Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

„Technologická linka a zařízení sledovatelnosti výrobků“

| Uchazeč (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Telefon |  |
| Email |  |

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologická linka |  |  |  |
| Zařízení sledovatelnosti výrobků – 5 ks |  |  |  |

V ………………………………….., dne……………………………..

……………………………………………………             Razítko a podpis uchazeče

Příloha č. 2 - Požadovaná technická specifikace:

Technologická linka a zařízení sledovatelnosti výrobků

| Technický údaj: | Požadavek zadavatele: | Specifikace: |
| --- | --- | --- |
| 2drahový podélný s kontinuálním pohybem dopravníku kelímků | ANO | ANO/NE |
| Max. mechanický výkon, plynule regulovatelný | 16 000 kelímků /hod | ………….kelímků/hod |
| Dávkovač: vhodný pro plnění zatepla a zastudena | ANO | ANO/NE |
| Čištění – připojení ke stávající centrální čisticí stanici CIP | ANO | ANO/NE |
| Obsluha stroje: přes HMI obrazovku obsahující: uživatelskou plochu aktuálního obrazu s vyvoláním jednotlivých stanic, různé úrovně oprávnění, správu receptury, chronologický seznam hlášení a poruch, dokumentaci procesních parametrů, schéma technologického procesu CIP v grafickém znázornění | ANO | ANO/NE |
| Označení štítky a dokumentace v ČESKÉM JAZYCE | ANO | ANO/NE |
| Zařízení pro podávání kelímků | ANO | ANO/NE |
| Stohovač kelímků | ANO | ANO/NE |
| Kontrola kelímků (přítomnost kelímku, dvojitý kelímek) | ANO | ANO/NE |
| Dávkovací stanice řízené servopohonem | ANO | ANO/NE |
| Dávkovací stanice pro předběžné plnění, s dávkovacími čerpadly v provedení CIP, pro objem náplně 16-180 cm3 | ANO | ANO/NE |
| Nádobu s náplní o obsahu 50 l, tlakuvzdornou | ANO | ANO/NE |
| Plnicí trysky k plnění vysokoviskozních výrobků | ANO | ANO/NE |
| Zařízení k zvedání a spouštění kelímků | ANO | ANO/NE |
| Dávkovací stanice pro hlavní plnění, s dávkovacími čerpadly v provedení CIP, pro objem náplně 25-280 cm3 | ANO | ANO/NE |
| Nádobu s náplní o obsahu 100 l, tlakuvzdornou, s jednoduchou stěnou | ANO | ANO/NE |
| Plnicí trysky k plnění vysokoviskózních výrobků | ANO | ANO/NE |
| Zařízení k zvedání a spouštění kelímků | ANO | ANO/NE |
| Stanici k pokládání hliníkových víček | ANO | ANO/NE |
| Stanici ke svaření teplem | ANO | ANO/NE |
| Volný prostor pro inkoustovou tiskárnu – IN-JET | ANO | ANO/NE |
| Stanici pro zvednutí a předání kelímků k připojení ke stávající lince pro konečné balení | ANO | ANO/NE |
| Rozvaděč s řízením stroje v nerezovém provedení | ANO | ANO/NE |
| SPS SIEMENS S7 TIA Portal nebo kompatibilní | ANO | ANO/NE |
| Zařízení pro čištění desek dopravníku kelímků (připojitelné a odpojitelné) | ANO | ANO/NE |
| Kryty stroje | ANO | ANO/NE |
| Modem VPN | ANO | ANO/NE |
| Sterilizace kelímku pomocí UV-C zářiče o vysokém výkonu (vysokotlaký) | ANO | ANO/NE |
| Sterilizace víček UV-C zářičem o vysokém výkonu | ANO | ANO/NE |
| Kabina pro přetlak sterilním vzduchem | ANO | ANO/NE |
| Přesnost plnění | S = 0,5% |  |
| Pracovní výška přívětivá pro obsluhu (cca 900 mm) a dobrá přístupnost k jednotlivým stanicím. | ANO | ANO/NE |
| Součástí je doprava a montáž, uvedení do provozu. | ANO | ANO/NE |
| Předávací protokol bude obsahovat výrobní čísla zařízení. K předávacímu protokolu bude předáno prohlášení o shodě. | ANO | ANO/NE |
| Záruka | Min. 24 měsíců | …………měsíců |
| Záruční a pozáruční servis do max. 24 hodin | ANO | ANO/NE |
| Zařízení na sledovatelnost výrobků |  |  |
| BEZDRÁTOVÝ TERMINÁL S RUČKOU (GUN), 1D LASER, WIFI 802.11 A/B/G/N, BT, MIN. 1GB RAM/8GB FLASH ROM, KRYTÍ IP54, 47 KLÁVES | ANO | ANO/NE |
| DOKOVACÍ STANICE VČETNĚ ZDROJE A KABELU PRO PŘIPOJENÍ USB, instalace a konfigurace terminánů | ANO | ANO/NE |

Pozn.: Do výše uvedené tabulky vyplňte pouze žlutě zvýrazněná pole, popřípadě vyberte jednu ze dvou uvedených variant. Měrné jednotky u jednotlivých bodů tabulky není možné upravovat.

V případě, že zadávací podmínky, zejména technické podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenné řešení.

Potvrzuji, že námi nabízená technologická linka a zařízení na sledovatelnost výrobků odpovídá výše deklarované technické specifikaci.

V……………. dne …………. 			……………………………………….

Podpis statutárního orgánu společnosti