Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

na veřejnou zakázku vyšší hodnoty zadávanou v otevřeném řízení mimo režim zákona

č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

| Název zakázky: | „Vinařská technologie“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Josef Dufek |
| Sídlo: | Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice - Mistřín |
| IČ: | 71001166 |
| DIČ: | CZ7107144264 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Josef Dufek |
| Kontaktní osoba: | Josef Dufek |
| Telefon - mobil: | +420 603 275 655 |
| E-mail: | josef.dufek@vinarstvi-dufek.cz |

Technické parametry veřejné zakázky:

- Deskový plachetkový filtr (kaolis) - 1 ks

- filtr na filtraci kapalin s vysokým obsahem pevných částic jako jsou kaly z vína, moštů, ovocných šťáv a průmyslových kapalin.

- filtrační materiál je z polypropylenového vlákna a je zabudován do plastových desek.

- filtr je vybaven napájecím pístovým čerpadlem

- konstrukce čerpadla z nerez oceli

- podvozek filtru je na kolečkách z nerez oceli

- pístové napájecí čerpadlo - výkon 2.600 lt/hod.

- expanzní nádoba s manometrem a presostatem

- pojistný pojišťovací ventil

- max. pracovní tlak – 12 Bar.

- filtrační plocha filtru 50 desek – 30 m2 (plachetky 600x600 mm)

- sonda pro zastavení chodu na prázdno

- Rmutové čerpadlo - 1 ks

- konstrukce nerez ocele

- monoblok na podvozku, sběrná nádoba se šnekem

- rotor ve tvaru šneku z potravinářské gumy

- tepelná sonda v případě chodu na prázdno

- elektrické ovládání

- výkon čerpadla: 8-10 tun/hod.

- variátor rychlosti

- výška násypky: 390 mm

- Systém řízeného chlazení/kvašení - 1 komplet

- Klimatizační jednotka - 3 ks

- výkon (chlazení/topení) – 16/17 kW

- max. příkon (chlazení/topení) – 6 kW

- průtok vzduchu (venkovní jednotka) – 6600 m3/h

- průměr potrubí (kapalina) – 9,5 mm

- průměr potrubí (plyn) – 15,9 mm

- Deskový výměník - 3 ks

- 17 kW (voda)

- max. prov. Tlak 31/27 bar

- Ovladač - 3 ks

- komunikační modul umožňuje řízení samostatné venkovní jednotky

- umožňuje nastavení parametrů:

- autonomní řízení podle tlaku pro chlazení (odpařovací teploty)

- autonomní řízení teploty pro chlazení a topení (podřízená jednotka)

- omezení vypařovací teploty na -20 °C

- podřízená jednotka (0 – 10 V) pro chlazení i topení

- materiál (trubky, kolena, izolace a další) – viz. samostatná příloha

- Čidlo průtoku - 3 ks

- Izolovaná nádrž na chladicí kapalinu - 1 ks

- Čerpadla + příslušenství na kapalinu - 6 ks

- Rozvody kapaliny

- Regulátory odběrných míst - 2 rozvaděče - 59 ks

- Elektroinstalační materiál + práce

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů/technologií uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.