OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

(dle vzoru)

| 1. Zadavatel: název, IČ (pokud bylo přiděleno), sídlo Název: Jakub Štěpánek IČ: 69406310 Sídlo: Cihlářská 664, 431 51 Klášterec nad Ohří |
| --- |
| 2. Název zakázky: Traktor s příslušenstvím pro lesní hospodářství |
| 3. Druh zakázky: dodávka |
| 4. Lhůta pro podání nabídky: 22.02.2019, 12:00 hod. |
| 5. Místo pro podání nabídky: Místem pro podání nabídky je provozovna (kancelář) poradenské firmy Ing. Milan Drábek na adrese: Ing. Milan Drábek Kostelní 68 431 11 Jirkov |
| 6. Předmět zakázky: Specifikace předmětu veřejné zakázky zahrnuje: Traktor pro práci v lese, se základními technickými parametry: - Jmenovitý výkon min. 130 kW - Vývodový hřídel čtyřrychlostní - Elektrohydraulické ovládání, pozvolný start, disková spojka - Planetový pohon nápravy, s hydraulickou uzávěrkou diferenciálu, senzor úhlu natočení - Automatické spínání pohonu 4x4 - Stavitelná zadní náprava - Hydraulický systém; s axiálním pístovým hydrogenerátorem CCLS o max. průtoku 170 l/min., 210 bar - Zadní závěs tříbodový, kat. 2/3 s rychloupínáky - Ochranný rám (konstrukce) v souladu s pravidly PRV (nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 167/2013) - Přední závěs s držákem závaží s tažným okem Těžební (kácecí) hlavice, se základními technickými parametry: - Max. úřez do 30 cm - Automatické napínání řetězu - Kontrolní systém pro měření-průměr, délka, objem - Řídící systém pro jeřáb - Ovládání pily - tlačítka Easy Control pro ovládání těžební hlavice plus rozvaděč Lanový naviják nesený na tříbodovém závěsu pro soustřeďování dříví se základními technickými parametry: - tažná síla 2 x 5,5 t - dálkové ovládání (vysílačka) - dosah lana 2 x 120 m Ekvivalent navijáku (svěrný rám, svěrný oplen, hydraulický jeřáb s drapákem) pro soustřeďování dříví Požadovaná je hydraulická ruka na traktor s rotátorem a drapákem se základními technickými parametry: - Zdvihový moment min. 70 kNm - Moment na otoči min. 20 kNm - Rychlost otáčení min. 5 m/s - Maximální hydraulický dosah alespoň do 9 500 mm - Rozvaděče Syncro s vnitřní paralelní funkcí pro řízení a ovládání - Rotátor s nosností 6 t - Konzole na převoz ruky vpředu - Sada držáků vzduchojemu - Stabilizátor přední nápravy - Čerpadlo na přední vývodový hřídel - Převodovka, nádrž na hydraulický olej, chladič, filtry oleje |
| 7. Kritéria hodnocení: Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí. Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených hodnot za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšším počtem bodů. Hodnotícími kritérii jsou: Cena (bez DPH) Doba záruky (v měsících) Lhůta dodání od podpisu smlouvy (ve dnech) |
| 1. Nejnižší nabídková cena (bez DPH) - čím nižší, tím více bodů | Váha (v %): 80 |
| 2. Doba záruky v měsících - čím delší, tím více bodů | Váha (v %): 10 |
| 3. Lhůta dodání od podpisu smlouvy (ve dnech) - čím kratší, tím více bodů | Váha (v %): 10 |
| 7.1 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií: Pro výpočet bodového hodnocení v jednotlivých kritériích platí: - celkový počet maximálně dosažitelných bodů za všechna kritéria je 100, - těchto 100 bodů je rozděleno podle vah hodnotících kritérií, tj. 50 % = max. 50 bodů, - výpočet bodů v každém kritériu se vypočte přímou či nepřímou úměrou (trojčlenkou), dle povahy kritéria – tj. u nabídkové ceny nepřímou úměrou a u velikosti upínací plochy stolu přímou. |
| 8. Způsob jednání s účastníky: Není relevantní; zadavatel nehodlá jednat s účastníky. |
| 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 9.1 V krycím listu nabídky uchazeč uvede jasně, srozumitelně a přehledně: a) identifikační údaje žadatele, b) konkrétně nabízené plnění, c) termín plnění (lhůta dodání), d) plnění základních technických parametrů nabídky, e) záruční lhůtu (dobu záruky), f) jak jím nabízený předmět plnění splňuje jednotlivá hodnotící kritéria. Uchazeč může fakultativně použít přílohu č. 1 zadávací dokumentace. 9.2 Nabídková cena - specifikace viz kap. 10. 9.3 V nabídce uchazeč dále uvede: záruční a pozáruční podmínky, prohlášení o shodě výrobku ve smyslu zákona, je-li relevantní. 9.4 Součástí nabídky je příloha „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů“ - viz příloha č. 2. 9.5 Kompletní nabídka musí být předložena v českém jazyce písemnou formou, nesmazatelně vytištěna, v jednom výtisku – originálu a v elektronické formě, resp. naskenovanou i s podpisy na CD nebo flash. 9.6 Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 9.7 Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 9.8 Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. 9.9 Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených „Traktor s příslušenstvím pro lesní hospodářství. Neotevírat, nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit. 9.10 Obdrží-li zadavatel ve stanovené lhůtě nabídky, u kterých zjistí, že vyžadují upřesnění informací, může si toto upřesnění vyžádat i po stanovené lhůtě. Nesmí však dojít ke změnám cenových a technických parametrů a nesmí se měnit nabízené podmínky. Ostatní podmínky: 9.11 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 9.12 Společnost prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 9.13 Zadavatel si vyhrazuje právo: zrušit zadávací řízení, nejpozději do uzavření smlouvy, odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu soutěže, nevracet uchazečům podané nabídky, neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení. 9.14 Zadavatel se zavazuje: při realizaci tohoto zadávacího řízení dodržovat zásady transparentnosti, objektivnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, informovat písemně uchazeče o výsledku zadávacího řízení. |
| 10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 10.1 Nabídková cena bude zpracována takto: Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách, v členění: cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. Je povinnou součástí návrhu smlouvy. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky – je-li to relevantní. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH). Cena bude obsahovat rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech či etap dodávky. Součástí návrhu smlouvy musí být závazná hodinová cena za servisní práce – podrobněji viz hodnotící kritéria. 10.2 Nabídková cena bude respektovat následující podmínky: prodávající na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětu dodání po celou dobu do převzetí kupujícím bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli zakázky nebo třetí osobě na majetku; v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, pak finančně nahradit, záruka za jakost na celý předmět plnění bude prodávajícím poskytnuta nejméně v délce 12 měsíců; kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány, poskytování pozáručního servisu, platební podmínky – fakturace bude specifikována v návrhu kupní smlouvy, podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny – platí, že zadavatel nepřipouští možnost překročení nabídkové ceny. |
| 11. Doba a místo plnění zakázky: Termínem zahájení plnění zakázky je 14 dní od písemné výzvy zadavatele, nebude-li dohodnuto jinak. Zadavatel v zásadě podmiňuje svoji písemnou výzvu k plnění zakázky schválením předmětné dotace z PRV, s předpokladem od srpna 2019. Dodání předmětu zakázky požaduje zadavatel nejpozději do 30.10.2019, nebude-li dohodnuto jinak. Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele na adrese: Cihlářská 664, 431 51 Klášterec nad Ohří |
| 12. Požadavky na varianty nabídek: Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. |
| 13. Vysvětlení zadávacích podmínek: 13.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 13.2 Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů. 13.3 Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 13.4 Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům. 13.5 Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení za zadavatele je Ing. Milan Drábek, tel. 602 181 465, e-mailová adresa: drabek.consulting@seznam.cz; ve věcech odborné problematiky je za zadavatele Jakub Štěpánek, tel. 602 966 762, e-mailová adresa: STEPANEKKUBA@seznam.cz. |
| NEPOVINNÉ NÁLEŽITOSTI |
| 14. Požadavky na prokázání kvalifikace: (pokud zadavatel požaduje prokázání kvalifikace) |
| 15. Obchodní podmínky: obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout do svých nabídek nebo přiložit jako samostatnou přílohu závazného vzoru smlouvy |
| 16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: požadavky na uvedení případných poddodavatelů, jejich identifikačních údajů a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím |
| 17. Přílohy zadávacích podmínek: Příloha č. 1: Krycí list nabídky – lze použít jako vzor Příloha č. 2: Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení k pravdivosti údajů |

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:	Traktor s příslušenstvím pro lesní hospodářství

Uchazeč:		……………………………………………………………………………

Sídlo:			…………………………………………………………………………

IČO:			…………

DIČ:			…………

Osoba oprávněná

jednat za uchazeče:	…………………………………     Funkce: …………………………

Kontaktní osoba:	……………………………………  Funkce: ………………………….

Tel.: 	……………………		e-mail: ………………………………………………….

Bankovní spojení:	………………………………

Specifikace předmětu nabízeného plnění: ……………………………………………………

Plnění hodnotících kritérií:

- Nabídková cena (bez DPH, DPH, včetně DPH): ……………………………

- Doba záruky (v měsících): ……………………

- Lhůta dodání od podpisu smlouvy (ve dnech): …………………….

V ………………………… dne ……………………….

………………………………………..

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem / za uchazeče - doplní uchazeč)

Příloha č. 2

Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky výběrového řízení a že nabídková cena za realizaci předmětu plnění je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci předmětu a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění nezbytné.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V …………………. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: 	Tento list musí být součástí nabídky