Zadávací dokumentace, technická specifikace poptávky

- Název zakázky

Dodávka technologie na sušení ovoce

- Zadavatel

Osoba zodpovědná za poskytování informací:		Radek Vendolský

Telefon:							774 427 294

Email:								agrozoo@agrozoo.cz

Adresa:							viz. sídlo firmy

Zadávací dokumentace:					je přílohou tohoto oznámení

- Poskytování informací

Osoba zodpovědná za poskytování informací:		Radek Vendolský

Telefon:							774 427 294

Email:								agrozoo@agrozoo.cz

Adresa:							viz. sídlo firmy

- Popis a specifikace předmětu zakázky

Předmětem zadávacího řízení je dodávka, instalace a uvedení do provozu technologie na výrobu  sušeného ovoce, linka je určena pro zpracování veškerého ovoce, peckovic, malvic i bobulí.

Výstupem linky bude sušené ovoce zabalené v obalech pro maloprodej.

- Klasifikace předmětu zakázky dle CPV

03222000-3		Ovoce a ořechy

15332100-0		Upravené ovoce a zelenina

15332410-1		Sušené ovoce

16611200-3		Stroje pro čištění ovoce

16612200-0		Stroje pro třídění nebo klasifikaci ovoce

79921000-6		Balení

- Technické parametry jednotlivých komponent

Dodaná technologie se bude skládat z následujících komponent:

Boxy na ovoce

Výklopný systém na palety (uzpůsobený na vyklápění boxů)

Myčka ovoce (kapacita min. 1 t/hod, příkon max 3 kW, s profukem)

Třídící pás (délka min. 4000 mm, šířka min 600 mm, nerezové provedení, příkon max. 0,8 kW)

Odpeckovávací stroj (kapacita min. 1 t/hod, vhodný pro třešně, višně, švestky)

Stroj pro přípravu malvic (kapacita min. 0,4 t/hod, příkon max. 1,5 kW, vhodný pro jablka, hrušky)

Antioxidační a blanžírovací lázeň

Pásová sušárna (kapacita min. 0,6 t/hod, vstupní vlhkost max. 80%, výstupní vlhkost max. 15-20%, příkon max. 70 kW, min. provozní teplota 60 °C, kontinuální měření vlhkosti, schopnost přenastavení sušícího procesu)

Vibrační dopravník (délka min. 2500 mm, šířka min. 400 mm, příkon max. 0,6 kW, nerezové provedení)

Balička (velikost balení 50-200 g, kapacita min. 200 kg/hod)

Systém měření a regulace (sledování a nastavení parametrů jednotlivých strojů, hlášení havarijních stavů)

Dopravníky a pomocné konstrukce (všechny konstrukce, které přicházejí do styku se zpravovávanými produkty v provedení nerez)

Vysokozdvižný vozík

Vybavení prodejního koutku (regálový systém, prodejní pult, el. pokladna splňující požadavky EET)

Další podmínky:

- Součástí dodávky musí být veškeré náležitosti, které z jednotlivých komponent vytvoří uzavřený technologický celek.

- Součástí nabídky je příslušenství pro čištění.

- Možnost ověření funkčnosti

Zadavatel je oprávněn vyzvat uchazeče k předvedení funkčnosti nabízené technologie. Technologie musí být předvedena v úplném funkčním celku, který je předmětem nabídky.

Uchazeč předvede funkčnost technologie do 5 dnů od výzvy k předvedení.

Základní požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, jejíž je tato zadávací dokumentace součástí.

Pokud jde o technickou část nabídky, musí být zpracována dle výše uvedeného soupisu prováděných prací a výkazu výměr, který je přílohou této zadávací dokumentace.

V ……Bohušově. ……………..

Dne ……22.12.2019……….