Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku malé hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

| Název zakázky: | Traktor do chmele |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Michaela Patráková |
| Sídlo: | Břínkov 38 Louny 44001 |
| IČ: | 05020794 |
| DIČ: | CZ-8753152991 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Michaela Patráková |
| Kontaktní osoba: | Michaela Patráková |
| Telefon - mobil: | +420 608 528 791 |
| E-mail: | Patrakova-michaela@seznam.cz |

Speciální traktor do chmelnic-1ks

Obecný popis:  Jedná se o kategorii traktoru uzpůsobeného pro provoz ve chmelnicích. Kolový traktor bude použitelný pro běžné chmelařské a polní prácee, zejména pro pohon hydraulických ramen, pohon postřikovačů, rosičů a dalšího příslušenství určeného pro práci ve chmelnicích , popřípadě na polích. Traktor musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích a parametry traktoru musí zajistit průjezdnost ve chmelových řadech.

Technické parametry strojů

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Speciální úzkorozchodný traktor | ks | 1 |  |
| V provedení | --- | kolový |  |
| Spalovací motor | --- | vznětový |  |
| Počet válců | ks | 4 |  |
| Objem motoru | cm3 | min. 3.350 |  |
| Výkon motoru |  | Min. 140 koní |  |
| Motor bez navyšování výkonu | --- | ano |  |
| Plnění motoru turbodmychadlem | --- | ano |  |
| Výfuk vyvedený pod kabinou | --- | ano |  |
| Paměť otáček motoru | ks | min. 1 |  |
| Převodovka | stupně | Automatická |  |
| Elektrohydraulická reverzace pod volantem | --- | Ano |  |
| Plazivé rychlosti | m/hod | min. 500 |  |
| Řazení bez použití spojkového pedálu pomocí tlačítka na řadící páce | --- | ano |  |
| Přepravní rychlost | km/hod | min. 40 |  |
| Otáčky zadního vývodového hřídele | ot/min. | 540/540 ECO |  |
| Mechanické spínání zadního vývodového hřídele | --- | ano |  |
| Pohon všech kol (4x4) | --- | ano |  |
| Uzávěrka diferenciálu | --- | ano |  |
| Nosnost předního tříbodového závěsu | kg | min. 2.750 |  |
| Nosnost zadního tříbodového závěsu | kg | min. 2.350 |  |
| Regulace zadního tříbodového závěsu | --- | mechanická |  |
| Vnitřní stabilizátory zadního tříbodového závěsu | --- | ano |  |
| Přední i zadní tříbodový závěs ukončen háky | --- | ano |  |
| Hydraulická čerpadla | ks | min. 3 |  |
| Hydraulické čerpadlo pro řízení | l/min | min. 25 |  |
| Hydraulické čerpadlo pro zadní tříbodový závěs | l/min. | min. 25 |  |
| Hydraulické čerpadlo pro vnější okruhy hydrauliky | l/min. | min. 110 |  |
| Počet hydraulických okruhů | ks | min. 5 |  |
| Ovládání hydraulických okruhů | --- | mechanické |  |
| Vývody hydrauliky dopředu + volná vratka | ks | min. 8 + 1 |  |
| Klimatizovaná kabina | --- | Ano |  |
| Standartní + uhlíkové filtry kabiny | --- | Ano |  |
| Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče | --- | Ano |  |
| Sklopný a teleskopický sloupek řízení | --- | Ano |  |
| Zadní otočný závěs | --- | Ano |  |
| Přední pneumatiky se stavitelnými ráfky | --- | 260/70 R16 |  |
| Zadní pneumatiky se stavitelnými ráfky | --- | 380/70 R24 |  |
| Vnější šířka traktoru | m | max. 1,8 |  |
| Pracovní světla vpředu | ks | min. 4 |  |
| Pracovní světla vzadu | ks | min. 2 |  |
| Nejvyšší povolená hmotnost vozidla | kg | min. 4.200 |  |
| Nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla – brzděného | kg | min. 10.500 |  |
| Nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla – nebrzděného | kg | min. 1.150 |  |
| Schválení technické způsobilosti provozu na pozemních komunikacích | --- | Ano |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.