# TECHNICKÉ PARAMETRY TECHNOLOGIE

# Název zakázky:	VÝROBNA KRMNÝCH SMĚSÍ

# Zadavatel požaduje instalaci technologie pro výrobu krmných směsí pro skot. Výrobna krmných směsí bude umístěna v objektu na parcele st. 341/2, 506 v k.ú. Dubenec.

# Prostor pro instalaci technologie je možné si zaměřit v rámci prohlídky místa plnění.

# Návrh technologie a cenová nabídka musí obsahovat i příslušné dopravní cesty a komponenty zajišťující funkčnost technologie výroby krmných směsí jako celku.

# Přílohy zveřejněné k zadávací dokumentaci mají pouze informativní charakter. Jako součást nabídky uchazeče je proto nutné doložit dispoziční řešení odpovídající konkrétní nabízené technologii uchazeče. Spolu s dispozičním řešením konkrétní nabízené technologie doloží uchazeč kusovník s naceněním jednotlivých komponentů tvořících kompletní nabízenou linku výrobny krmných směsí. V rámci pořizované technologie zadavatel ovšem minimálně požaduje:

| Technologie: linka na výrobu krmných směsí počet: 1ks kompletní |
| --- |
| Výrobce: |
| Typové označení stroje: |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn |
| Šrotovník |
| výkonnost: jemné šrotování – min. 8 t/hod |  |
| příkon elektromotoru max. 37 kW |  |
| šířka mlecí komory min. 900 mm |  |
| výška šrotovníku: max. 1 400 mm |  |
| povrchová úprava mlecích nástrojů - nitridace s titanovou úpravou |  |
| tvrdost mlecích nástrojů: HV2500- HV3200 |  |
| mechanizmus pro ochranu mlecích nástrojů proti mechanickému poškození |  |

| Míchačka |
| --- |
| vsádka min. 500 kg max. 650 kg |  |
| umístění rotorů horizontálně |  |
| 2 mísící rovnoběžně osazené rotory se dvěma protiběžnými šneky |  |
| příkon elektromotoru max. 7,5 kW |  |
| výška míchačky max. 1 400 mm |  |
| deklarovaná přesnost mísícího zařízení min. 1:10 000 |  |
| Dávkování objemových komponentů |
| 3 ks zásobník na obiloviny pozinkovaný, výsypný úhel 45°, minimální obsah 70m3 |  |
| 2 ks zásobník na „měkké“ suroviny pozinkovaný, výsypný úhel 60° vč. hvězdicového vynašeče, minimální obsah 70m3 |  |
| způsob dávkování - přímo do míchačky nebo násypky šrotovníku |  |
| Dávkování mikrokomponentů |
| 4 ks dávkovačů s min. 200 kg násypkou |  |
| min. 2 ks dávkovače z big-bagů |  |
| způsob dávkování - přímo do míchačky |  |
| přesnost dávkování - max. chyba 0,5 kg |  |
| Uskladnění krmné směsi |
| napojení 1ks expedičního zásobníku (v majetku investora) pro umožnění uskladnění 2 různých druhů krmné směsi |  |
| Dopravní cesty |
| Příjmový koš – druhá část výběrového řízení | ---------------- |
| výkon příjmu a naskladnění pohotovostních zásobníků min. 50t/h |  |
| výkon dopravníků pro vyskladnění míchačky min. 25t/h |  |
| Technologie jako celek |
| výkon linky min. 3t/hod |  |
| Další parametry nabízeného stroje: |