# Místo:

# Chrášťovice, 654108

========================================

# INVESTOR:

Josef Diviš, Chrášťovice č.p.101, 38601 Chrášťovice, IČO: 46866922

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Oznámení stavebnímu úřadu o zahájení udržovacích prací

Říjen  2017

- Identifikační údaje stavby:

# Název stavby: 	Doplnění technologie mléčné farmy s navazujícími stavebními úpravami

Investor :         Josef Diviš, Chrášťovice č.p.101, 38601 Chrášťovice, IČO: 46866922

# Zpracovatel dokumentace:

Miroslav Novák, autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb

ČKAIT 0101581

Makov 30, 391 31Dražice

Mobil: 774 884 091

Ing. Jiří Procházka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT 0007041

Vítěžská 1142, 264 01 Sedlčany

Tel a fax: 318 822 926 a mobil 777 889 959

- místo stavby :

- Vlastník stavby:

Josef Diviš, Chrášťovice č.p.101, 38601 Chrášťovice, IČO: 46866922

- Uživatel pozemku/stavby:

Josef Diviš, Chrášťovice č.p.101, 38601 Chrášťovice, IČO: 46866922

- Popis stávajícího využití stavby:

Dojírna s mléčnicí, zázemím, čekárnou a stájí. Dojírna s 8 dojícími místy (tandemová dojírna 2*4) a s jedním kusem dojícího robota. Mléčnice s vnitřními tanky na mléko o objemu 2x 2 500 l.

- Údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nedochovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby:

Rok výstavby: 2013 (rekonstrukce dojírny), dojící robot v roce 2017.

2.  Základní údaje o stavbě

- Technický popis stavby:

Vzhledem, že budou prováděny jednoduché technologické a stavební úpravy uvnitř objektů stáje, dojírny, čekárny a zázemí dojírny je možno postupovat dle zákona č. 183/2006 Sb., § 103, odst. 1, písmeno e):

Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

Stavba dojírny, mléčnice, zázemí a čekárny je součástí stavby stáje pro dojnice. Konstrukce objektu je zděný z tradičních pálených zdících materiálů, střešní konstrukci tvoří ocelová konstrukce, dřevěnými latěmi po vlašsku, tepelnou izolací a krytinou z KOB plechu, u části stáje z vláknitocemontových vlnovek. Objekt dojírny s čekárnou je stavebně propojen se zázemím dojírny, mléčnicí se strojovnou a stájí. V tomto objektu je vybudováno technické zázemí dojírny se sociálním zázemím. Dojící robot je osazen uvnitř stáje a je technologicky i stavebně propojen s technologickým zázemím stávající strojovny a mléčnice.

# Popis technologických a stavebních úprav:

Technologické úpravy:

Jedná se doplnění stávající technologie dojení (tandemová dojírna 2x4 – celkem 8 míst a 1 ks dojícího robota) o dojícího robota podobného typu jako je stávající a instalace nového horizontálního chladícího tanku o objemu 7800 litrů.

Je navrženo ponechání stávající technologie dojírny včetně stavebního uspořádání čekárny a výstupu z dojírny do stáje. Do prostoru levé strany objektu bude instalován dojící robot pro dojnice ustájené na levé straně od krmného stolu. Technické a sociální zázemí dojírny zůstane zachováno ve stávající podobě. Nadojené mléko bude dopraveno do nově pořízeného chladícího tanku na mléko s přímým chlazením o objemu 7800 litrů, který bude umístěný v mléčnici.

Součástí technologických úprav bude hrazení pro separační kotec k dojícímu robotu. V selekčním kotci bude umístěna nová napáječka pro separovaná zvířata. Hrazení je navrženo – sloupky žárově zinkované, ostatní (vodorovné hrazení, branky) bez povrchové úpravy.

Technologicky bude nový dojící robot propojen s již instalovaným dojícím robotem. Technické a sociální zázemí dojírny zůstane zachováno ve stávající podobě. Dojící robot je vč. propojovací sady, ohřívače, kompresoru, vývěvy, ventilu, software a PC, identifikační známky, nástupního hrazení do robota včetně jednocestných branek.

Horizontální tank s nepřímým chlazením bude o objemu min. 7800 l. Výrobek z nerezové oceli, se samočistitelnou mléčnou výpustí, řízení chlazení mléka pomocí elektronické jednotky včetně digitální indikace teploty mléka na LCD displeji, digitální ukazatel množství skladovaného mléka, chladící jednotka , nádoba na rekuperaci tepla o objemu min.500 l.

Stavební úpravy:

Stavební úpravy představují úpravu podlahy. Spolu s úpravou podlahy bude provedeno napojení na stávající splaškovou kanalizaci, přivedení vody a přípojky elektro do prostoru budoucího stání robota. Stavební práce představují nenosné obvodové stěny kolem robotického stání a zastřešení PUR panely. Pro umístění zdroje podtlaku a zdroje podtlaku pro robota bude stavebně upravena stávající nevyužívaná místnost v zázemí objektu. Tato místnost je půdorysných rozměrů 7,8 x 4,14 m a bude kompletně stavebně upravena takto – bude vybourána stávající podlaha a provedena nová podlaha z keramické dlažby, stěny budou opatřeny keramickými obklady do výše min. 2,0 m a zbytek stěn od obkladů pod strop a strop budou nově omítnuty a vybíleny.

Součástí stavebních úprav bude i provedení otvorů ve zdech pro instalaci nerezových trubek vedoucích mléko od robota k chladícímu tanku. Dále bude po osazení robota vytvořen separační kotec na výstupu z robota. V selekčním kotci bude umístěna nová napáječka pro separovaná zvířata. V selekčním kotci a v prostoru před dojícím robotem, který je půdorysných rozměrů 14,38 x 5,03 m bude provedena nová betonová podlaha.

V prostoru mléčnice budou provedeny úpravy stávajících podlah (beton + keramická dlažba), dále budou provedeny úpravy stěn a stropu. Místnost je půdorysných rozměrů 3,1 x 4,4 m. V ostatních technologických prostorách budou provedeny pouze drobné stavební úpravy pro nové technologické prostupy a propojení stávajícího technologického vedení s novým technologickým vedením.

- Zastavěná plocha – stavební úpravy:

SO 01 – stáj s dojírnou ....................... 2274 m2

Pouze využitá část stáje pro osazení nového dojícího robota – 69,45 x 10,6 m = 736,17 m²

# Text boxes

Doplnění technologie mléčné farmy

s navazujícími stavebními úpravami

Chrášťovice (654108)