Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku malé hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

| Název zakázky: | „Návěs za traktor“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Týnin dvůr, s.r.o. |
| Sídlo: | Švábenice 347, 683 23 Švábenice |
| IČ: | 07561431 |
| DIČ: | CZ07561431 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Kristýna Burešová |
| Kontaktní osoba: | Kristýna Burešová |
| Telefon - mobil: | +420 731 471 263 |
| E-mail: | tynin.dvur@volny.cz |

- Návěs za traktor – 1 ks

Obecný popis: Jedná se o kategorii strojů uzpůsobených pro práci v zemědělské prvovýrobě. Výsledkem projektu je nákup moderních strojů, které jsou výrobci konstruovány tak, aby bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy. Nákup takovéto techniky do zemědělského podniku si vyžaduje stávající nedostatek pracovních sil a neustále rostoucí náklady na ně, špatných technický stav současně používaných strojů (vlastních či pronajatých), zvyšující se náklady na provoz těchto strojů, jejich energetická náročnost, nespolehlivost, poruchovost, kvalita odvedené práce a spotřeba paliva a emise.

Technické parametry strojů

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Návěs za traktor | ks | 1 |  |
| V provedení – třístranný sklápěč | --- | ano |  |
| Sklápění | --- | doprava, doleva, dozadu |  |
| Min. rozměry korby (délka x šířka x výška) | mm | 6.000 x 2.400 x 1.800 |  |
| Nosnost | t | min. 13,5 |  |
| Náběžně řízená náprava | --- | ano |  |
| Objem ložné plochy | m3 | min. 25 |  |
| Hydraulicky ovládané zadní čelo | --- | ano |  |
| Kompletně odnímatelné boční panely | --- | ano |  |
| Pozinkovaný žebřík v předu | --- | ano |  |
| Příprava pro plachtu a lávku | --- | ano |  |
| Utěsnění celé korby | --- | ano |  |
| Oje odpružené mechanicky | --- | ano |  |
| Tažné zařízení (K 80) | --- | ano |  |
| Hydraulicky ovládaná odstavná noha | --- | ano |  |
| Dvouokruhové vzduchové brzdy | --- | ano |  |
| Zajišťovací klíny | --- | ano |  |
| Blatníky | --- | ano |  |
| Kompletní osvětlení, zadní nárazník | --- | ano |  |
| Kola | --- | 560/60 R 22.5 |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.