PŘÍLOHA č. 1: Technická specifikace pro dodávku

Technická specifikace je stanovena jako minimální. Oba automobily musí být plně funkční, specifikace tvoří PŘÍLOHU č. 4 této výzvy.

- Užitkový automobil včetně chladícího zařízení

Zadavatel bude používat užitkový automobil, pro zefektivnění dovozu potravinářských výrobků, od výroby k zákazníkovi. Minimální požadovaná záruční lhůta činí 24 měsíců pro celou zakázku.

| Název nabízeného automobilu/technické označení: | doplnit |
| --- | --- |
| Parametr | Požadovaný | Nabízený |
| Výška včetně chladícího zařízení (max.) - mm | max 2790 mm | doplnit |
| Délka (max.) – mm | max 6000 mm | doplnit |
| Maximální šířka – mm | max 2450 mm | doplnit |
| Výkon motoru | 100Kw/140 koní | doplnit |
| Převodovka motoru | 6ti stupňová manuální | doplnit |
| Emisní norma | Euro 6 | doplnit |
| Pohon | Předních kol | doplnit |
| Objem nákladového prostoru včetně chladícího zařízení (max.) | max 10m3 | doplnit |
| Zesílená přední náprava | min 2000 kg | doplnit |
| Zesílený alternátor | Pro časté startování | doplnit |
| Zesílené závěsy dveří | Na straně řidiče | Doplnit |
| Boční posuvné dveře s aretací | Se šikmými závěsy, vyšší zdvih dveří | doplnit |
| Schválené pro provoz na pozemních komunikacích | ANO | doplnit |
| Chladící agregát | Minimální stupeň zchlazení výrobků 5°C | doplnit |
| Obložení nákladového prostoru včetně lité podlahy | Obložení určené pro styk s potravinami, omyvatelné | doplnit |
| Rádio s Bluetooth handsfree | ANO | doplnit |
| Doplňující údaje /případně vepište/ | doplnit |

- Užitkový automobil včetně chladícího zařízení

Zadavatel bude používat užitkový automobil, pro zefektivnění dovozu potravinářských výrobků, od výroby k zákazníkovi. Minimální požadovaná záruční lhůta činí 24 měsíců pro celou zakázku.

| Název nabízeného automobilu/technické označení: | doplnit |
| --- | --- |
| Parametr | Požadovaný | Nabízený |
| Výška včetně chladícího zařízení (max.) - mm | max 2560 mm | doplnit |
| Délka (max.) – mm | max 6000 mm | doplnit |
| Maximální šířka – mm | max 2427 mm | doplnit |
| Výkon motoru | 100Kw/140 koní | doplnit |
| Převodovka motoru | 6ti stupňová manuální | doplnit |
| Emisní norma | Euro 6 | doplnit |
| Pohon | Předních kol | doplnit |
| Objem nákladového prostoru (max.) | max 9m3 | Doplnit |
| Zesílená přední náprava | min 2000 kg | doplnit |
| Zesílený alternátor | Pro časté startování | Doplnit |
| Zesílené závěsy dveří | Na straně řidiče | doplnit |
| Boční posuvné dveře s aretací | Se šikmými závěsy, vyšší zdvih dveří | doplnit |
| Schválené pro provoz na pozemních komunikacích | ANO | doplnit |
| Chladící agregát | Minimální stupeň zchlazení výrobků 5°C | Doplnit |
| Obložení nákladového prostoru včetně lité podlahy | Obložení určené pro styk s potravinami, omyvatelné | Doplnit |
| Rádio s navigací a Bluetooth handsfree | ANO | Doplnit |
| Doplňující údaje /případně vepište/ | doplnit |