Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

| Název zakázky: | „Nákup technologie na studenou stabilizaci nápojů“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Jiří Sláma |
| Sídlo: | Chlístov 11, 580 01 Okrouhlice |
| IČ: | 72000112 |
| DIČ: | CZ8301032982 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Jiří Sláma |
| Kontaktní osoba: | Jiří Sláma |
| Telefon - mobil: | +420 777 242 826 |
| E-mail: | info@vcelarstvi-slama.cz |

Technické parametry veřejné zakázky:

- Technologie na studenou stabilizaci nápojů – 1 ks

- možnost připojení k plnící lince mezi zásobní tank a plnící linku

- výkon min. 600 l/h

- teplota plnění 5 - 20 °C

- připojení na nerezové potrubí

- ovládání v českém jazyce

- dotykový displej s možností volby různých druhů nápojů a dávkování

- rozměry max. délka 2300 mm, šířka max. 1200 mm, výška max. 2000 mm

- dávkování do tekutiny v závislosti na průtoku

- digitální průtokoměr s displejem

- Příkon max. 2 kW

- elektrické připojení 230 V

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.