# Příloha č. 4			TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE

# Název zakázky:	Malá vyvážecí souprava na potěžební zbytky

# Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit a přiložit ke Kupní smlouvě!

| Malá vyvážecí souprava na potěžební zbytky | počet: 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce: |
| Typové označení stroje: |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn |
| Výkon motoru | 48 - 100 kW* |
| Pohon | 8X8 |
| Technické zatížení nápravy | Max. 6 t* |
| Použití kolopásu (1 pár zahrnut v dodávce) | ANO/NE* |
| Řetězy (1 pár zahrnut v dodávce) | ANO/NE* |
| Klimatizace | ANO/NE* |
| Ovládání hydraulické ruky - joystick z kabiny | ANO/NE* |
| Dosah ruky | Min. 6,5 m |
| Zdvihací moment | Min. 40 kNm |
| Speciální drapák na klestí | ANO/NE* |
| Rámová brzda | ANO/NE* |
| Náhradní kolo – ráfek - pneu | ANO/NE* |
| Schválení pro provoz na pozemních komunikacích | ANO/NE* |
| Katalog náhradních dílů při dodání | ANO/NE* |
| Návod k obsluze při dodání | ANO/NE* |
| Technický průkaz při dodání | ANO/NE* |
| Cena bez DPH v Kč |  |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte nebo doplňte dle vaší nabídky

V ………………………….., dne …………………………………………..

……………………………………………

jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za uchazeče jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.