příloha č. 4.2

Řetízkový přiháněč

Technický popis

Řetízkový přiháněč pracuje na principu pojízdné vytahovací stěny tvořené soustavou kovových řetízků navíjených na hřídel, která se posunuje spuštěná směrem k dojírně a zmenšuje prostor chodby či čekárny, tím zabraňuje čekajícím kravám se rozptýlit a usměrňuje jejich pohyb požadovaným směrem.

Pro situace při náběhu provozu nebo příchodu nových dojnic, kdy jsou zvířata ještě neklidná, jsou přiháněcí řetízky vybaveny elektrickým ohradníkem se sníženým výkonem (,,BIČ"). Tento elektrický ohradník se doporučuje občas použít i za běžného provozu, aby si dojnice nezvykly s řetízky ,,hrát" nebo je ignorovat – oboje by vedlo ke zvýšené možnosti poškození zařízení a ke snížení účinnosti. Řetízková stěna není primárně určená k přímému fyzickému kontaktu se zvířaty!

Přiháneč se vrací zpět do výchozí pozice na začátek své dráhy a s řetízky navinutými na hřídel čeká na další pracovní cyklus.

Řetízkový přiháněč je sestaven z těchto částí:

## a) Pojezdová dráha

Konstrukce pojezdové dráhy je zásadně závislá na druhu objektu, ve kterém je přiháněč umístěn (stáj, chodba, čekárna) a na možnosti uchycení dráhy ke konstrukci objektu. Pojezdové profily z ploché oceli nebo z „L“ profilu jsou rozepřeny nosnými tyčemi a opatřeny stavitelnými závěsy. Vlastní zavěšení je uzpůsobeno konstrukci objektu. Pojezdové profily jsou na obou koncích pevně ukotveny. Rozteč zavěšení je závislá na modulu konstrukce objektu.

## b) Nosný rám přiháněče

Rám je svařen z kvalitních ocelových jeklů. Pojezd zajišťují 3 kladky, jedna z nich jako hnací, dvě jako opěrné. Na rámu je připevněna konzola, která nese hnací motory pojezdu a navíjení řetízků. Současně je na rámu upevněna skříň baterií, která nese i další prvky elektroovládání. Dvojice (alt. trojice) ložiskových domků je připravena pro hřídel s řetízky. Na speciálním držáku je umístěna zástrčka pro zapojení do dokovací stanice v parkovací poloze přiháněče. Správné navíjení řetízků hlídá šroub s maticí a koncovým spínačem.

## c) Řetízková stěna (hřídel s řetízky)

Na navíjecím hřídeli, jehož délka je závislá na šířce objektu, ve kterém je přiháněč umístěn, jsou v pravidelných rozestupech cca 400 mm rozmístěny poháněcí řetízky. Jejich délka je opět uzpůsobena objektu. Řetízky jsou vodivě pospojovány a jsou propojeny se zařízením elektrického ohradníku (bič). Navíjecí hřídel je otočně uložen ve dvou (3) ložiskových domcích a spojkou propojen s motorem navíjení.

## d) Pohon pojezdu a navíjení

Pohon pojezdu a navíjení obstarávají dva samostatné 24V motory, napájené z baterií umístěných v elektroskříni na rámu. Baterie jsou dobíjeny vždy když se přiháněč zastaví v parkovací poloze a zástrčka se propojí s dokovací stanicí, většinou umístěnou na čelní stěně objektu. Směr pojezdu a navíjení či odvíjení řetízků je ovládáno dálkovým ovladačem. Na něm je též tlačítko pro ovládání elektrického biče.

## e) Elektrické instalace

Elektropřevodovky 24V pro pojezd a navíjení jsou napájeny ze dvou 12V baterií, přiháněče nemají propojení s elektrickou sítí kabelem. Baterie jsou umístěné na přiháněči v elektroskříni a jejich dobíjení se provádí automaticky vždy, když je přiháněč zaparkován v základní poloze. Koncové polohy pojezdu i navíjení a odvíjení řetízku jsou hlídány koncovými spínači. Ovládání je dálkovým ovladačem. Zapnutí a vypnutí elektrického biče je též na dálkovém ovladači. Na přání a nebo pro automatický provoz je možno přiháněč vybavit zvukovou a optickou signalizací provozu.