| Nákup Bramborového kombajnu Jan Fassmann Sluneční 109, 280 02 Nová Ves I Technická specifikace bramborového kombajnu |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typ, označení: |  |
| Požadované technické parametry bramborového kombajnu |  |
| Požadavek zadavatele – bramborový kombajn: | Nabízené parametry uchazeče: ano / popř. popis |
| Jednořádkový tažený zásobníkový sklízeč |  |
| Hydraulická podpěrná noha |  |
| Mechanická příprava – rychlovýměnný systém agregátů |  |
| LS – vlastní hydraulická soustava s plně hydraulickým pohonem všech prosévacích válců a ježkový pásů |  |
| Pohon přebíracího pásu z traktoru s vypínací automatikou |  |
| Oddělovací agregát se 4 násobným oběžným prstovým hřebenem, rychlosti 2 řad nastavitelné nezávisle na sobě |  |
| ISOBUS – ovládání pro jednoduché nastavení všech funkcí z traktoru |  |
| Připojení koule K80 |  |
| Širokoúhlý kloubový hřídel |  |
| Vzduchová brzdová soustava – dvouokruhová |  |
| Automatické vystřeďování nápravy |  |
| Vyrovnávání náklonu (náprava), hydraulické vč. automatiky |  |
| Pneu šíře min. 700 mm |  |
| Ochranná stříška proti slunci pro přebírací stůl bez bočnic vč. montovaného rámu |  |
| Výškově nastavitelná podesta 2ks |  |
| Hydraulické nastavení hloubky vyorávání ve spojení s hydraulickou regulací přítlaku nastavitelná z traktoru |  |
| Vybírání řádku se 3 krojidly a 1 hrůbkovým bubnem |  |
| Automatické navádění na hrůbek |  |
| Hydraulické regulace přítlaku nastavitelná plynule z traktoru |  |
| Tlačený hrůbkový buben |  |
| Podávací naťová kola standardní provedení cca 60 mm |  |
| Dvoudílná rýčová radlice |  |
| Jištění proti kamenům pro vyorávací agregát |  |
| Prosévací pás 1, rozteč prutů cca 40 mm |  |
| Nerezový plech v prosévacím kanálu 1 |  |
| Drtič hrud prosévacího pásu – v ohybu pásu |  |
| Válec s gumovými lopatkami na hnací hřídeli |  |
| Prosévací pás 2, rozteč prutů cca 36 mm |  |
| Třasač s hydraulickým pohonem, rychlost plynule nastavitelná |  |
| Ježkový pás 1 s V profilem, dělení cca 40 mm s hydraulickými dvojitými odmítacími válečky |  |
| Ježkový pás 2 s V profilem, dělení cca 40 mm s hydraulickými dvojitými odmítacími válečky |  |
| Nastavení sklonu ježku 1 a 2 hydraulicky včetně automatiky |  |
| UFK čtyřnásobný, každé 2 řady oddělený pohon s regulovatelnou rychlostí |  |
| Výškové nastavení UFK elektricky |  |
| Hladké spodní odmítací válce |  |
| 6 řad naťových pružin |  |
| Naťový řetěz s velkými oky, rozteč prutů cca 250 mm se 3 odnímatelnými protahovacími řemeny |  |
| Trhací pruty na naťovém řetězu, 3 kusy |  |
| Pás příměsí průběžný cca 300 mm, rychlost plynule nastavitelná |  |
| Zásobník s měkkou podlahou a plynulým posuvem |  |
| Zalomení zásobníku, hydraulické |  |
| Plnění beden, šířka trychtýře cca 900 mm s hydraulickým ovládáním |  |
| Plnící skluzavka zásobníku vč. automatického plnění |  |
| Ovládací jednotka na přebíracím stolu |  |
| Mechanické nastavení rychlosti oddělovacího agregátu |  |
| Nastavení funkcí vyorávání přes terminál |  |
| ISOBUS – 1x terminál do traktoru a 1x přijímač terminál, 2x ovládací panel se 2 křížovými páčkami pro funkce ovládání vyorávaní a zásobníku |  |
| Video monitorovací systém vč. 1x7“ TFT monitoru a kabelového setu včetně 4 možných kamerových připojení |  |
| Kamera pro pozici couvací zpětná kamera |  |
| Kamera pro pozici UFK |  |
| Kamera pro pozici přebíracího stolu |  |
| Kamera prosévacího dopravníku 2 |  |
| LED pracovní světlomet přebíracího stolu |  |
| LED pracovní světlomet UFK |  |
| LED pracovní světlomet prosévacího pásu |  |
| LED pracovní světlomet pro zpětnou kameru |  |
| Maják |  |
| Automatika prosévacího pásu řízená podle pojezdové rychlosti |  |
| Programovatelná tlačítka pro min. 5 vyorávacích programů |  |
| Počítadlo ha |  |
| Monitorování tlaku hydraulického systému |  |
| Čistící program pro prosévací pásy a ježkové pásy |  |
| Technické osvědčení |  |

Ostatní údaje dle zvážení uchazeče:

……………………………………………………….……………………………………………………….…………………………………………...…...….…………….…………………………………………….………….……………………………………………………….……………………..…………………….…………….……………………………………………………….…………………………………………

Tato Technická specifikace stanovuje konkrétní požadavky zadavatele na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti kolového traktoru, je uchazečem vyplněna a potvrzena popř. doplněna o další údaje, dle zvážení uchazeče. Uchazeč je oprávněn ve své nabídce nabídnout zadavateli lepší technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti (parametry), než jsou zadavatelem požadovány v této Technické specifikaci, resp. nabídnout zadavateli další vlastnosti nad rámec požadavků stanovených zadavatelem – veškeré tyto lepší vlastnosti (parametry) jsou v této Technické specifikaci obsaženy.

Nedodržení technických parametrů a konkrétních požadavků zadavatele uvedených v této Technické specifikaci bude důvodem k vyřazení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení. Tato Technická specifikace je nedílnou součástí zadávací dokumentace akce „Bramborový kombajn“, je nedílnou součástí nabídky uchazeče a později bude součástí uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem.

V ………………………….. dne ………………….

---------------------------------------------   		  ---------------------------------------------

Kupující							Prodávající