| "CNC soustruh s poháněnými nástroji" |  |
| --- | --- |
| kritérium | požadavek | jednotka | požadovaná hodnota | hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč) |
| 1 | oběžný průměr Ø | mm | min 500 | max |  |
| 2 | max průměr Ø obrábění | mm | min 300 | max 330 |  |
| 3 | max průměr Ø obráběné tyče do délky 1550 | Ø | min 60 | max 65 |  |
| 4 | max délka obrábění | mm | min 500 | max 550 |  |
| 5 | průměr sklíčidla | palce | min 10" | max 10" |  |
| 6 | otáčky vřetena | ot/min | min 3000 |  |  |
| 7 | výkon na hlavním vřetenu kontinuální/ krátkodobý | kW | 11/15 kW |  |  |
| 8 | litinová konstrukce (ne svařenec ) |  | ano |  |  |
| 9 | počet nástrojů v hlavě | 12 | min 12 | max 12 |  |
| 10 | otáčky poháněného nástroje | ot/min | min 5000 |  |  |
| 11 | výkon poháněného nástroje kontinuální/ krátkodobý | kW | Min 2,2/ 3,5 kW |  |  |
| 12 | Délka stroje (bez příslušenství ) | mm |  | max 3000 |  |
| 13 | šířka stroje (bez příslušenství ) | mm |  | max 1700 |  |
| 14 | výška stroje (bez příslušenství ) | mm |  | max 1750 |  |
| 15 | hmotnost stroje | kg | min 4600 | max 4800 |  |
| 16 | nástrojový držák | BMT | BMT 65 |  |  |
| 17 | konec vřetene | A2 - 6 | A2 - 6 |  |  |
| 18 | rychloposuv ( X/Z/B ) | m/min | min 25/25 | max30/30 |  |
| 19 | Dráha osy X | mm |  | max 200 |  |
| 20 | Dráha osy Z | mm | min 660 |  |  |
| 21 | kostka pro držák nástrojů - Vnější obrábění | Ks | 4 |  |  |
| 22 | kostka pro držák nástrojů - Vnější obrábění | ks | 1 |  |  |
| 23 | držák nástrojů pro čelní obrábění | ks | 1 |  |  |
| 24 | držák nástrojů pro čelní obrábění | ks | 1 |  |  |
| 25 | držák stopokových vnitřních nástrojů | ks | 3 |  |  |
| 26 | držák stopokových vnitřních nástrojů | ks | 1 |  |  |
| 27 | sada kleštin Ø 1 - Ø 20 | sada | V sadě 1ks od každého |  |  |
| 28 | typ držáků - poháněný nástroj axiální - přímý | ks | 2 |  |  |
| 29 | typ držáků - poháněný nástroj radiální úhlový | ks | 2 |  |  |
| 30 | redukční vložka pro držák Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40 | sada | v sadě 1ks od každého |  |  |
| 31 | redukční vložka pro držák Ø 32 | ks | 2 |  |  |
| 32 | redukční vložka pro držák Ø 40 | ks | 2 |  |  |
| 33 | redukce kuželu morze MT#1, MT#2, MT#3, MT#4 | sada | ano |  |  |
| 34 | sklad ND v EU |  | ano |  |  |
| 35 | Fanuc + manual Guide |  | ano |  |  |
| 36 | vynášecí dopravník třísek |  | ano |  |  |
| 37 | systém automatického vynášení obrobku (lopatka) |  | ano |  |  |
| 38 | transformátor včetně kabelu |  | ano |  |  |
| 39 | nástrojová sonda |  | ano |  |  |
| 40 | vysokotlaké chlazení | bar | min 15 | max 15 |  |
| 41 | interface - rozhraní pro podavač tyčí |  | ano |  |  |
| 42 | podavač tyčí o průměru 60 - 67 mm a délky do 1550mm | mm | ano |  |  |
| 43 | programování v ČJ |  | ano |  |  |
| 44 | doprava na místo plnění zakázky včetně vyložení a umístění |  | ano |  |  |
| 45 | montáž a uvedení do provozu |  | ano |  |  |
| 46 | návody v ČJ |  | ano |  |  |
| 47 | zaškolení obsluhy a údržby ve výrobním závodu kupujícího |  | ano |  |  |
| 48 | doba záruky fanuc | měs | min 24 |  |  |
| 49 | doba záruky | měs | min 12 |  |  |
| 50 | dny zaškolení obsluhy stroje, údržby, operátorů | dny | min 2 |  |  |
| 51 | barevný monitor - uhlopříčka 10,4 | palce | 10,4 |  |  |
| 52 | velkoobjemová nádrž na chladící kapalinu | l | min 180 l |  |  |
| 53 | plné zakrytování pracovního prostoru |  | ano |  |  |
| 54 | stroj vyroben od 1.2.2015 |  | ano |  |  |
| 55 | servis - garantovaná doba příjezdu servisních techniků od nahlášení poruchy od místa realizace, včetně dnů pracovního klidu a volna | 24h | ano |  |  |
| 56 | servis - garantovaná odba dodání náhradních dílů | 48 h | ano |  |  |
| 57 | servis - podpora telefonický servis |  | ano |  |  |
| 58 | Doložení technického listu stroje s platnými technickými daty k nabízenému stroji |  | ano |  |  |
| 59 | Digitální posuvka např. typu Mahr 150mm | ks | 2 |  |  |
| 60 | Digitální posuvka např. typu Mahr 200mm | ks | 1 |  |  |
| 61 | Koncové měrky tř. přesnosti "A" 112ks | ks | 1 |  |  |
| 62 | Měřící deska 400x400mm | ks | 1 |  |  |
| 63 | Hloubkoměr 0-150 např. typu Mitutoyo | ks | 2 |  |  |
| 64 | Digitální výškoměr 0-300mm | ks | 1 |  |  |