Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

| Název zakázky: | „Vinařská technologie“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Gurdau Vinařství, s.r.o. |
| Sídlo: | Údolní 388/8, 602 00 Brno |
| IČ: | 29358809 |
| DIČ: | CZ29358809 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Jaromír Gala – jednatel společnosti |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jaromír Gala |
| Telefon - mobil: | +420 774 314 011 |
| E-mail: | jaromir@galavinarstvi.cz |

Technické parametry veřejné zakázky:

- Nerezová odkalovací nádrž 2600 l s duplikátorem - 1 ks

- Nohy

- excentrické dno a víko nádrže,

- totální výpust s klapko DN 40

- stáčecí výpust s klapkou DN 40

- vzorkovací ventil DN 20

- oválná vrata

- horní plnící otvor DN 50 se zátkou

- stavoznak

- držák žebříku

- duplikátor pro chlazení s připojením ¾"

- nerezová jímka na teplotní čidlo

- Nerezová nakvašovací nádrž 2200 l s ohřevem i chlazením - 3 ks

- Totální výpust s klapkou DN 40,

- stáčecí výpust, kulový ventil DN 60

- scezovací síto s náklonem

- chladicí plášť

- dvojité dno s ohřevem

- elektronika na ohřev

- nerezová jímka na teplotní číslo

- jeřáb na plovoucí víko

- plovoucí nerezové víko s duší

- excentrické dno

- Nerezová nádrž 2000 l s duplikátorem - 12 ks

- nohy

- duplikátor

- excentrické dno

- vzorkovací ventil DN 20

- odkalovací ventil DN 40

- totální výpust ventil DN 40

- oválná dvířka

- Vyvíječ páry - 1 ks

- Elektrický příkon min. 13 kW,

- množství páry 18 - 20 kg za hodinu,

- tlak páry 2 - 2,5 bar,

- elektrické připojení: 400 V.

- Hadice 3 m

- Zpěňovač - 1 ks

- Tlak 5-6 bar,

- pěnivý výkon 50-120 l/min.,

- kapacita tanku 30-50 l.

- Deskový filtr - 1 ks

- Počet desek 30,

- rozměr desek 40 x 40 mm,

- dělící deska pro dvojitou filtraci,

- celonerezová konstrukce,

- manometr, odvzdušňovací ventil,

- umístění na kolečkách.

- Třídící zařízení - 1 ks

- Vibračně rotační systém odstopkování regulovatelný frekvenčním měničem,

- vyroben z nerezové oceli,

- násypka na bigboxy,

- výkon min. 5 tun,

- rychlost hřídele regulovatelná frekvenčním měničem,

- odstopkovací koš s možností zpětného chodu,

- gumový šroubový podavač do odstopkovače připojen na hřídeli,

- modulový systém složení stroje,

- integrovaný třídicí stůl č.1 pro selekci třapin a bobulí regulovatelný frekvenčním měničem,

- integrovaný třídicí stůl č.2 pro selekci zdravých a poškozených bobulek regulován frekvenčním měničem,

- šnekový podavač pro vyhazování poškozených bobulek a semínek ze stroje s možností zpětného chodu,

- mobilní řídicí panel na kabelu.

- Pásový dopravník s mačkacími válci - 1 ks

- Nerezový pásový dopravník na kolečkách,

- nastavitelné mačkací válce na konci dopravníku,

- hydraulický systém k nastavení výšky vyklápění,

- možnost použití pro plnění lisu ve výšce min. 2775 mm,

- délka pásového dopravníku min. 5000 mm

- Vzduchový kompresor - 1 ks

- Výkon min. 450 l/min.,

- tlak 10 bar,

- tlaková nádoba min. 180 l,

- elektrický motor min. 3,5 kW,

- hlučnost max. 85 dB.

- Šroubové čerpadlo - 1 ks

- Výkon min. 5000 l/hodina,

- dálkové ovládání,

- frekvenční měnič,

- zpětný chod,

- vozíček,

- připojení DN 40

- Systém řízeného kvašení - 1 ks

Řídící systém:

- grafický panel vč. grafického LCD displeje a SW aplikace, malé 			kompaktní řídící systémy, rozšiřující v/v moduly, spínavý zdroj, dvoucestné 		uzavírací kohouty, odporové kabelové snímače.

Rozvody:

- chladící kapalina, elektromontážní materiál – potrubí, izolace kaučuk, drátěný 		koš.

Systém pro chlazení nádrží:

- 18 x 2000 l,

- 2 x 2600 l,

- 3 x 2200 l.

Systém pro chlazení sudů:

- 8 x 2000 l.

- Etiketovací stroj - 1 k

- Etiketovací zařízení se zavalovací hlavou na polykapové uzávěry a 			etiketovací stanicí pro etiketování.

- Výkon 1000 l/hod,

- zavalovací hlava na polykapové uzávěry,

- zásobník na polykapové uzávěry,

- konstrukce umístěná na kolečkách,

- elektrické připojení na 380 V,

- potřeba tlaku max. 7 bar,

- spotřeba vzduchu max 200 l/h.

- Kontejner na víno - 80 ks

- Drátěný kontejner s výstuhou pro stohování více pater nad sebou,

- rozměr1150 x 900 x 980 mm

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.