Příloha č. 2: Specifikace požadovaných technických parametrů, rozsah a provedení předmětu zakázky

| Kolový traktor |
| --- |
| Množství : 1 kus |
| Výrobce : ............................................................................................................................................ (doplní uchazeč) |
| Typové označení stroje : .................................................................................................................... (doplní uchazeč) |
| Zadavatelem požadované parametry | Požadavek zadavatele | Nabídka-splnění požadavku (uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn) |
| Základní technické parametry: |
| Nový nepoužitý traktor s plnou tovární zárukou | Ano |  |
| Emisní norma minimálně | Min. FT5, Stage V (nebo obdobné srovnatelné) |  |
| Hnací systém 4WD | Ano |  |
| Turbodmychadlem přeplňovaný šestiválcový motor | Ano |  |
| Objem motoru minimálně | Min. 6600 cm3 |  |
| Jmenovitý výkon motoru minimálně | Min. 220 PS |  |
| Servisní interval motoru | Min. 750 mth |  |
| Motorová brzda | Ano |  |
| Počet rychlostních stupňů vpřed | Min. 18 |  |
| Všechny rychlostní stupně řazené pod zatížením | Ano |  |
| Otáčky vývodového hřídele 540/540e/1000/1000e | Ano |  |
| Zvedací síla hydrauliky | Min. 10 t |  |
| 4 elektronicky ovládané vnější okruhy hydrauliky | Ano |  |
| Výkon čerpadla hydrauliky | Min. 150 l/min |  |
| Kabina s automatickou klimatizací | Ano |  |
| Kabina odpružená s pneumaticky odpruženou sedačkou řidiče | Ano |  |
| Počet pracovních světel | Min. 20 LED světel, nebo obdobné řešení shodné a lepší svítivosti |  |
| Závěs piton fix v etáži | Ano |  |
| Pneumatiky o rozměru | Min. 600/65 R28 vpředu Min. 650/65 R42 vzadu |  |
| Přední ramena s PTO | Ano |  |
| Přední hnaná náprava odpružená | Ano |  |
| Příprava pro automatické řízení a navigaci | Ano |  |
| Telematika | Ano |  |
| ISO Bus | Ano |  |
| Závaží v zadních kolech | Ano |  |
| Závaží do čelní hydrauliky | Ano |  |
| Reverzní ventilátor na chladiči | Ano |  |
| Výbava Power-Beyond | Ano |  |
| Záruční doba | Min. 12 měsíců |  |
| Ovládání stroje v českém jazyce, včetně manuálů, nebo dodání jejich překladů | Ano |  |

Poznámka pro uchazeče:

- Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím  splnění/nesplnění  požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení je vhodné doplnit číselnou hodnotu, která se shoduje s katalogovými listy. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadované technické parametry, bude zadavatelem vyřazena.

- Do nabídky uveďte výrobce a typové označení stroje/značka

- Doložení tabulky nijak nemění povinnost uchazeče doložit katalogové listy či technický popis nabízeného zboží, jsou–li katalogové listy v zadání požadovány. Tyto se musí shodovat s obsahem tabulky.

- Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit a vložit (svázat) do nabídky.

V...................................... dne .......................................

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat