Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

| Název zakázky: | „Nákup VZV“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Farma Pálava s.r.o. |
| Sídlo: | Lužánecká 1891/16, 602 00 Brno |
| IČ: | 29187125 |
| DIČ: | CZ29187125 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Tomáš Vican |
| Kontaktní osoba: | Ing. Tomáš Vican |
| Telefon - mobil: | +420 777 999 169 |
| E-mail: | vican@vinnagalerie.cz |

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysokozdvižný vozík | ks | 1 |  |
| Pohon | --- | diesel |  |
| Nosnost při těžišti 500 mm | kg | min. 1.600 |  |
| Převodovka | --- | automatická, elektronicky řízená |  |
| Změna směru pojezdu | --- | přepínač pod volantem |  |
| Hydraulika s 1 volnou sekcí | --- | ano |  |
| Přední a zadní kombinovaná světla | --- | ano |  |
| Výfuk vyvedený nahoru | --- | ano |  |
| Zpětné zrcátko | --- | ano |  |
| Plně odpružená stavitelná sedačka | --- | ano |  |
| Provedení zdvihu | --- | duplex |  |
| Zdvih | mm | min. 3.500 |  |
| Volný zdvih vidlic | mm | min. 150 |  |
| Délka vidlic | mm | min. 1.200 |  |
| Celková šířka vozíku | mm | max. 1.115 |  |
| Pneumatiky | --- | superelastické |  |
| Přídavné zařízení: Otoč 360° | ks | 1 |  |
| Nosnost otoče | kg | min. 1.500 |  |
| Hydraulika vyvedená na základovou desku pro snadnou montáž otoče | --- | ano |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní zakázku uvedenou v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.