Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku vyšší hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

| Název zakázky: | „Technika do vinice“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Vinařství NEOKLAS Šardice a.s. |
| Sídlo: | Šardice 700, 696 13 Šardice |
| IČ: | 63481961 |
| DIČ: | CZ63481961 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Tomáš Šupa |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Vojtěch Ráček |
| Telefon - mobil: | +420 724 913 996 |
| E-mail: | racek@neoklas.cz |

- Samojízdný sklízeč na hrozny – 1 ks

Obecný popis: Jedná se o kategorii strojů uzpůsobených pro práci v zemědělské prvovýrobě. Výsledkem projektu je nákup moderních strojů, které jsou výrobci konstruovány tak, aby bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy. Nákup takovéto techniky do vinic si vyžaduje stávající nedostatek pracovních sil a neustále rostoucí náklady na ně, špatných technický stav současně používaných strojů (vlastních či pronajatých), zvyšující se náklady na provoz těchto strojů, jejich energetická náročnost, nespolehlivost, poruchovost, kvalita odvedené práce a spotřeba paliva a emise.

Technické parametry strojů

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Samojízdný sklízeč na hrozny | ks | 1 |  |
| Počet válců | ks | 6 |  |
| Výkon motoru | HP | min. 185 |  |
| Multifunkční provedení stroje umožňující sklizeň hroznů a postřik | --- | ano |  |
| Pro vinice se šířkou meziřadí | cm | od 170 |  |
| Kabina s klimatizací, zabezpečená proti postřikům | --- | ano |  |
| Integrované ovládání stroje přes dotykový displej a joystik | --- | ano |  |
| ISOBUS systém | --- | ano |  |
| Sklízecí komora se 7 páry sklízecích prstů | --- | ano |  |
| Automatické nastavování vzdálenosti mezi sklízecími prsty | --- | ano |  |
| Sklízecí komora s dvojitým uchycením a odpružením | --- | ano |  |
| Zakrytovaná délka sklízecí komory | m | min. 2,5 |  |
| Vzduchem odpružené lamely na dně sklízecí komory | --- | ano |  |
| Čistící ventilátory nad oběžnými dopravníky uvnitř sklízecí komory | --- | ano |  |
| Separační systém nad zásobníky pro odstranění potencionálních nečistot | --- | ano |  |
| Nerezové zásobníky výklopné dozadu | --- | ano |  |
| Celkový objem zásobníků | l | min. 4000 |  |
| Ukazatel stavu naplnění zásobníků | --- | ano |  |
| Zařízení pro automatické snížení setřásacích kmitů na betonových sloupcích | --- | ano |  |
| Vybavení umožňující kvantifikaci sklizeného materiálu | --- | ano |  |
| Přijímač satelitního signálu | --- | ano |  |
| Systém umožňující vytvářet výnosové mapy | --- | ano |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.