Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

| Název zakázky: | „Automatická myčka lahví“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | KOLBY a.s. |
| Sídlo: | Česká 51, 691 26 Pouzdřany |
| IČ: | 25512919 |
| DIČ: | CZ25512919 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Vlastimil Nešetřil – člen představenstva |
| Kontaktní osoba: | Ondřej Stejskal |
| Telefon - mobil: | +420 739 696 042 |
| E-mail: | stejskal.vinarstvi@gmail.com |

Technické parametry veřejné zakázky:

- Automatická myčka lahví – 1 ks

- výkon stroje min. 2.000 lahví/hod.

- dva formáty lahví

- bezpečnostní kryty

- regulace rychlosti frekvenčním měničem

- otáčení lahví při sušení

- sušení horkým vzduchem max. 50 °C

- ofuk dna láhve

- osušení zátky

- odtok vody ze stroje v jednom bodě

- motorizace pásu

- zábradlí pro volný průchod lahví

- min. průměr láhve 60 mm

- max. průměr láhve 115 mm

- min. výška láhve 210 mm

- max. výška láhve 360 mm

- spotřeba vody max. 0,8 l/láhev

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.

Uchazeč dále garantuje zajištění operativního záručního a pozáručního servisu.