Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku vyšší hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

| Název zakázky: | „Sklízeč brambor“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Vladimír Šašek |
| Sídlo: | Rantířov 4, 588 41 Rantířov |
| IČ: | 02019884 |
| DIČ: | CZ8305114345 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Vladimír Šašek |
| Kontaktní osoba: | Vladimír Šašek |
| Telefon - mobil: | +420 732 628 651 |
| E-mail: | vladimir.matej@volny.cz |

Sklízeč brambor přípojný, dvouřádkový – 1 ks

Obecný popis: Jedná se o kategorii strojů uzpůsobených pro práci v zemědělství – sklizňové stroje. Výsledkem projektu je nákup moderních strojů, které jsou výrobci konstruovány tak, aby bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy. Nákup takovéto techniky si vyžaduje neustále rostoucí náklady na ně, špatných technický stav současně používaných strojů (vlastních či pronajatých) či absence této techniky, zvyšující se náklady na provoz těchto strojů, jejich energetická náročnost, nespolehlivost, poruchovost, kvalita odvedené práce, spotřeba paliva a emise.

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklízeč brambor | ks | 1 |  |
| V provedení | --- | přípojný |  |
| Počet sklízených řádků | ks | min. 2 |  |
| Vlečné kopírovací válce | ks | min. 2 |  |
| Vlečná odpružená krojidla | ks | min. 4 |  |
| Automatické navádění na střed hrůbků pomocí hydraulicky natáčené oje | --- | ano |  |
| Automatická regulace přítlaku na hrůbek | --- | ano |  |
| Hydraulicky řízená náprava s automatickým vyhledáváním středu | --- | ano |  |
| Vlastní hydraulika pro pohon rozdružovadel | --- | ano |  |
| Jištění vyorávacích radlic při nárazu do kamenů | --- | ano |  |
| Počet prosévacích pásů | ks | min. 2 |  |
| Třístupňová separace kamenů a hrud | --- | ano |  |
| Prstové rozdružovadlo tvořené čtyřmi řadami prstů | --- | ano |  |
| Zachytávací hřebeny natě jednotlivě odpružené | --- | ano |  |
| Zásobník | t | min. 6 |  |
| Výsypná výška zásobníku | m | min. 4,1 |  |
| Automatické plnění zásobníku včetně automatického posuvu | --- | ano |  |
| Hydraulicky sklápěný výpad brambor pro plnění beden | --- | ano |  |
| Min. 4 ks kamer včetně osvětlení | --- | ano |  |
| Monitor pro zobrazení obrazu z kamer | --- | ano |  |
| Ovládací terminál s displejem do kabiny traktoru | --- | ano |  |
| Výškové přestavení prstového pásu přes terminál | --- | ano |  |
| Přestavení rychlosti ježkových pásů přes terminál | --- | ano |  |
| Přestavení rychlosti prstového pásu přes terminál | --- | ano |  |
| Kontrola prokluzu prosévacího pásu a rozdružovadla | --- | ano |  |
| Střecha nad přebíracím pásem včetně bočního krytí | --- | ano |  |
| Připojení k traktoru přes K80 | --- | ano |  |
| Připojení k hydraulice traktoru přes load-senzing | --- | ano |  |
| Vzduchové brzdy | --- | ano |  |
| Šířka pneumatik | mm | min. 710 |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů (včetně příslušenství) uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.