Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku malé hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

| Název zakázky: | „Mulčovač“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Týnin dvůr, s.r.o. |
| Sídlo: | Švábenice 347, 683 23 Švábenice |
| IČ: | 07561431 |
| DIČ: | CZ07561431 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Kristýna Burešová |
| Kontaktní osoba: | Kristýna Burešová |
| Telefon - mobil: | +420 731 471 263 |
| E-mail: | tynin.dvur@volny.cz |

- Mulčovač – 1 ks

Obecný popis: Jedná se o kategorii strojů uzpůsobených pro práci v zemědělské prvovýrobě. Výsledkem projektu je nákup moderních strojů, které jsou výrobci konstruovány tak, aby bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy. Nákup takovéto techniky do zemědělského podniku si vyžaduje stávající nedostatek pracovních sil a neustále rostoucí náklady na ně, špatných technický stav současně používaných strojů (vlastních či pronajatých), zvyšující se náklady na provoz těchto strojů, jejich energetická náročnost, nespolehlivost, poruchovost, kvalita odvedené práce a spotřeba paliva a emise.

Technické parametry strojů

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Mulčovač | ks | 1 |  |
| Pracovní záběr | mm | min. 4.000 |  |
| Transportní šířka | mm | max. 3.000 |  |
| Pracovní nože v provedení | --- | horizontální mulčování |  |
| Počet rotorů | --- | min. 3 |  |
| Agregace do tříbodového závěsu | --- | ano |  |
| Plovoucí zavěšení tříbodového závěsu | --- | ano |  |
| Ochrana proti přetížení | --- | ano |  |
| Otáčky vývodového hřídele | ot/min. | 1.000 |  |
| Opěrná výškově stavitelná kola | ks | min. 4 |  |
| Nastavitelná výška mulčování | --- | ano |  |
| Boční plazy | --- | ano |  |
| Požadovaný příkon | HP | 80 - 120 |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.