Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

| Název zakázky: | „Vinařská technologie“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | KOLBY a.s. |
| Sídlo: | Česká 51, 691 26 Pouzdřany |
| IČ: | 25512919 |
| DIČ: | CZ25512919 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Vlastimil Nešetřil – člen představenstva |
| Kontaktní osoba: | Ondřej Stejskal |
| Telefon - mobil: | +420 739 696 042 |
| E-mail: | stejskal.vinarstvi@gmail.com |

Technické parametry veřejné zakázky:

- Čerpadlo (peristaltické) – 1 ks

- průtok 40 – 260 Hl/hod.

- průměr vstupu a výstupu 70 mm

- vozík z nerezové oceli

- tělo nerezového čerpadla

- dotykový displej

- průtokoměr na obrazovce

- elektronický variátor průtoku

- práce v obou směrech -nastavení průtoku

- násypka pod odstopkovač

- Vibrační třídící stůl – 1 ks

- s dvojitými třídícími mřížkami

- pracovní šířka 600 mm

- rychlá a snadná demontáž + lehké čištění

- vypouštěcí násypka na mošt a sběr pevných látek

- nastavitelná výška nohou

- vyjímatelná vložka pro snadný přístup a čištění

- variátor rychlosti

- Pásový dopravník s vibrační násypkou – 1 ks

- délka 3.500 mm

- výška vstupu/výstupu (1.645/2.650)

- rychlý přístup k pásu

- rychlost 40 m/min

- vypouštěcí a přístup pro mytí DIN 40

- vnitřní škrabka

- zaměnitelný pásový zásobník

- stojan se skládajícími koly

- vozík na 4 uzamykatelných kolečkách s nastavením úhlu s manuálním hydraulickým pístem

- elektrické ovládání s motorovým přerušovačem pro nouzové zastavení

- provedení v nerezové oceli

- vibrační násypka s regulací přísunu hroznů

- násypka 1.200 x 1.200

- rychlostní variátor

- dlouhý skluz

- Pásový dopravník s drtícími válci – 1 ks

- - délka 3.500 mm

- výška vstupu/výstupu (1.645/2.650)

- rychlý přístup k pásu

- rychlost 40 m/min

- vypouštěcí a přístup pro mytí DIN 40

- vnitřní škrabka

- zaměnitelný pásový zásobník

- stojan se skládajícími koly

- vozík na 4 uzamykatelných kolečkách s nastavením úhlu s manuálním hydraulickým pístem

- elektrické ovládání s motorovým přerušovačem pro nouzové zastavení

- provedení v nerezové oceli

- rychlostní variátor

- drtící válce

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.

Uchazeč dále garantuje zajištění operativního záručního a pozáručního servisu.