Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku malé hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

| Název zakázky: | „Fréza na kulatinu“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Zdeněk Šourek |
| Sídlo: | Lhotka 24, 468 47 Zlatá Olešnice |
| IČ: | 72632721 |
| DIČ: | CZ8102102558 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Zdeněk Šourek |
| Kontaktní osoba: | Zdeněk Šourek |
| Telefon - mobil: | +420 737 526 086 |
| E-mail: | zdenek.sourek@atlas.cz |

- Fréza na kulatinu – 1 ks

Obecný popis: Jedná se o kategorii strojů uzpůsobených pro práci dřevozpracujícím průmyslu. Výsledkem projektu je nákup frézy na kulatinu, která je konstruována tak, aby bylo možno zpracovávat lesní kulatinu, bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy. Nákup takovéto techniky si vyžaduje zpracovávat slabou kulatinu z lesních porostů, které nelze použít na stavební řezivo a je škoda ho zpracovávat na palivové dřevo s nízkou přidanou hodnotou. Dojde k daleko lepšímu zhodnocení slabé dřevní hmoty z mladých lesních porostů ve věku do 40 let, která dnes zůstává v lesích nezpracovávána z důvodu ztrátovosti a stává se líhní pro kůrovce.

Technické parametry strojů

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréza na kulatinu | ks | 1 |  |
| Zpracovávaný průměr kulatiny (min.) | mm | 60 |  |
| Zpracovávaný průměr kulatiny (max.) | mm | 270 |  |
| Průměr hotového kůlu (min.) | mm | 60 |  |
| Průměr hotového kůlu (max.) | mm | 180 |  |
| Délka materiálu (min.) | mm | 1.000 |  |
| Délka materiálu (max.) | mm | 6.000 |  |
| Výkon stroje | m3/hod | 6 - 8 |  |
| Podávací zásobník na kulatinu | --- | ano |  |
| Strojní posuv kulatiny | --- | ano |  |
| Sada výměnných nožů | --- | ano |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.