Zadavatel:

Název zadavatele:	Ekofarma Počaply s.r.o.

Adresa: 		Počaply 3, 262 72 Počaply

Právní statut:		společnost s ručením omezeným

IČ/DIČ:                      29029431/CZ29029431

Tabulka technických parametrů

Zadávací řízení: Nákup lesní techniky

Kolový traktor do 120 kW

Cena bez DPH: doplní uchazeč

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Výkon motoru 110 – 120 kW | doplní uchazeč |
| Max točivý moment při 1600 ot/min min 720 Nm | doplní uchazeč |
| Max zdvihací síla ramen min 7 500 kg | doplní uchazeč |
| Největší povolená hmotnost traktoru max 11 500 kg | doplní uchazeč |
| Nádrž paliva min 250 l | doplní uchazeč |
| Odpružená přední náprava | doplní uchazeč |
| Třírychlostní vývodový hřídel | doplní uchazeč |
| Čerpadlo hydrauliky výkon min 110 l/min | doplní uchazeč |
| Klimatizace kabiny | doplní uchazeč |
| Ochranná konstrukce kabiny OPS/FOPS | doplní uchazeč |

Kolový traktor do 50 kW

Cena bez DPH: doplní uchazeč

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Výkon motoru 40 - 50 kW | doplní uchazeč |
| Jmenovité otáčky min 2800 min-1 | doplní uchazeč |
| Max zdvihací síla ramen min 1 500 kg | doplní uchazeč |
| Hmotnost traktoru včetně ochranného rámu max 3 500 kg | doplní uchazeč |
| Nádrž paliva min 60 l | doplní uchazeč |
| Dva zadní hydraulické okruhy | doplní uchazeč |
| Automatika vývodové hřídele | doplní uchazeč |
| Čerpadlo hydrauliky výkon min 35 l/min | doplní uchazeč |
| Klimatizace kabiny | doplní uchazeč |
| Ochranná konstrukce kabiny OPS/FOPS | doplní uchazeč |

Lesnický naviják

Cena bez DPH: doplní uchazeč

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Kompatibilní s nabízeným traktorem | doplní uchazeč |
| Jednobubnové provedení | doplní uchazeč |
| Nesený na tříbodovém závěsu traktoru | doplní uchazeč |
| Tažná síla min 40 kN | doplní uchazeč |
| Délka lana min 70 m | doplní uchazeč |
| Mechanické ovládání | doplní uchazeč |

Vyvážecí vlek

Cena bez DPH: doplní uchazeč

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Dvounápravové klanicové provedení | doplní uchazeč |
| Včetně hydraulického jeřábu s drapákem | doplní uchazeč |
| Nosnost min 8 tun | doplní uchazeč |
| Středový rám | doplní uchazeč |
| Ložná plocha min 2 m2 | doplní uchazeč |
| Posuvný podvozek | doplní uchazeč |
| Silniční osvětlení | doplní uchazeč |
| Nakládací jeřáb s výsuvem, dosah min 6 metrů | doplní uchazeč |
| Poloměr otáčení jeřábu 360° | doplní uchazeč |
| Zvedací moment min 45 kN | doplní uchazeč |

Stroj pro zatloukání kůlů a sloupků

Cena bez DPH: doplní uchazeč

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Strojní zařízení k pořízenému traktoru | doplní uchazeč |
| Nesený v zadním tříbodovém závěsu | doplní uchazeč |
| Zatloukání kůlů o délce 1,5 – 2,5 m | doplní uchazeč |
| Zatloukání kůlů od průměru 100 – 250 mm | doplní uchazeč |
| Zásobník pro rozmotávané pletivo | doplní uchazeč |

Celková cena bez DPH: (doplní uchazeč)

………………………………….

Razítko a podpis uchazeče