Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku vyšší hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

| Název zakázky: | „Traktor do vinice“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Vinařství Šlancar, s.r.o. |
| Sídlo: | Boleradice 438, 691 12 Boleradice |
| IČ: | 27736288 |
| DIČ: | CZ27736288 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Vladislav Šlancar |
| Kontaktní osoba: | Ing. Vladislav Šlancar |
| Telefon - mobil: | +420 777 888 984 |
| E-mail: | slancarvladislav@seznam.cz |

Speciální úzkorozchodný traktor – 1 ks

Obecný popis:  Jedná se o kategorii traktoru uzpůsobeného pro provoz v sadech a vinicích. Kolový traktor bude použitelný pro běžné vinařské a zahradnické práce, zejména pro pohon hydraulických ramen, sekacích a mulčovacích strojů, pohon postřikovačů, rosičů a dalšího příslušenství určeného pro práci ve vinicích, popřípadě v sadech. Traktor musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích a parametry traktoru musí zajistit průjezdnost omezujících podmínek provozu vinic a sadů ve správě provozovatele.

Technické parametry strojů

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Speciální úzkorozchodný traktor – 1 ks |  |
| V provedení | --- | kolový |  |
| Spalovací motor | --- | vznětový |  |
| Max. výkon motoru | kW/HP | 77/104,7 |  |
| Reverzní ventilátor | --- | ano |  |
| Pojezdová rychlost | km/hod | max. 40 |  |
| Objem motoru | cm3 | max. 3.500 |  |
| Jedna palivová nádrž | --- | ano |  |
| Objem palivové nádrže | l | min. 68 |  |
| Převodovka plynulá, nebo plně synchronizovaná 45x45 | --- | ano |  |
| Pohon 4x4 s automatickou aktivací a deaktivací | --- | ano |  |
| Odpružená přední náprava | --- | ano |  |
| Výkon hydraulického čerpadla | l/min. | min. 116 |  |
| Pracovní tlak hydraulického čerpadla | Mpa | min. 20 |  |
| Počet vnějších okruhů před kabinou | ks | min. 6 |  |
| Množství odebíratelného hydraulického oleje | l | min. 25 |  |
| Zdvihová síla zadních ramen | kg | min. 2.300 |  |
| Elektrohydraulická regulace zadních ramen | --- | ano |  |
| Tříbodový závěs kat. II. | --- | ano |  |
| Rychloupínací háky kat. II. | --- | ano |  |
| Zadní vývodová hřídel | ot/min. | 540/540 E/1000 |  |
| Přední zvedací ramena | --- | ano |  |
| Zvedací síla předních ramen | kg | min. 2.300 |  |
| Uzavřená kabina s klimatizací, topením a filtrací | --- | ano |  |
| Vzduchem odpružená sedačka řidiče | --- | ano |  |
| Zpětná zrcátka | --- | ano |  |
| Šířka traktoru | mm | max. 1.600 |  |
| Schválení technické způsobilosti provozu na pozemních komunikacích | --- | ano |  |
| Všechna data uvedená v tabulce odpovídají údajům uvedeným ve veřejně dostupných propagačních a jiných materiálech výrobce pro nabízený model | --- | ano |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.