Příloha č. 2

Podrobné technické parametry a cenová nabídka

Uchazeč:	doplnit

Sídlo:		doplnit

Požadované technické parametry na pořízení UKT univerzálního kolového traktoru s lesní nástavbou a vyvážecího vleku s hydraulickou rukou (na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE v souvislosti s nabízenou technikou a u číselných hodnot nabízenou hodnotu):

| Technické parametry pro pořizovanou techniku | ANO/NE/ či parametr |
| --- | --- |
| UKT S LESNICKOU NÁSTAVBOU (1 ks) |  |
| MOTOR |  |
| 4-válcový motor, objem motoru max. 4,5 – 5,0 l (4500 - 5000 cm3) |  |
| výkon motoru 110-120 kW uvedený v TP č. položky 14 |  |
| emise dle aktuálních požadavků s technologií SCR (močovina) |  |
| předehřev motoru |  |
| PŘEVODOVKA |  |
| počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 30 + 30 včetně plazivých rychlostí |  |
| reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem |  |
| řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez použití spojky |  |
| ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce včetně tempomatu |  |
| rychlost 40 km/hod |  |
| přední náprava hnaná se senzorem natočení kol |  |
| systém pohonu – pohon všech 4 kol |  |
| uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| uzávěrka diferenciálu přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem |  |
| HYDRAULIKA |  |
| hydraulické čerpadlo Load Sensing – min.160 l/min |  |
| min. tři vnější hydraulické okruhy elektronicky ovládané a programovatelné + Power Beyond |  |
| KABINA |  |
| dvoudveřová kabina splňující homologaci dle norem ROPS, FOPS |  |
| mechanické odpružení kabiny |  |
| Zadní a boční okna polykarbonátová – splňující normu OPS |  |
| sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené |  |
| sedadlo spolujezdce |  |
| klimatizace |  |
| plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru |  |
| oranžový výstražný maják – odnímatelný, sklopný nebo opatřený ochranným krytem |  |
| ocelová nádrž na naftu o minimálním objemu 150 l |  |
| rádio s reproduktory |  |
| pracovní světla – minimálně 2 přední a 2 zadní |  |
| stěrač předního okna s ostřikovačem a pracovním rozsahem 270° |  |
| stěrač zadního okna s ostřikovačem |  |
| uzamykatelný uzávěr palivové nádrže |  |
| OSTATNÍ |  |
| rám etážového závěsu s K-80 + etážový závěs 39 mm |  |
| brzdy – vzduchotlaké, 2. okruhové včetně kompresoru |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |
| provozní hmotnost min. 5300 kg (zapsána v TP pod položkou 35) |  |
| rozvor min. 2600 - 2700 mm |  |
| poloměr otáčení max. 4500 mm |  |
| světlá výška min. 500 mm |  |
| KOLA A PNEUMATIKY |  |
| přední pneu: min. šířka 350 mm o rozměru min. 28" |  |
| zadní pneu: min. šířka 450 mm o rozměru min. 38" |  |
| pneu určené pro lesnický provoz o min. počtu pláten 12 PR |  |
| pevné disky s vyztužením pro provoz v lesním terénu |  |
| záběrové řetězy pro lesní provoz na přední a zadní kola s min. 11mm hroty |  |
| LESNÍ NÁSTAVBA |  |
| se schválenou lesnickou nástavbou traktoru* (venkovním rámem kolem kabiny) se schválením dle norem FOPS, ochranná vana traktoru, lanové zábrany nad krytem motoru, ochrana přední části traktoru |  |
| ČELNÍ NAKLADAČ |  |
| čelní nakladač se stabilizátorem ramen, vč. paralelogramu |  |
| upínací konzole nakladače mezi sebou spojené pod traktorem a rám spojený s podvozkem traktoru |  |
| min. zdvih nakladače 3800 mm pod pracovním nářadím (paletizační vidle) |  |
| zdvihací síla do výšky 1500 mm min. 2550 kg |  |
| 3. funkce + tlumič rázů |  |
| rampovač s aktivním přidržovacím prstem |  |
| ovládání nakladače EHC joystickem |  |
| NAVIJÁK DO TBZ |  |
| nesený dvoububnový naviják do TBZ |  |
| min. tažná síla 2x9t |  |
| 2x lano ocelové válcované o min. průměru 12 mm a min. délce 60 m s koncovým hákem |  |
| elektrohydraulické ovládání funkcí s vysílačkou včetně dálkového ovládání otáček motoru traktoru |  |
| příslušenství: 10x řetězové úvazky hranaté s C-hákem (8 mm/2m), 5x řetězové úvazky hranaté s C-hákem (8 mm/2,5 m), 5 + 5 kluzáků, kloubová hřídel pro pohon navijáku |  |
| VYVÁŽECÍ VLEK S HYDRAULICKOU RUKOU |  |
| max. nosnost 9 – 10 t nákladu ** |  |
| žebřinový (dvojitý) rám s třetí páteřní výztuhou a min. 5 páry klanic pro odvoz 2-5m výřezů |  |
| hydraulicky naváděné oje |  |
| pomocný hydraulický pohon kol zadní nápravy |  |
| pneu pro lesnický provoz min. 12 plátnové o rozměru min. 22,5“ s vyztuženými disky |  |
| vzduchové brzdy na všech 4 kolech |  |
| hydraulická ruka s dosahem min. 9 m |  |
| zvedací síla ve 4 m min. 1300 kg |  |
| Halogenová pracovní světla na ramenech hydraulické ruky – min. 4 ks |  |
| výsuvné podpěrné nohy |  |
| EHC proporcionální rozvaděč s ovládáním na joysticky do kabiny |  |
| připojení na spodní závěs K-80 |  |
| Hydraulický naviják s tažnou silou min. 1700 kg |  |
| Délka lana hydraulického navijáku min.35 m při průměru 8mm |  |
| hmotnost vyvážecí soupravy min. 4500 kg vč. hydr. ruky |  |

| Uvedeným technickým parametrů UKT s lesnickou nástavbou a neseným navijákem odpovídá: |
| --- |
| Traktor | Značka/Model/Typ: |  |
| Čelní nakladač | Značka/Model/Typ: |  |
| Nesený naviják | Značka/Model/Typ: |  |
| Vyvážecí vlek +HR | Značka/Model/Typ |  |

| Nabídka stroje | cena bez DPH | DPH | Celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| UKT s lesní nástavbou | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Čelní nakladač s rampovačem | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Nesený naviják do TBZ | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Vyvážecí vlek s hydr. rukou | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Celková nabídková cena uchazeče | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |

* Schválení lesnické nástavby traktoru se prokazuje:

- rozhodnutím o schválení technické způsobilosti lesnické nástavby traktoru jako samostatného technického celku k provozu na pozemních komunikacích (obsahujícím v příloze ZTP – základní technický popis) nebo

- zápisem přestavby traktoru v technickém průkazu traktoru v části „Technický popis vozidla“ ve sloupci „Změna“ nebo

- rozhodnutím o schválení přestavby traktoru vydaným Ministerstvem dopravy nebo příslušným dopravním úřadem

** nosnost = rozdíl největší technicky přípustné hmotnosti a provozní hmotnosti (podle údajů v technickém průkazu nebo technickém osvědčení). Pokud je provozní hmotnost v technickém průkazu nebo v technickém osvědčení uvedena více údaji, převezme se nejvyšší z těchto údajů. Pokud je největší technicky přípustná hmotnost v technickém průkazu nebo v technickém osvědčení uvedena více údaji, převezme se nejnižší z těchto údajů.

K ověření technických parametrů uváděných v Příloze č.2 Podrobné technické parametry a cenová nabídka, dodavatel předloží ve své nabídce kopii  ZTP (Základní technický popis vozidla), nebo kopii TP (Technický průkaz zvláštního motorového vozidla ) nabízeného typu traktoru a vyvážecího vleku .

Místo a datum vyhotovení:

------------------------------------------------------

Jméno, příjmení, funkce, razítko