Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku vyšší hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

| Název zakázky: | „Nákup traktoru včetně kultivačních kol“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | ZIROM, s.r.o. |
| Sídlo: | Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno |
| IČ: | 28290372 |
| DIČ: | CZ28290372 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Milada Zimáková |
| Kontaktní osoba: | Ing. Milada Zimáková |
| Telefon - mobil: | +420 606 790 787 |
| E-mail: | zimak.ucetni@centrum.cz |

- Kolový traktor – 1 ks

Obecný popis: Jedná se o kategorii strojů uzpůsobených pro práci v zemědělské prvovýrobě. Výsledkem projektu je nákup moderních strojů, které jsou výrobci konstruovány tak, aby bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy. Nákup takovéto techniky do vinic si vyžaduje stávající nedostatek pracovních sil a neustále rostoucí náklady na ně, špatných technický stav současně používaných strojů (vlastních či pronajatých), zvyšující se náklady na provoz těchto strojů, jejich energetická náročnost, nespolehlivost, poruchovost, kvalita odvedené práce a spotřeba paliva a emise.

Technické parametry strojů

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolový traktor | ks | 1 |  |
| Spalovací motor | --- | vznětový |  |
| Jmenovitý výkon motoru bez navýšení | kW/HP | min. 105/143 |  |
| Maximální výkon motoru bez navýšení | kW/HP | max. 120/163 |  |
| Plnění motoru | --- | turbodmychadlem |  |
| Počet válců | ks | 6 |  |
| Obsah válců | ccm | max. 6.800 |  |
| Filtr pevných částic | --- | ano |  |
| Převodovka s řazením | --- | min. mechanická řazená pod zatížením |  |
| Počet převodových stupňů | --- | min. 24 vpřed / 24 vzad |  |
| Přepravní rychlost | km/h | min. 40 |  |
| Zadní vývodová hřídel | ot/min. | 540/540E/1000 |  |
| Pohon všech kol (4x4) | --- | ano |  |
| Automatická nebo manuální aktivace/deaktivace pohonu 4x4 | --- | ano |  |
| Uzávěrka diferenciálu | --- | ano |  |
| Odpružená přední náprava | --- | ano |  |
| Hydraulika – max. zdvihová síla v upínacích bodech | kg | min. 8.000 |  |
| Boční stabilizátory | --- | ano |  |
| Hydraulické čerpadlo | l/min. | min. 110 |  |
| Zadní tříbodový závěs Kat. III. | --- | ano |  |
| Regulace ramen | --- | ano |  |
| Typ regulace hydrauliky (Silová/polohová/smíšená) | --- | ano |  |
| Počet vnějších hydraulických okruhů vzadu | pár | min. 3 |  |
| Zakončení rozvodů rychlospojkami | --- | ano |  |
| Elektronicky ovládané ramena | --- | ano |  |
| Třetí bod tříbodového závěsu s hákem (kat. II) | --- | ano |  |
| Kabina uzavřená s klimatizací | --- | ano |  |
| Sedačka se vzduchovým odpružením | --- | ano |  |
| Sedadlo pro spolujezdce | --- | ano |  |
| Výklopné zadní okno | --- | ano |  |
| Stěrač a ostřikovač předního okna | --- | ano |  |
| Osvětlení vpředu a vzadu (LED) | --- | ano |  |
| Pracovní osvětlení vpředu (LED) | ks | min. 6 |  |
| Pracovní osvětlení vzadu (LED) | ks | min. 4 |  |
| Sklopná elektrická zpětná zrcátka | --- | ano |  |
| Autorádio | --- | ano |  |
| Výstražný maják (2 ks) | --- | ano |  |
| Skříňka na nářadí | --- | ano |  |
| Uhlíkový filtr | --- | ano |  |
| Přední kola | --- | 420/85 R 28 disk |  |
| Zadní kola | --- | 520/85 R 38 disk |  |
| Zadní etážový závěs | --- | ano |  |
| Přední závaží | kg | min. 110 |  |
| Brzdy přívěsu | --- | vzduchové 1 + 2 okruhy |  |
| Celková výška | mm | max. 3.050 |  |
| Navigace traktoru s přesností +/- 3 cm | --- | ano |  |
| Schválení technické způsobilosti provozu na pozemních komunikacích, a to i včetně přípojného zařízení pro přívěs | --- | ano |  |
| Sada kultivačních kol | --- | ano |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.