Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

| Název zakázky: | „Nerezové tanky“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | VINICOLA, s.r.o. |
| Sídlo: | Lanžhotská 3472/27, 690 02 Břeclav |
| IČ: | 25333992 |
| DIČ: | CZ25333992 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Karel Průša |
| Kontaktní osoba: | Ing. Karel Průša |
| Telefon - mobil: | +420 603 211 800 |
| E-mail: | vinicolasro@seznam.cz |

Technické parametry veřejné zakázky:

- Nerezová nádrž 7.500 l - 3 ks

- průměr nádrže DM= 1950 mm,

- celková výška nádrže V=2950 mm

- výška pláště nádrže v=2500 mm

- AISI 304, mramorovaný povrch

- 3 ks pevných nožek

- Pevně navařené rámové dveře

- Vzorkovací ventil nerezový

- Vrchní ústí - hrdlo DN 50 s těsněním a maticí

-  Jímka na čidlo trubička 10x1,5 mm L=180 mm s maticí M4

- Držák na žebřík

- Totální výpusť a odkalovací ventil DN 40

- Chladící desky s vrchním připojením a pevným navařením na víko nádrže

- Nerezová macerační nádrž 10.000 l - 2 ks

- Průměr nádrže DM= 2450 mm,

- celková výška nádrže V=3200 mm

- výška pláště nádrže v=2000 mm

- AISI 304, mramorovaný povrch

- dno nádrže spádově upraveno cca 4%

- víko nádrže plech

- 3 ks pevných nožek

- 1 ks středová noha nastavitelná M20 + podložka

- Chlazení nádrže 1 ks duplikátor 7,5 m2

- Pevně navařené rámové dveře

- Vzorkovací ventil nerezový

- Vrchní kruhové dveře DIN 1.4301

- Jímka na čidlo trubička 10 x 1,5 mm L = 180 mm s maticí M4

- Držák na žebřík

- Nerezový teploměr -20/+80 St.

- Oplachový systém: Trubka 42,4 x 2 mm s ventilem DN 40

- Nasávací koš umístěný uvnitř nádrže - nerezový plech děrovaný 2 x 200 mm, vybavený odvzdušňovací trubkou 22/1,5 mm

- Totální výpusť a odkalovací ventil DN 40

- 2 ks závěsné nerezové oka

- Nerezový nádrž 4.700 l - 1 ks

- Průměr nádrže DM = 1850 mm,

- celková výška nádrže V = 2150 mm

- výška pláště nádrže v = 1700 mm

- AISI 304, mramorovaný povrch

- dno nádrže plech

- víko nádrže plech

- 3 ks pevných nožiček

- Pevně navařené rámové dveře

- Vzorkovací ventil nerezový

- Vrchní ústí - závitové hrdlo DN 50 s těsněním a maticí

- Jímka na čidlo trubička 10 x 1,5 mm L = 180 mm s maticí M4

- Držák na žebřík

- Totální výpusť a odkalovací ventil DN 40

- Chladící desky s vrchním připojením a pevným navařením na víko nádrže

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.