Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku vyšší hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

| Název zakázky: | „Sklízecí mlátička“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | Monika Zemanová |
| Sídlo: | Kámen 65, 394 13 Kámen |
| IČ: | 46650351 |
| DIČ: | CZ 6858131467 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Monika Zemanová |
| Kontaktní osoba: | Monika Zemanová |
| Telefon - mobil: | +420 606 610 508 |
| E-mail: | monika.kamen@gmail.com |

Sklízecí mlátička (včetně žací lišty) – 1 ks

Obecný popis: Jedná se o kategorii strojů uzpůsobených pro práci v zemědělství – sklizňové stroje. Výsledkem projektu je nákup moderních strojů, které jsou výrobci konstruovány tak, aby bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy. Nákup takovéto techniky si vyžaduje neustále rostoucí náklady na ně, špatných technický stav současně používaných strojů (vlastních či pronajatých) či absence této techniky, zvyšující se náklady na provoz těchto strojů, jejich energetická náročnost, nespolehlivost, poruchovost, kvalita odvedené práce, spotřeba paliva a emise.

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklízecí mlátička | ks | 1 |  |
| Hnací náprava hydrostatická | --- | kolové provedení |  |
| Jmenovitý výkon motoru | kW/HP | min. 150/200 |  |
| Palivová nádrž | l | min. 300 |  |
| Pojezdová rychlost | km/hod. | min. 25 |  |
| Zásobník zrna o objemu | l | min. 5.500 |  |
| Vyprazdňování zásobníku | l/s | min. 50 |  |
| Délka výsypníkové roury | mm | min. 4800 |  |
| Kabina s klimatizací | --- | ano |  |
| Rádio (MP3, SD, USB, HandsFree) | --- | ano |  |
| Komfortní sedadlo řidiče pneumaticky odpružené | --- | ano |  |
| Multifunkční páka pro ovládání stroje | --- | ano |  |
| Ostřikovač čelního skla | --- | ano |  |
| Zpětná zrcátka | --- | ano |  |
| Pracovní osvětlení | --- | ano |  |
| Kontrolní přístroj ztrát | --- | ano |  |
| Oranžový maják | ks | min. 1 |  |
| Osvětlení registrační značky | --- | ano |  |
| Počet bubnů mláticího ústrojí | ks | min. 3 |  |
| Vyrovnávání sítové skříně – kompenzace náklonu stroje při jízdě po svahu | --- | ano |  |
| Plocha separace | m2 | min. 3 |  |
| Plocha čištění | m2 | min. 3 |  |
| Nastavení mláticího koše | --- | z místa řidiče |  |
| Řezačka slámy | --- | ano |  |
| Počet nožů rotoru řezačky slámy | ks | min. 40 |  |
| Usměrňovač slámy na řádek | --- | ano |  |
| Pneumatiky zadní | --- | 440/65- R24 |  |
| Schválení technické způsobilosti pohybu na pozemních komunikacích | --- | ano |  |
| Záběr žací lišty | m | min. 5 |  |
| Oboustranný pohon sklizňového adaptéru | --- | ano |  |
| Řepkový dělič pravý | --- | ano |  |
| Elektrohydraulické nastavení přihaněče | --- | ano |  |
| Sklopné děliče | --- | ano |  |
| Transportní vozík pro žací lištu | --- | ano |  |
| Žací lišta s plynulým výsuvem žacího stolu | --- | ano |  |
| Kloubová hřídel pro připojení ke sklízecí mlátičce | --- | ano |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů (včetně příslušenství) uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.