Příloha č. 3

Technická specifikace dodávky

na veřejnou zakázku vyšší hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona

č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

| Název zakázky: | „Technika do vinice“ |
| --- | --- |

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | KOLBY a.s. |
| Sídlo: | Česká 51, 691 26 Pouzdřany |
| IČ: | 25512919 |
| DIČ: | CZ25512919 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Vlastimil Nešetřil – člen představenstva |
| Kontaktní osoba: | Ondřej Stejskal |
| Telefon - mobil: | +420 739 696 042 |
| E-mail: | stejskal.vinarstvi@gmail.com |

Sklízeč hroznů (samojízdný) - 1 ks

Rosič (tunelový) - 1 ks

Obecný popis:  Jedná se o kategorii strojů uzpůsobených pro práci v zemědělské prvovýrobě. Výsledkem projektu je nákup moderních strojů, které jsou výrobci konstruovány tak, aby bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy. Nákup takovéto techniky do vinic si vyžaduje stávající nedostatek pracovních sil a neustále rostoucí náklady na ně, špatných technický stav současně používaných strojů (vlastních či pronajatých), zvyšující se náklady na provoz těchto strojů, jejich energetická náročnost, nespolehlivost, poruchovost, kvalita odvedené práce a spotřeba paliva a emise.

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklízeč hroznů (samojízdný) | ks | 1 |  |
| Výkon motoru | kW | min. 128 |  |
| Objem motoru | cm3 | max. 4.500 |  |
| Palivová nádrž | l | min. 200 |  |
| Přepravní rychlosti | km/hod. | min. 30 |  |
| Přetlaková kabina s automatickou klimatizací | --- | ano |  |
| Detekce ucpaných uhlíkových filtrů | --- | ano |  |
| Dotykový monitor pro kompletní ovládání stroje (min. 10“) | --- | ano |  |
| Menu v monitoru v českém jazyce | --- | ano |  |
| Ovládání přípojného pracovního nářadí přes hlavní monitor | --- | ano |  |
| Variabilní sklizeň sponů od 0,9 až 1,5 m | --- | ano |  |
| Hydraulické nastavení šíře podvozku zadáním hodnoty do monitoru | --- | ano |  |
| Tempomat pro pole i silnici | --- | ano |  |
| Úhel natočení předních kol | ° | 90° |  |
| Svahová dostupnost | ° | 45° |  |
| Rozvor kol | m | min. 2,96 |  |
| Navigace do řádku | --- | ano |  |
| Odpružení přední nápravy | --- | hydraulické |  |
| Rámy pro připojení okopávačky před zadními koly | --- | ano |  |
| Rámy pro připojení kultivátoru za zadními koly | --- | ano |  |
| Příprava pro uchycení postřikovače | --- | ano |  |
| Plovoucí sklízecí hlava, zavěšená na rámu s bočním výkyvem | --- | ano |  |
| Bezotěrový systém sběru hroznů | --- | ano |  |
| Synchronizovaný vynášecí dopravník hroznů s pojezdovou rychlostí stroje | --- | ano |  |
| Separační systém čištění s rotory o minimální šířce 40 cm | --- | ano |  |
| Čistící dopravník o šířce 50 cm | --- | ano |  |
| Automatická úprava otáček separátoru v závislosti na podélném sklonu pro udržení konstantního výkonu čištění | --- | ano |  |
| Čištění pomocí ventilátoru | --- | ano |  |
| Mycí program pro snadné čištění stroje | --- | ano |  |
| LED osvětlení pro noční provoz | --- | ano |  |
| Centrální mazání sběrací hlavy | --- | ano |  |
| Kamerový systém – 3x kamera se samostatným monitorem | --- | ano |  |
| Odstavné nohy pro sklízeč | --- | ano |  |
| Návod v českém jazyce | --- | ano |  |
| Schválení provozu po pozemních komunikacích | --- | ano |  |

| Technický parametr | Jedn. | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Rosič | ks | 1 |  |
| V provedení | --- | tunelový |  |
| Aplikační ramena pro 6 dvouřádků a 2 půlřádky | --- | ano |  |
| Automatické nastavení šíře ramen přes monitor | --- | ano |  |
| Polyetylenová nádrž | l | min. 1.500 |  |
| Nádrž na čistou vodu | l | min. 200 |  |
| Nádrž na mytí rukou | --- | ano |  |
| Pneumatický systém | --- | ano |  |
| Ventilátor o průměru 630 mm s řízením otáček | --- | ano |  |
| Držáky trysek s třístupňovou regulací | --- | ano |  |
| Počet trysek na ramenu | ks | min. 3 |  |
| Počet vypínatelných sekcí | ks | 7 |  |
| Souvraťový asistent skládání ramen do nastavené polohy | --- | ano |  |
| Automatické hlídání výšky ramen v řádku | --- | ano |  |
| Zatahovací žebřík s přístupovou plošinou | --- | ano |  |
| Automatické řízení dávky postřiku | --- | ano |  |
| Systém míchání postřiku s možností vypláchnutí nádoby | --- | ano |  |
| Odstavné nohy | --- | ano |  |
| Návod v českém jazyce | --- | ano |  |
| Kompatibilní se sklízečem hroznů | --- | ano |  |

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.