Příloha č. 1 Oznámení výběrového řízení (výzvy k podání nabídek) – Technická specifikace

ZADAVATEL:				František Habr

NÁZEV ZAKÁZKY:			Nákup samojízdného krmného vozu a manipulátoru

Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů nabízených strojů doplněním hodnoty nabízených strojů nebo doplněním informace o tom, zda stroje požadované vybavení a obsahují či splňují požadované parametry. Technickou specifikaci splňují pouze takové nabízené stroje, které splňují všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahují požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou.

1.  Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:

  - Předmětem zakázky je pořízení samojízdného krmného vozu a manipulátoru

    - Technická specifikace samojízdného krmného vozu:

    - Technická specifikace manipulátoru:

| Dodávka samojízdného krmného vozu: ______________________________________________ Dodávka manipulátoru: ____________________________________________________________ |
| --- |
| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený Parametr |
| Samojízdný krmný vůz |
| Nový, nepoužitý stroj | ANO/NE |  |
| Samojízdný krmný vůz | ANO/NE |  |
| Objem min. 14 m3 | ANO/NE | hodnota: m3 |
| Fréza vpředu, šířka min. 2,0 m | ANO/NE | hodnota: m |
| Výškový dosah frézy min. 4,5 m | ANO/NE | hodnota: m |
| Dopravní pás gumový, šířka min. 600 mm, s možností změny směru otáčení | ANO/NE | hodnota: mm |
| Příčky na pásu vulkanizované | ANO/NE |  |
| Hydraulické blokování ramene frézy při přepravě | ANO/NE |  |
| Hydraulický tlumič ramene frézy | ANO/NE |  |
| Motor umístěný vpředu na pravé straně | ANO/NE |  |
| Výkon motoru min. 160 PS | ANO/NE | hodnota: PS |
| Min. 2 vertikální šneky, s možností změny otáček | ANO/NE |  |
| Pohon šneků mechanicky, převodovka s lamelovými spojkami v olejové náplni | ANO/NE |  |
| Změna otáček pod zatížením, bez nutnosti zastavení | ANO/NE |  |
| Rychlost pojezdu min. 30 km/hod | ANO/NE | hodnota: km/hod |
| Pohon 4x4 | ANO/NE |  |
| Přední náprava hydraulicky odpružená | ANO/NE |  |
| Hydraulická uzávěrka diferenciálu | ANO/NE |  |
| Multifunkční joystik v kabině pro ovládání funkcí vozu | ANO/NE |  |
| Ovládání pojezdu elektricky, pedálem | ANO/NE |  |
| Min. 2 ks kamery s monitorem v kabině pro kontrolu práce | ANO/NE |  |
| Multifunkční display pro kontrolu funkcí stroje | ANO/NE |  |
| Odpružená kabina vlevo vpředu | ANO/NE |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo | ANO/NE |  |
| Klimatizace | ANO/NE |  |
| Centrální mazání stroje | ANO/NE |  |
| Ventilátor chladiče se zpětným chodem | ANO/NE |  |
| Násypka na sypké hmoty vzadu se šnekem | ANO/NE |  |
| Zastýlací zařízení vzadu, umožňující zastýlání slámy do vzdálenosti min. 12 metrů | ANO/NE | hodnota: m |
| Vážící systém programovatelný s pamětí pro min. 50 programů | ANO/NE | hodnota: programů |
| Osvětlení | ANO/NE |  |
| Výška max. 2850mm | ANO/NE | hodnota: mm |
| Šířka max. 2350mm | ANO/NE | hodnota: mm |

| Manipulátor |
| --- |
| Nový, nepoužitý stroj | ANO/NE |  |
| Samojízdný nakladač/manipulátor | ANO/NE |  |
| Ovládání změny směru jízdy na joystiku | ANO/NE |  |
| Pojezd s převodovkou řazenou pod zatížením nebo bezstupňovou vario převodovkou | ANO/NE |  |
| Motor o výkonu min. 110 kW | ANO/NE | hodnota: kW |
| Řízené obě nápravy | ANO/NE |  |
| Možnost změny směru otáček ventilátoru chlazení motoru | ANO/NE |  |
| Čerpadlo pracovní hydrauliky min. 145 l/min | ANO/NE | hodnota: l/min |
| Proporcionální ovládání všech pracovních funkcí | ANO/NE |  |
| Odpružené rameno | ANO/NE |  |
| Elektronický vážní systém | ANO/NE |  |
| Hydraulické zajišťování nářadí z kabiny stroje | ANO/NE |  |
| Odpružená kabina | ANO/NE |  |
| Vzduchem odpružená sedačka | ANO/NE |  |
| Klimatizace | ANO/NE |  |
| Dvě přední a dvě zadní pracovní světla na kabině | ANO/NE |  |
| Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod | ANO/NE | hodnota: km/hod |
| Brzdy na všechny kola | ANO/NE |  |
| Světlá výška min. 40 cm | ANO/NE | hodnota: cm |
| Výškový dosah min. 10 m | ANO/NE | hodnota: m |
| Nosnost min. 4,3 tun | ANO/NE | hodnota: t |
| Hmotnost stroje bez nákladu min. 9 500 kg | ANO/NE | hodnota: kg |
| Paletizační vidle | ANO/NE |  |

V ............................... dne ......................

……………………………….............................................

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka