Příloha č. 1: 	Specifikace požadovaných technických parametrů, rozsah a provedení

předmětu zakázky

k zakázce s názvem

Stavební práce na vznik apartmánů v č.p. 75 Číčov

Stručný popis využití zakázky: Stavební práce dle projektové dokumentace. Výměna krytiny, úprava krovu pro umožnění výstavby apartmánů, izolace podkroví a podlah. Instalace střešních oken, výměna poškozených oken a dveří. Zřízení koupelen a WC. Rozvod inženýrských sítí voda, elektřina, kanalizace, oprava společného vstupu, schodiště  atd. Společné prostory (schodiště, fasáda, vstup, střešní krytina) budou ve výdajích pro dotaci zahrnuty pouze v poměru odpovídajícímu ploše apartmánů.

Cena musí zahrnovat: 	Stavební práce umožňující provedení kolaudace rekonstruovaného objektu a zahájení podnikatelské činnosti.

Minimální požadavky na provedení stavby:

- Oprava krovu a položení nové střešní krytiny Stodo 12 s engobou, veškeré klempířské práce titan zinek:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  		   	  	  ANO   x   NE

- Výměna trámů a nové konstrukce podlah včetně kročejových a zvukových izolací pro apartmány 1-3:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Výstavba příček a stropních podhledů včetně izolací pro apartmány 1-3:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Výstavba koupelen a WC včetně vybavení a zařizovacích předmětů, dlažeb a obkladů do výšky 2,2m pro byty a apartmány:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Pořízení a instalace nových a výměna stávajících interiérových dveří.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Výměna oken, exteriérových dveří včetně nákupu a instalace nových vstupních dveří u nových příček vstupů do bytu a apartmánů v 1NP a 2NP:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Instalace nových elektrických rozvodů, odpadů, ústředního topení a vodovodu včetně přípojky ze stávající studny:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Kompletní obnova podlahy včetně izolací v kuchyni bytu v 2NP:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Obnova vnitřních omítek:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Provedení izolací podlah v 1.NP:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Zateplení fasády včetně rekonstrukce původního členění fasády dle zachovalé omítky na západní a severní zdi:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Vyvložkování stávajících  komínových  průduchů:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

- Zakoupení a instalace kotle pro vytápění a bojleru na teplou vodu:

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte):  			  	  ANO   x   NE

V ................................ dne ............................

.........................................................

podpis osoby oprávněné jednat

za uchazeče nebo jeho jménem