Příloha č. 1 Oznámení výběrového řízení (výzvy k podání nabídek) – Technická specifikace

ZADAVATEL:				Ing. Martin Brož

NÁZEV ZAKÁZKY:			Pořízení traktoru na kultivačních kolech s GPS

Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů nabízeného stroje doplněním hodnoty nabízeného stroje nebo doplněním informace o tom, zda stroj požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze takový nabízený stroj, který splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nový stroj, který plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

Traktor na kultivačních kolech

| Výrobce: |
| --- |
| Typové označení stroje: |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn |
| Kolový traktor | ANO/NE* |
| Nový stroj | ANO/NE* |
| Sada kultivačních kol s šířkou pneumatik do 550 mm | ANO/NE* |
| Motor |  |
| Zdvihový objem motoru min. 6 700 cm3 | ANO/NE* |
| Jmenovitý výkon motoru (měřeno dle ECE R120) minimálně 225 koní | ANO/NE* |
| Variabilní turbodmychadlo | ANO/NE* |
| Bez filtru pevných částic | ANO/NE* |
| SCR technologie | ANO/NE* |
| Převodovka a vývodové hřídele |  |
| Automatizované řazení nebo plynulá převodovka | ANO/NE* |
| Minimálně 6 stupňů řazených pod zatížením nebo plynulá převodovka | ANO/NE* |
| Zadní vývodový hřídel 540/540E/1000 ot./min | ANO/NE* |
| Přední vývodový hřídel 1000 ot./min | ANO/NE* |
| Hydraulická soustava |  |
| Hydraulické čerpadlo load - sensing - s minimálním výkonem 150 l/min. | ANO/NE* |
| Maximální zvedací síla na připojovacích bodech zadního zvedacího závěsu min. 9,6 tuny | ANO/NE* |
| Vzadu min. 4 okruhy vnější hydrauliky elektromagneticky ovládané | ANO/NE* |
| Přípojky power - beyond | ANO/NE* |
| Nastavitelný průtok a časování minimálně u 2 okruhů hydrauliky | ANO/NE* |
| Čelní zvedací závěs s max zvedací silou min. 4,5 tuny | ANO/NE* |
| Přední okruh hydrauliky včetně zpátečky | ANO/NE* |
| Rozměry a hmotnost |  |
| Minimální hmotnost bez přídavných závaží 8 200 kg | ANO/NE* |
| Kabina |  |
| Odpružená kabina minimálně na 3 bodech | ANO/NE* |
| vzduchem odpružené sedadlo řidiče s multifunkční loketní opěrkou | ANO/NE* |
| Sklopný a výškově stavitelný volant | ANO/NE* |
| Klimatizace | ANO/NE* |
| Rádio | ANO/NE* |
| Ostatní požadavky |  |
| zadní ramena min. kategorie 3 | ANO/NE* |
| přední odpružená náprava | ANO/NE* |
| vzduchové brzdy 1 a 2 okruhové | ANO/NE* |
| Závěs automatický průměr 38 ve stavitelné liště | ANO/NE* |
| Závěs K 80 do spodní tažné lišty | ANO/NE* |
| Sada kol s minimálními rozměry 540/65 R 30 a 650/65 R 42 | ANO/NE* |
| Objem nádrže na naftu minimálně 420 litrů | ANO/NE* |
| Objem nádrže Ad Blue minimálně 40 litrů | ANO/NE* |

*Nehodící se škrtněte/ vymažte

Automatické řízení dle GPS

| Výrobce: |
| --- |
| Typové označení stroje: |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn |
| Možnost využití bezplatného GPS signálu | ANO/NE* |
| Automatické řízení traktoru napojené na hydrauliku řízení | ANO/NE* |
| Displej minimálně 7 palců | ANO/NE* |
| Možnost využítí RTK signálu | ANO/NE* |
| Držák navigace pro nabízený traktor | ANO/NE* |

*Nehodící se škrtněte/ vymažte

V ............................... dne ......................

……………………………….............................................

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka