Příloha č. 1 Oznámení výběrového řízení (výzvy k podání nabídek) – Technická specifikace

ZADAVATEL:				František Němec

NÁZEV ZAKÁZKY:			Samojízdný nakladač – teleskopický manipulátor

Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů předmětu zakázky doplněním hodnoty předmětu zakázky nebo doplněním informace o tom, zda předmět zakázky požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze takový nabízený předmět zakázky, který splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nový předmět zakázky, tj. nový samojízdný nakladač – teleskopický manipulátor, které plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

Technická specifikace předmětu zakázky, tj. samojízdného nakladače – teleskopického manipulátoru:

| Samojízdný nakladač – teleskopický manipulátor - 1 ks |
| --- |
| Výrobce (vyplní účastník) |
| Typové označení (vyplní účastník): |
| Zadavatelem požadované parametry: | Zadavatelem požadované hodnoty | Parametry nabízeného samojízdného nakladače – teleskopického manipulátoru |
| Výška zdvihu | min. 5,5 m | (vyplní účastník) |
| Maximální zvedací síla | min. 2 500 Kg | (vyplní účastník) |
| Výkon motoru | min. 50 kW | (vyplní účastník) |
| Převodovka hydrostatická | požadováno | ANO/NE* |
| Výkon olejového čerpadla | min. 72 l/min. | (vyplní účastník) |
| Kabina s topením | požadováno | ANO/NE* |
| Ovládání pomocí multifunkčního joysticku | požadováno | ANO/NE* |
| 3 způsoby řízení náprav | požadováno | ANO/NE* |
| Hydraulický okruh na konci ramene (3 -tí funkce) | požadováno | ANO/NE* |
| Pneumatiky | min. 18“ disk | (vyplní účastník) |
| Výška manipulátoru | max. 192 cm | (vyplní účastník) |
| Šířka manipulátoru | max. 180 cm | (vyplní účastník) |
| Následný servis ve svém autorizovaném servisu v dojezdové vzdálenosti 30 km od sídla zadavatele | požadováno | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte

V ............................... dne ......................

……………………………….............................................

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka