FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

Pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

„Technologická linka“

| Uchazeč (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Telefon |  |
| Email |  |

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologická linka |  |  |  |
| Centrální ovládání celé linky s možností zadávání šarží pro dosledovatelnost výroby |  |  |  |

Přílohou krycího listu s celkovou cenou bude podrobný rozpočet, který bude zahrnovat všechny součásti zakázky.

V ………………………………….., dne……………………………..

……………………………………………………             Razítko a podpis uchazeče

Příloha č. 2 - Požadovaná technická specifikace:

Technologická linka -  je sestavena z řezacího zařízení, míchacího zařízení s integrovanou váhou a kontinuálního kutru. Součástí linky musí být detektor kovu.

| -Technický údaj: | Požadavek | Specifikace: |
| --- | --- | --- |
| Pro výroba jemného a zrnitého díla do 5 mm | ANO | ANO/NE |
| Pro výrobu paštik | ANO | ANO/NE |
| Celkový půdorysný rozměr linky max. | Délka 10000 mm Šíře 6000 mm | ……………mm ……………mm |
| Řezací zařízení o velikosti násypky | Min. 550 l | ……………l |
| Integrovaná váha v míchacím zařízení | ANO | ANO/NE |
| Detektor kovu s citlivostí max 2,5 mm železný etalon, nerez etalon 4,2 mm, neželezný etalon 3,3 mm | 2,5 mm železný etalon 4,2 mm nerez etalon 3,3 mm neželezný etalon | …. mm železný etalon ….mm nerez etalon ….mm neželezný etalon |
| Míchací zařízení o kapacitě | Min. 1200 kg | …………..kg |
| Centrální ovládání celé linky s možností zadávání šarží pro dosledovatelnost výroby | ANO | ANO/NE |
| Záruka min. 18 měsíců | ANO | ANO/NE |

Pozn.: Do výše uvedené tabulky vyplňte pouze žlutě zvýrazněná pole, popřípadě vyberte jednu ze dvou uvedených variant. Měrné jednotky u jednotlivých bodů tabulky není možné upravovat.

Potvrzuji, že námi nabízená Technologická linka plně odpovídá výše deklarované technické specifikaci.

V………………. dne …………. 			……………………………………….

Podpis statutárního orgánu společnosti