|  | Metodická příručka IPPC pro krmiváře V Praze, 31.5.2007 |
| --- | --- |

Zadavatel:							Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, Praha 1

IČ:									00020478

Kontakt:							posta@mze.cz, 221811111

Zpracovatel:						CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Úsek technické ochrany životního prostředí

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

IČ: 									45249130

Kontakt:								info@cenia.cz, 267 225 232

Č.j.:	5426/CEN/07

Schválil:							RNDr. Jan Prášek, ředitel úseku technické ochrany životního 											prostředí

Kontrolovala:						Ing. Milena Drašťáková, vedoucí oddělení IPPC a EIA

Vypracovala:						Ing. Jitka Zagorová

Archivní výtisk č. 1

© CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 2007

Seznam použitých zkratek

BAT   	nejlepší dostupné techniky

BREF	referenční dokument o nejlepších dostupných technikách

ČOV	čistírna odpadních vod

EIA	posuzování vlivů na ŽP

EMS	Environmental Management System

EL	extrahovatelné látky

ELTO	extra lehký topný olej

ES		Evropské společenství

IP		integrované povolení

IPPC	Integrated  Pollution Prevention and Control

LTO	lehký topný olej

MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZe	Ministerstvo zemědělství

MŽP	Ministerstvo životního prostředí

NL	nerozpuštěné látky

OC	organické látky

OZO	odborně způsobilá osoba

TOC	celkový organický uhlík

TZL	tuhé znečišťující látky

VaK	Vodovody a kanalizace

ŽP		životní prostředí

Obsah

1.	Úvod	4

2.	Nejlepší dostupné techniky	5

3.	Klíčové emise ze zařízení krmiv	7

4.	Emise a související legislativní požadavky ve výrobě krmiv	7

4.1.	Emise do ovzduší	7

4.1.1. Kotle	7

4.1.2. Sušárny obilí s nepřímým ohřevem	8

4.1.3. Sušárny obilí s přímým ohřevem	9

4.1.4. Výroba krmiv	10

4.2.	Voda	11

4.3.	Odpady	12

4.4.	Hluk, vibrace a neionizující záření	13

5.	BAT ve výrobě krmiv	13

6.	Hodnocení BAT ve výrobě krmiv	16

6.1.	Použití nízkoodpadové technologie	16

6.2.	Použití látek méně nebezpečných	16

6.3.	Podpora zhodnocování a recyklace látek	16

6.4.	Srovnatelné procesy	17

6.5.	Technický pokrok	17

6.6.	Charakter, účinky a množství emisí	21

6.6.1. Emise do ovzduší	21

6.6.2. Emise do vody	22

6.6.3. Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření	22

6.7.	Datum uvedení zařízení do provozu	22

6.8.	Doba potřebná k zavedení BAT	22

6.9.	Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost	23

6.9.1. Spotřeba vody	23

6.9.2. Spotřeba energie	24

6.9.3. Spotřeba surovin	24

6.10.	Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum	24

6.11.	Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí	25

7.	Současný stav krmivářských podniků ve vztahu k plnění BAT a plnění legislativních podmínek	25

8.	Závěr	27

9.	Seznam použité literatury	28

Příloha č. 1  Schéma procesu integrovaného povolování	28

Příloha č. 2 - Seznam legislativních předpisů přímo související s IPPC pro komoditu krmiv	30

Příloha č. 3  Shrnutí nejdůležitějších odkazů	35

Příloha č. 4  Slovník nejdůležitějších pojmů	36

# Úvod

Na základě smlouvy o dílo č. 12/IPPC/2007 jsme zpracovali Metodickou příručku IPPC pro krmiváře. Příručka je zaměřena na zhodnocení aplikace nejlepších dostupných technik souvisejících s krmivářskou problematikou, specifika oboru a obsahuje také přehled aktuální legislativy a slovník nejčastěji používaných termínů.

Světová produkce krmných směsí je v současnosti okolo 600 miliónů tun ročně. Evropská unie (EU 25) v roce 2006 vyprodukovala 140,4 mil. tun krmných směsí, z toho 34 %  pro prasata, 27 % pro skot, 31 % pro drůbež a 8 % pro ostatní zvířata. Největšími výrobci krmných směsí pro hospodářská zvířata byly v roce 2006 Francie, Španělsko a Německo. Nejvíce krmiv pro domácí zvířata vyrobilo Španělsko, Francie a Itálie.

Roční produkce krmiv v České republice tvoří 0,51 % celosvětové produkce, resp. 2,2 % z celkové produkce EU 25 (3,06 mil. t) a je zaměřena především na domácí trh. Oproti roku 2005 poklesla produkce krmných směsí pro drůbež, prasata a ostatní zvířata a stoupla produkce krmných směsí pro skot. K základním požadavkům na krmiva náleží stále kvalita a bezpečnost  pro zvířata a spotřebitele. Většina výrobců krmiv je sdružena v Českomoravském sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které je zájmovým společenstvem  sdružujícím 77 podnikatelských subjektů. Výrobci krmiv se zaměřují na produkci suchých krmných směsí pro hospodářská zvířata. Významná je také produkce suchých a polosuchých krmiv pro domácí zvířata, která používá jinou technologii výroby. Krmiva pro domácí zvířata mají obvykle vyšší podíl vlhkosti. K výrobě suchých granulí pro kočky a psy je používána technologie varné extruze. Technologicky zcela odlišný charakter pak mají zařízení, která vyrábějí vlhká krmiva (konzervy  a jiné masné výrobky) pro kočky a psy.  Technologie je blízká výrobě masných potravinářských výrobků.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů nabyl účinnosti 1.1.2003. Účelem zákona je, v souladu s právem Evropských společenství, dosáhnout prevence a omezování znečištění, které vzniká v rámci průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 zákona a tak zajistit vysokou ochranu životního prostředí jako celku. Zároveň je stanovena povinnost zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí.

K cílům integrované prevence náleží zejména sledování limitních hodnot emisí pro znečišťující látky, u kterých je  pravděpodobné, že budou emitovány ve významném množství, prevence vzniku znečištění životního prostředí, omezování emisí přímo u zdroje znečišťování, zabránění přesunu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé, předcházení vzniku odpadů, recyklace  nebo bezpečné odstraňování odpadů, aplikace nejlepších dostupných technik, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, dodržování prevence havárií a při ukončení provozu zařízení uvedení lokality do původního stavu.

Na základě ustanovení přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. je výroba krmiv zařazena do kategorie 6.4 b) jako „zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně a z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně  (v průměru za čtvrtletí).

# Nejlepší dostupné techniky

Nejpokročilejší a nejefektivnější stádium vývoje činností, jejich provozních metod, technicky a ekonomicky dostupných, charakterizuje nejlepší dostupná technika (BAT), která může být chápána z hlediska vědeckého, kdy představuje nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje z hlediska použitých technologií a způsobů jejich provozování, nebo z hlediska praktického, kdy technologie existují v měřítku umožňujícím jejich zavedení v určitém hospodářském odvětví. Zároveň je nutné akceptovat ekonomické hledisko, které hodnotí ekonomicky a technicky přijatelné podmínky s ohledem na očekávané náklady a přínosy a hledisko ekologické, zohledňující účinnost technologií při dosažení vysokého stupně ochrany životního prostředí jako celku.

Výměna informací k nejlepším dostupným technikám probíhá na úrovni členských států EU s cílem vyrovnat nerovnovážný stav technologické úrovně v rámci společenství a podpořit stanovení limitů a používaných postupů. Výsledek výměny informací je publikovaný v referenčních dokumentech (BREF). BREFy jsou pro členské země nezávaznými dokumenty, avšak je doporučováno jejich využití při stanovení nejlepších dostupných technik a z nich vyplývajících požadavků uvedených v integrovaném povolení.

Nové techniky a postupy posunují neustále standard ochrany životního prostředí a umožňují zpřísnění emisních limitů; některé techniky změnou limitů přestávají kritéria nejlepší dostupné techniky splňovat a nevyhovují požadavkům procesu integrovaného povolování. Z nedostupných se stávají nejlepší dostupné techniky plošným zaváděním nových technologií, změnou cen vstupů, poklesem investičních a provozních nákladů apod. Změny a dobu potřebnou k zavedení nových nejlepších dostupných technik navrhuje provozovatel zařízení při revizi (změně) integrovaného povolení.

Kritéria pro stanovení nejlepší dostupné techniky řeší příloha č. IV Směrnice o IPPC. Jsou zohledněny principy prevence a předběžné „opatrnosti“ a jsou vymezovány konkrétní podmínky pro posuzování technik, které by mohly být označeny jako nejlepší dostupné (BAT) se zřetelem k očekávaným nákladům a přínosům plánovaných opatření. Strategie kontroly a řízení je zaměřena na přímá rizika pro životní prostředí, zejména emise, jejich charakter, množství a účinky.

Úvodním krokem při stanovení BAT je zajištění objektivní informace o provozovaných technikách (postupech) s ohledem na definovaná kritéria. Dostupnost techniky se snižuje v závislosti na stupni požadované úrovně ochrany životního prostředí. Podle dostupnosti jsou techniky rozdělovány na dostupné a dočasně nedostupné. Emisní limit je zpravidla vztahován k jednotce produkce tak, aby bylo možné postihnout srovnatelné parametry procesu vyjadřující jeho účinek na životní prostředí. BAT by měla vyhovovat všem emisním limitům odvozeným pro jednotlivá kritéria. Techniky, popsané na obecné úrovni procesů a jejich parametrů, jsou zveřejněny v referenčních dokumentech (BREF).

Výsledek formální výměny informací je postupně zveřejňován pro všechny činnosti v režimu IPPC formou referenčních dokumentů BAT. Obsahují informace o daném odvětví, resp. procesu, používaných postupech s vyčíslením indikátorů jednotlivých kritérií pro BAT, emisních limitech používaných v členských zemích, materiálových tocích a monitoringu. Základem každého BREF je popis BAT. Činnosti, které nejsou charakteristické jen pro dílčí průmyslové odvětví, jsou obsahem horizontálních (průřezových) BREFů.

V oblasti výroby krmiv lze využívat zejména následující BREFy:

1. Odvětvový BREF

- O nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka (srpen 2006)

2. Průřezové BREFy

- O obecných principech monitorování (červenec 2003)

- O  ekonomii a mezisložkových vlivech (říjen 2005)

- Nakládání s odpadními vodami a plyny (únor 2003)

- Emise ze skladování nebezpečných látek (leden 2005)

# Klíčové emise ze zařízení krmiv

Významnými emisemi z  výrob krmných směsí jsou emise TZL. Ke snížení množství TZL je nutná instalace aspirace ve vnitřním prostředí. Výduchy jsou zaústěné do vnějšího prostředí a jsou osazeny tkaninovými filtry, cyklony nebo jejich kombinací. Aspirace musí být udržována v dobrém funkčním stavu.

Další významné emise vypouštěné do ovzduší vznikají v procesech spalování. Jedná se o emise NOx, CO, SO2, TZL. V krmivářských výrobách je zpravidla využíváno spalování zemního plynu a ojediněle také ostatních paliv.

Pach je významnou emisí ve výrobě vlhkých krmiv a výrobě krmných směsí s přídavkem vedlejších živočišných produktů (kafilerní tuk, sušená krev a další).

Významnou emisí zařízení může být také hluk v závislosti na umístění zařízení.

Ve výrobnách krmných směsí pro hospodářská zvířata mají technologické odpadní vody minimální podíl na vypouštěných odpadních vodách, které jsou charakteru splaškových vod. Splaškové vody musí být odvedeny k čištění na veřejnou ČOV, nebo mohou být čištěny na místě vlastní ČOV a následně vypouštěny do recipientu.

Emise BSK5, CHSKCr, NL, EL, P, AOX obsahují vypouštěné technologické odpadní vody v zařízeních na výrobu vlhkých krmiv. Odpadní vody vyžadují předčištění, důležitým stupněm předčištění je odlučovač tuku nebo účinnější flotace. Předčištěná voda může být vypouštěna do veřejné kanalizace a čištěna na městské ČOV, nebo může být čištěna místní ČOV. Voda je čištěna biologicky a k dočištění je vhodné zařadit terciérní čištění (odstraňování fosforu).

# Emise a související legislativní požadavky ve výrobě krmiv

## Emise do ovzduší

### 4.1.1. Kotle

V rámci zákona o ovzduší se jedná o stacionární spalovací zdroje znečišťování ovzduší. Vyskytují se téměř ve všech zařízeních na výrobu krmiv. Slouží k výrobě páry a k vytápění objektů. Obvykle se jedná o kotle na spalování zemního plynu; v omezené míře se lze ve výrobnách krmiv setkat se spalováním LTO. Většina výrobních provozů používá kotle, které jsou zařazovány jako střední zdroje znečišťování ovzduší. Pokud je v technologii výroby potřeba větší množství páry, jsou instalovány kotle, kategorizované jako velké zdroje znečišťování ovzduší. Do ovzduší jsou vypouštěny emise NOx, CO, SO2  z plynových kotlů a emise NOx, CO, TZL z kotlů spalujících LTO.

Tabulka 4.1.1.1. Emisní limity pro střední a velké zdroje znečišťování ovzduší

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Jednotka | Emisní limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotel zemní plyn | CO | mg.m-3 | 100 |
|  | NOx (jako NO2) | mg.m-3 | 200 |
|  | SO2 | mg.m-3 | 35 |

Pozn.: údaje jsou vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %

Zdroj: nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Tabulka 4.1.1.2. Emisní limity pro střední a velké zdroje znečišťování ovzduší

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Jednotka | Emisní limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotel LTO | CO | mg.m-3 | 175 |
|  | NOx (jako NO2) | mg.m-3 | 500/450* |
|  | TZL | mg.m-3 | 100 |

*   střední zdroj/velký zdroj

Pozn.: údaje jsou vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %, obsah síry v palivu max. 1 % hm.

Zdroj: nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Četnost měření se stanoví podle jmenovitého tepelného výkonu zdroje.

### 4.1.2. Sušárny obilí s nepřímým ohřevem

Součástí výroben krmných směsí jsou sušárny obilí s nepřímým ohřevem, které mají dva zdroje emisí. Zdrojem emisí NOx, CO, SO2, TZL je spalování paliv  se samostatným odvodem spalin a současně je zdrojem emisí TZL ze sušeného materiálu také technologický proces sušení (nevyjmenovaný technologický zdroj znečišťování ovzduší). Ve většině sušáren je spalován zemní plyn, ve výjimečných případech jsou spalována ostatní paliva. Podle jmenovitého tepelného výkonu jsou sušárny převážně kategorizovány jako střední stacionární spalovací zdroje znečišťování ovzduší. Emisní limity podle platné legislativy pro spalování v sušárnách s nepřímým ohřevem jsou shodné s emisními limity uvedenými v tabulkách 4.1.1. a 4.1.2. Četnost měření se stanoví podle jmenovitého tepelného výkonu zdroje.

Pokud roční emise TZL z technologického procesu sušení překračují při projektovaném výkonu zařízení a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu  množství 20 t a zároveň nepřekračují množství 200 t, jedná se o střední zdroj znečišťování ovzduší. Roční emise v množství pod 20 t odpovídají malému zdroji znečišťování ovzduší. Roční emise TZL ze sušení obilí v praxi nepřekračují množství 200 t. Pro střední nevyjmenované technologické zdroje znečišťování ovzduší platí obecné emisní limity (viz tab. 5.1.3.).

Tabulka 4.1.2.1. Emisní limity pro střední zdroje znečišťování ovzduší

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Jednotka | Emisní limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Sušárny obilí | TZL | mg.m-3 | 200 (hmotnostní tok < 2,5 kg/h) 150 (hmotnostní tok > 2,5 kg/h) |

Zdroj:  vyhláška č. 356/2002 Sb.

Pro sušárny, které jsou kategorizovány jako malé nevyjmenované technologické zdroje znečišťování ovzduší, není potřeba vyžadovat měření emisí TZL.

### 4.1.3. Sušárny obilí s přímým ohřevem

Sušárny obilí mohou pracovat na principu přímého ohřevu, kdy spaliny vedené do tělesa sušárny jsou zároveň zdrojem tepla pro sušení materiálu. Vzduch ze sušení je vyvedený do ovzduší přes cyklony nebo filtry. Zdroj emisí NOx, CO, SO2, TZL je kategorizován jako nevyjmenovaný technologický zdroj znečišťování ovzduší s požadavkem na dodržování obecných emisních limitů. Podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. je nutné pro stanovení podmínek provozu zdroje zjistit, zda se jedná o zdroj velký, střední nebo malý.

Tabulka 4.1.3.1. Emisní limity pro střední a velký nevyjmenovaný technologický zdroj  znečišťování ovzduší

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Jednotka | Emisní limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Sušárna | CO | mg.m-3 | 800* |
|  | NOx | mg.m-3 | 500* |
|  | SO2 | mg.m-3 | 2 500* |
|  | TZL | mg.m-3 | 200 (hmotnostní tok < 2,5 kg/h) 150 (hmotnostní tok > 2,5 kg/h) |

*     při hmotnostních tocích dle platné legislativy

Zdroj: vyhláška č. 356/2002 Sb.

### 4.1.4. Výroba krmiv

Výroba krmiv je zdrojem TZL, které vznikají při příjmu surovin, v dopravních cestách materiálu, při mletí a šrotování, dávkování komponent, granulování, balení. Výduchy z technologie jsou osazovány aspirací, koncovým zařízením ke snižování emisí TZL. U zdroje „Výroba krmiv“ se provádí kategorizace zdroje podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a  na základě takové kategorizace jsou stanoveny podmínky provozu zdroje. Výroba krmiv bývá v praxi zařazována nejčastěji jako střední, v některých případech jako malý zdroj znečišťování ovzduší.

Tabulka 4.1.4.1. Emisní limity pro střední nevyjmenovaný technologický zdroj znečišťování ovzduší

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Jednotka | Emisní limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Výduchy z technologie | TZL | mg.m-3 | 200 (hmotnostní tok < 2,5 kg/h) 150 (hmotnostní tok > 2,5 kg/h) |

Zdroj: vyhláška č. 356/2002 Sb.

Zdrojem emisí organických látek (OC) vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC)  při výrobě krmiv je extruzní linka (extrudér, chlazení, tukovač), sušení granulí nebo  nástřik tuku u výroben krmných směsí. Pokud jsou tyto zdroje kategorizovány jako střední, musí splňovat obecný emisní limit OC vyjádřený jako celkový organický uhlík (TOC) v úrovni 50 mg.m-3, který je stanovený vyhláškou č. 356/2002 Sb.

Výroba krmiv z vedlejších produktů porážky je zdrojem pachových látek.  Do 1.8.2009 musí být u těchto zdrojů stanovena koncentrace pachových látek.

Zdrojem pachových látek může být také ČOV za stanovených podmínek (viz vyhláška č. 362/2006 Sb.).

Ke snížení emisí pachových látek a organických látek z technologií výroby krmiv lze použít koncové zařízení založené na principu termické oxidace. U zdroje se provede kategorizace zdroje podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a  na základě kategorizace jsou stanoveny podmínky provozu zdroje.

Tabulka 4.1.4.2. Emisní limity pro nevyjmenovaný (střední, velký) zdroj znečišťování ovzduší

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Jednotka | Emisní limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Termické spalování odpadních plynů | CO | mg.m-3 | 800 (hmotnostní tok > 5 kg/h) |
|  | NOx (jako NO2) | mg.m-3 | 500 (hmotnostní tok > 10kg/h) |
|  | TOC | mg.m-3 | 50 |
|  | TZL | mg.m-3 | 200 (hmotnostní tok < 2,5 kg/h) 150 (hmotnostní tok > 2,5 kg/h) |

Zdroj: vyhláška č. 356/2002 Sb.

Pro zvláště velké a velké zdroje a pro střední zdroj znečišťování ovzduší, kterým je ČOV, musí být zpracovány „Provozní řády“ na základě § 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. a § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., ve smyslu přílohy č. 10 vyhlášky č. 356/2002 Sb.  V případě, že zařízení na výrobu krmiv je v režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, jsou provozní řády vydány v rámci řízení o vydání integrovaného povolení.

## Voda

Znečištění technologických odpadních vod je charakterizováno vždy ukazateli CHSKCr, BSK5, Pcelk. a pH. Dle charakteru výroby mohou být sledovány ukazatele EL, NL, NEL, RAS, N-NH4, Ncelk. V případě používání přípravků na bázi aktivního chloru se sleduje ukazatel AOX. Výrobny krmných směsí produkují odpadní vody s téměř 100 % podílem splaškových vod.

V případě vypouštění odpadních vod do recipientu je potřeba, aby provozovatel požádal o vydání povolení k nakládání s vodami. Při vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace musí mít provozovatel platné povolení k nakládání s vodami i v případě, že jsou odpadní vody před vypouštěním do kanalizace předčištěny.

V případě, že zařízení na výrobu krmiv je v režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, jsou povolení k nakládání s vodami vydána v rámci řízení o vydání integrovaného povolení.

V některých výrobnách krmiv jsou splaškové odpadní vody předčištěny v septiku a vypouštěny do recipientu. Septiky nemohou sloužit jako zařízení k předčištění odpadních vod před vypouštěním do veřejné kanalizace zakončené ČOV (viz § 18 zákona č. 274/2001 Sb.).

V případě, že je v objektu zařízení nakládáno s více než 1 000 kg vodám závadných látek,      musí provozovatel zpracovat „Havarijní řád“, a to dle požadavků stanovených  vyhláškou č. 450/2005 Sb. V případě, že zařízení na výrobu krmiv je v režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, je „Havarijní řád“ schvalován v rámci řízení o vydání integrovaného povolení.

## Odpady

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2002 Sb., o odpadech , ve znění pozdějších předpisů. Původce odpadů předává odpady pouze oprávněné osobě (§ 12). Odpady mohou být předávány do zařízení, které má udělený souhlas k provozování, využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu. V zařízeních, která nejsou podle zákona č. 185/2001 Sb. určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny (§ 14). Pokud jsou např. smetky z výroby, nejakostní zbytky, laboratorní vzorky předávány odběratelům ke krmení zvířat, nelze je považovat za odpad a je nutné s nimi nakládat v souladu s krmivářskými a veterinárními předpisy, popřípadě v souladu se zákonem o hnojivech.

## Hluk, vibrace a neionizující záření

Zařízení na výrobu krmiv emituje do svého okolí hluk. Zdrojem hluku je rovněž doprava, vzduchotechnika a technologické zařízení. Každé výrobní zařízení musí plnit hygienický limit hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších  předpisů, vzhledem ke chráněným stavbám a chráněnému venkovnímu prostoru staveb ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Pro denní dobu je limit 50 dB (A) a pro noční dobu je limit 40 dB (A).

Výčet legislativních požadavků uvedený v této kapitole není taxativní,  avšak zohledňuje požadavky povolovacího procesu IPPC. Další povinnosti provozovatele zařízení, které vyplývají z environmentální legislativy, nejsou tímto výčtem dotčeny.

# BAT ve výrobě krmiv

Pro posuzování nejlepších dostupných technik je k dispozici v českém překladu konečný návrh BREFu O nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka (červen 2005) a v anglickém originálu je k dispozici konečná verze BREFu O nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka (srpen 2006).

Tabulka 5.1.  Obecné BAT pro potravinářský a krmivářský sektor

| Oblast porovnání | Kapitola BREFu | BAT |
| --- | --- | --- |
| Řízení výroby | 5.1. | Zajistit, např. školením, že všichni zaměstnanci si budou vědomi ekologických aspektů operací společnosti a své osobní zodpovědnosti. |
| Technologie | 5.1 | Projektovat a volit zařízení, které optimalizuje úrovně emisí a spotřeby a usnadňuje správný provoz a údržbu. |
| Technologie | 5.1 | Regulovat emise hluku u zdroje výběrem provozování a údržbou zařízení, včetně vozidel. Tam kde je to potřebné snižovat emise hluku, hlučná zařízení uzavřít. |
| Technologie | 5.1 | Provádět programy pravidelné údržby. |
| Technologie | 5.1 | Uplatnit metodiku pro prevenci a minimalizaci spotřeby vody, energie a odpadů. |
| Technologie | 5.1 | Realizovat systémy monitoringu. |
| Technologie | 5.1 | Vést přesné záznamy vstupů a výstupů ve všech fázích procesu výroby. |
| Řízení výroby | 5.1 | Plánování výroby pro minimalizaci produkce odpadů a frekvenci čištění. |
| Technologie | 5.1 | Doprava pevných surovin a produktů suchou cestou. |
| Technologie | 5.1 | Zabránění padání materiálu na podlahu – používaní sběrných mís, krycích chlopní a zástěn. |
| Energie | 5.1 | Vyhýbat se použití více energie, než je potřebné, pro procesy ohřevu a chlazení, bez poškození produktu. |
| Technologie | 5.1 | Uplatňovat dobré hospodaření (pořádek, úklid). |
| Minimalizace emisí | 5.1 | Minimalizovat obtěžování hlukem z vozidel . |
| Technologie | 5.1 | Používat metody skladování a manipulace dle závěrů dokumentu BREF – Skladování. |
| Řízení výroby | 5.1 | Optimalizovat používání prvků řízení procesu, např. pro prevenci a minimalizaci spotřeby vody a energie a minimalizaci produkce odpadů. |
| Technologie | 5.1 | Používat automatické ovládání pro vodu. |
| Technologie | 5.1 | Vybírat suroviny a pomocné materiály, které minimalizují vznik pevných odpadů a škodlivé emise do atmosféry a vody. |
| Řízení výroby | 5.1.1 | Realizovat a dodržovat systém ekologického řízení (EMS). |
| Čištění provozů | 5.1.3 | Odstraňovat zbytky surovin co nejdříve po zpracování a často čistit sklady materiálů. |
| Čištění provozů | 5.1.3 | Suché čištění. |
| Čištění provozů | 5.1.3 | Používat čistící a desinfekční prostředky, jež působí nejmenší škody životnímu prostředí. |
| Čištění provozů | 5.1.3 | Vyhýbat se používání halogenovaných oxidačních biocidů a výjimkami tam, kde jsou alternativní prostředky neúčinné. |
| Energie | 5.1.4.10 | Vypínání zařízení, pokud není potřebné. |
| Energie | 5.1.4.10 | Provedení izolace potrubních rozvodů, nádob a zařízení. |
| Energie | 5.1.4.10 | Frekvenční měniče otáček. |
| Energie | 5.1.4.10 | Používat tepelná čerpadla pro získávání tepla z různých zdrojů. |
| Používání vody | 5.1.4.11 | Čerpat jen taková množství vody, která jsou skutečně potřebná. |
| Minimalizace emisí | 5.1.5 | Zachycování odpadních plynů, pachů, prachu u zdroje a jejich vyvedení do zařízení pro jejich vyčištění nebo snížení. |
| Minimalizace emisí | 5.1.5 | Optimalizace řízení zařízení ke snižování emisí. |
| Minimalizace emisí | 5.1.5 | Dosahovat úrovně emisí pro: suchý prach 5 – 20 mg/m3 mokrý a lepivý prach 35 – 60 mg/m3 TOC < 50 mg/m3. |
| Minimalizace emisí | 5.1.5 | Používat ke snížení pachových emisí vhodných koncových zařízení. |
| Čištění odpadní vody | 5.1.6 | Po vyčištění odpadní vody kombinací postupů dosahovat emisních limitů: BSK5 < 25 CHSKCr < 125 NL < 50 EL < 10 Ncelk.< 10 P < 0,4 – 5 pH 6 – 9 |
| Únik látek při nehodách | 5.1.7 | Dodržovat postupy uvedené v BREFu, kap. 5.1.7. |

# Hodnocení BAT ve výrobě krmiv

Používání BAT ve výrobě krmiv lze určovat podle hledisek uvedených v příloze č.  3 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění.

## Použití nízkoodpadové technologie

V zařízeních produkovat pouze odpady, které souvisejí s jejich výrobním zaměřením. Odpady, které vznikají třídit. Papírové a lepenkové obaly lisovat. Aspirované materiály vracet zpět do výroby. Jedním z cílů procesu integrované prevence je minimalizovat produkci odpadů. Pro splnění ukazatelů BAT je možné zavést program minimalizace odpadu. Cílem programu je snížit co nejvíce dopad výrobních operací na životní prostředí, s přihlédnutím k ekonomickým a ekologickým přínosům.

## Použití látek méně nebezpečných

Ve výrobě používat chemické látky a přípravky v množství nezbytně nutném a pro krmivářský provoz obvyklé. Používané látky a materiály vstupují do potravního řetězce hospodářských zvířat. Jako forma hotového krmiva nevykazují nebezpečné vlastnosti. Čištění provozu provádět suchou cestou s využitím vakuových systémů. Nepoužívat chemické látky a přípravky obsahující aktivní chlór.

Při manipulaci s nebezpečnými látkami a přípravky dodržovat zásady pro bezpečné nakládání a jednotlivé činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky provádět dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, a o změně některých zákonů.

## Podpora zhodnocování a recyklace látek

Pro splnění kritérií BAT musí provozovatel průběžně hodnotit možnosti regenerace a recyklace surovin, meziproduktů a odpadů a podle výsledků tyto možnosti využívat. Může zavést systém zpracování zachyceného materiálu. Vzduch ze sušení po úpravě lze zpětně využívat k sušení. Může recyklovat kondenzát, který vzniká v parních systémech. Odpad musí třídit a následně předávat oprávněné osobě.

## Srovnatelné procesy

Přijímané suroviny jsou pneumaticky nebo mechanicky dopravovány do sil k hromadnému skladování. Menší přísady, používané jako doplňky, mohou být zasílány v pytlích ve vhodných množstvích. V moderních výrobnách se složky odvažují automaticky a dopravují do zásobníku před mletím (v det. viz . BREF, kap. 2.2.9.1).

Mletí se obvykle provádí pomocí kladivových mlýnů a následuje důkladné promísení složek a přidání doplňků. Při granulování se do krmiva injektuje pára v procesu zvaném „kondiciování“, přičemž výsledná velikost granulí závisí na požadovaném použití. Po skončení této fáze výroby se granule suší a potom chladí, obvykle v chladičích, do nichž vstupují shora a chladný vzduch se dmýchá odspodu. K některým krmivům se ve fázi míchání ještě přidává voda, aby se vyrovnala ztráta vlhkosti, k níž dochází při protlačování, sušení a chlazení. Některá krmiva mohou být před balením potahována tekutými složkami.

Výroba suchých granulovaných krmiv je prováděna technologií varné extruze. Výrobní proces musí být vybavený pro hromadný přísun surovin. Vážení a dávkování je nutné automatizovat a zároveň využívat automatickou regulaci materiálových toků. Technologii je potřebné vybavit homogenizací, drcením, mletím kladívkovými mlýny a opětovnou homogenizací, granulací varnými extrudery, sušením, obalováním tuky, hromadným skladováním a automatizovaným balením.

## Technický pokrok

Technický pokrok lze vysledovat v procesu výroby krmiv, kde je využívána homogenizace, granulace, drcení, balení materiálů, procesy dávkování a digitální navažovací systémy. K novým trendům v technologii lze řadit používání válcových stolic k rozdružování zrnin   pro krmiva, horizontální míchačky krmných směsí určené pro průmyslové výrobny krmných směsí.

Technický rozvoj zařízení v souvislosti s uvedením výroby do souladu s BAT lze realizovat také např. s podporou různých podpůrných programů, které lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí.

Technologii výroby krmiv dokumentují obrázky (viz níže).

Obr. č. 1  Míchačka

Obr. č. 2									  Obr. č. 3                                        Obr. č. 4

Tenzometrická dávkovací váha	 Mlýn kladivový vertikální		   Tenzometrická dávkovací			       																									        mikrováha

Obr. č. 5

Kladivový mlýn

Obr. č. 6								 Obr. č. 7

Válcová míchačka                      Dávkovací vyhrnovací šnek

Obr. č. 8										Obr. 9								       Obr. 10

Granulátor									Vibrační separátor					   Drtička granulí

Obr. č. 11

Kontinuální dávkovač

Obr. č. 13	                               Obr. č. 14

Filtr malometrážní                     Chladící kolona

Obr. č. 12

Mixer

Obr. č. 16							 Obr. č. 17

Obr. č. 15                                       Nízkotlaký ventilátor                Pytlovací váha

Cyklofiltry

Obr. č. 18                                    Obr. č. 19                                    Obr. č. 20

Magnetický separátor	            	 Nárazová deska                           Šnekový dopravník

Obr. č. 21

Trubkový dopravník						         										 Obr. č. 22																			 Elevátor									 Obr. č. 23

Redlery

Zdroj: http://www.romill.cz (obr. č.1)

Zdroj	: http://www.prokop.cz (obr. č. 2 – 23)

## Charakter, účinky a množství emisí

### 6.6.1. Emise do ovzduší

Zdroje emisí při výrobě krmiv:

- kotle (stacionární spalovací zdroje znečišťování ovzduší) spalující zemní plyn,      který splňuje hledisko ekologického paliva, čímž zatěžuje méně imisní situaci v regionu. Vznikají emise CO, NOx, SO2

- sušárny obilí, kde vznikají emise CO, NOx, SO2 a TZL

- technologie výroby, kde vznikají emise TZL z aspirace dopravních cest, příjmu materiálu, mletí, skladování a balení

- termické spalování odpadních plynů s hořáky na zemní plyn za vzniku emisí CO, NOx, TOC, TZL)

- ČOV, technologie výroby může být zdrojem pachových látek

Za  BAT jsou považována zařízení instalovaná k záchytu, nebo minimalizaci emisí. Nejčastěji je používána aspirace pro záchyt TZL. Může být instalována jednotka regenerační termické oxidace, která slouží ke spalovaní odpadních plynů a tím ke snižování emisí pachu. K potlačování pachu mohou sloužit biologické filtry. BAT může být dodržování technologické kázně a rovněž pravidelná údržba zařízení.

### 6.6.2. Emise do vody

Odpadní vody jsou složeny z odpadní vody splaškovou a  technologickou. Ve výrobnách krmiv pro hospodářská zvířata mají splaškové vody majoritní podíl. Odpadní vody jsou před vypouštěním do recipientu čištěny na ČOV vybavenou biologickým stupněm čištění. Odpadní vody z výrob suchých a vlhkých krmiv jsou čištěny na ČOV s biologickým stupněm s nitrifikací a denitrifikací a následně zařazeným terciálním stupněm čištění fosforu. Srážkové vody ze střech a ploch jsou odváděny odděleně bez předčištění v ČOV do kanalizace zaústěného v recipientu. Předčištění vody z manipulačních ploch je nutné řešit osazenými odlučovači ropných látek.

Ve vyčištěné vodě je potřeba dosahovat emisních limitů  BSK5 < 25, CHSKCr < 125, NL < 50, EL < 10, Ncelk.< 10, P < 0,4 – 5, pH 6 – 9.

### 6.6.3. Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření

Zdrojem hluku je doprava a provoz technologických zařízení. Každé zařízení musí plnit hygienický limit hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. BAT je předcházení emisí hluku vhodnou konstrukcí zařízení, zvukovou izolací hluku, výběrem účinných a tichých ventilátorů, umístěním zařízení tak, aby nejbližší obytná zástavba byla situována v maximální vzdálenosti od zdroje hluku. Dále je třeba předcházet vzniku vibrací, které by se mohly šířit z kompresorů a emisím neionizujícího záření z nevhodně osvětlených areálů.

## Datum uvedení zařízení do provozu

Hledisko slouží k posouzení zařízení na základě časových údajů o instalaci jednotlivých technologických celků. Provozovatel uvádí nejen rok, kdy bylo zařízení uvedeno poprvé do provozu, ale rovněž roky, ve kterých bylo zařízení modernizováno, a kterých technologií, resp. technik se modernizace týkala.

## Doba potřebná k zavedení BAT

Pokud zařízení není v momentu hodnocení zcela v souladu s BAT, je třeba uvést časový horizont, kdy bude souladu dosaženo. Je potřeba vytvořit časový harmonogram plnění jednotlivých kroků, které povedou k cílovému stavu.

## Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost

Spotřeba, druh a množství použitých surovin se řídí technologickými předpisy. Jejich dodržování je v zájmu zachování kvality výrobku nezbytné.

### 6.9.1. Spotřeba vody

Měrné spotřeby vody na tunu produkce nejsou v BREFu uvedeny. Ve výrobnách krmiv pro hospodářská zvířata v ČR jsou měrné spotřeby vody vztažené na tunu produkce v rozmezí  0,03 – 0,19 m3, ve výrobnách suchých krmiv pro psy a kočky v intervalu 0,45 – 0,63 m3 na tunu produkce a ve výrobnách vlhkých krmiv v intervalu 2,24 – 2,95 m3 na tunu produkce.

Tab č. 6.9.1.1. Spotřeba vody (technologická i splašková)

| Zařízení/rok | 2003 m3/t výrobku | 2004 m3/t výrobku | 2005 m3/t výrobku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,120 | 0,097 | 0,083 |
| 2 | 0,0356 | 0,0421 | 0,0416 |
| 3 | - | 0,036 | 0,037 |
| 4 | - | - | 0,152 |
| 5 | - | - | 0,099 |
| 6 | 0,245 | 0,197 | - |
| 7 | 0,108 | 0,074 | 0,088 |

Tab. č. 6.9.1.2. Spotřeba elektrické energie

| Zařízení/rok | 2003 kWh/t výrobku | 2004 kWh/t výrobku | 2005 kWh/t výrobku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31,663 | 29,719 | 28,746 |
| 2 | 24,775 | 28,306 | 27,308 |
| 3 | - | 21,095 | 23,642 |
| 4 | - | - | 30,65 |
| 5 | 40,12 | 48 | 43,22 |
| 6 | 37,12 | 39,85 | 42,97 |
| 7 | 15,67 | 16,27 | 16,57 |

Tab. č. 6.9.1.3. Spotřeba tepelné energie

| Zařízení/rok | 2003 GJ/t výrobku | 2004 GJ/t výrobku | 2005 GJ/t výrobku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,20 | 0,15 | 0,14 |
| 2 | 0,152 | 0,172 | 0,168 |
| 3 | - | 0,308 | 0,337 |
| 4 | - | - | 0,113 |
| 5 | 0,287 | 0,536 | 0,489 |
| 6 | 0,219 | 0,261 | 0,323 |
| 7 | 0,158 | 0,145 | 0,133 |

Pozn.: Údaje se vztahují k zařízením, pro která bylo vydáno rozhodnutí o IP.

### 6.9.2. Spotřeba energie

Měrné spotřeby energie na tunu produkce nejsou v BREFu uvedeny. Ve výrobnách krmiv pro hospodářská zvířata v ČR jsou uváděny měrné spotřeby elektrické energie vztažené na tunu produkce v intervalu 15,19 – 39 kWh a měrné spotřeby tepla vztažené na tunu produkce v intervalu 0,13 – 0,79 GJ. Ve výrobnách suchých krmiv pro psy a kočky jsou měrné spotřeby udávány v intervalu 90 – 153 kWh elektrické energie na tunu produkce a 0,5 – 1,45 GJ tepla na tunu produkce;  ve výrobnách vlhkých krmiv pak v intervalu 130 – 180 kWh elektrické energie na tunu produkce a 2,07 – 2,26 GJ tepla na tunu produkce.

### 6.9.3. Spotřeba surovin

Suroviny musí být používány v množství nezbytně nutném pro výrobní proces, jejich předávkování by vedlo k znehodnocení vlastního výrobního procesu. Technologické linky musí být  automatizovány.

## Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum

Provozovatel zařízení musí mít schválený „Provozní řád“, zpracovaný na základě § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve smyslu přílohy č. 10 vyhlášky č. 356/2002 Sb. V rámci prevence havárií na základě § 39 zákona č. 254/2001 Sb. je potřebné vlastnit platný havarijní plán pro případ úniku nebezpečných látek podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v případě, že provozovatel zachází se závadnými látkami v množství nad 1 000 kg. Skladování chemických látek a přípravků musí odpovídat platné legislativě. Provozovatel musí mít zpracovaný protokolární záznam o plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 59/2006 Sb. Pracovníci musí být pravidelně školeni v oblasti bezpečného provozování zařízení a dalšího odborného vzdělávání.

## Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí

Požadavek prevence je obecně plněn striktním dodržováním technologie. Opatření vedoucí k omezení celkových dopadů do životního prostředí a omezení rizik s nimi spojených:

- aspirace vedlejších produktů a prašných odpadů z technologie

- zemní plyn  pro vytápění

- instalace aspirace

- rekuperace kondenzátu

- automatizovaný systém řízení technologií

- termická oxidace odpadních plynů

- cirkulace sušícího vzduchu

- optimalizace osvětlení

- využití rekuperace tepla

- směrnice odpadového hospodářství

- certifikace EN ISO 14 001 (EMS)

- řízený monitoring energie

Všechna tato opatření vedou k omezení celkových dopadů emisí a rizik na ŽP. Je třeba zvážit i jejich dostupnost nejen z hlediska ekonomické náročnosti.

# Současný stav krmivářských podniků ve vztahu k plnění BAT a plnění legislativních podmínek

Všechny výrobny krmiv, které byly posuzované v povolovacím procesu IPPC v ČR do současnosti, splňovaly parametry nejlepších dostupných technik. V průběhu posledních 10 let byla ve většině podniků modernizována technologie výroby a byla realizována opatření směřující k ochraně životního prostředí. Pokud se vyskytly dílčí problémy, byly řešeny zpravidla v rámci podmínek integrovaného povolení.

Případný nesoulad s platnými právními předpisy se nejčastěji týkal zpracování Havarijního plánu (§ 39 zákona č. 254/2002 Sb.) a provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší, které vyžaduje nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Provozovatelé zařízení často nedisponují provedenou kategorizací zdrojů znečišťování ovzduší. Pokud je výroba krmiv středním zdrojem znečišťování ovzduší je nutné vykazovat soulad s BAT pro emisní limit TZL. U technologických zdrojů však nebyly většinou monitorovány emise TZL do ovzduší. K vytápění a sušení je na území ČR zpravidla používán zemní plyn, pouze v jednom případě z posuzovaných zařízení byl provozován kotel na ELTO.

Protože ve výrobnách krmiv pro hospodářská zvířata je nízká spotřeba vody pro výrobu a podíl technologické vody v odpadní vodě je malý, není nakládání s vodami ze strany provozovatelů věnována dostatečná pozornost. V některých případech bylo zjištěno, že odpadní voda odchází do recipientu bez předčištění nebo je předčištěna nedostatečně (přepad ze septiků, používání odlučovačů ropných látek). Nedostatkem je také chybějící povolení k nakládání s vodami  pro snižování hladiny podzemních vod v čerpacích vrtech nebo vypouštění chladící vody z vedlejších výrobních činností do recipientu. Povolení k čerpání podzemních vod nebyla často aktualizována vzhledem ke skutečnému stavu. Dešťové vody nejsou většinou segregovány a jsou vypouštěny společně s odpadními vodami na ČOV. Segregace dešťových vod není ve většině případů jednak žádaná ze strany provozovatelů ČOV a také technické řešení oddělení dešťových vod přináší vysoké náklady a velmi omezenou ekonomickou návratnost investic. Ve výrobně vlhkých krmiv pro psy a kočky bylo zjištěno používání přípravků obsahující aktivní chlór a chladiva R 22.

Odpady jsou ve výrobních provozech tříděny. Všechny výrobny mají souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. Ne všichni provozovatelé jsou však schopni prokázat, že je odpad předáván oprávněným osobám. Smetky z výroby, laboratorní vzorky nebo nejakostní surovina jsou zařazeny k odpadům a v mnohých případech nejsou předávány oprávněné osobě a splnění odst. 2 § 14 zákona č. 185/2001 Sb. tak není prokázáno. Pokud nejsou zařazeny jako odpady, není ve většině případů nakládání prokázán soulad s příslušnou legislativou (krmiva, hnojiva, veterinární předpisy).

Vzhledem k charakteru výroby nejsou samotné výrobny krmiv v režimu zákona  č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povinna zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení, vypracovat protokol o zařazení, resp. o nezařazení objektu  v souladu s § 3 a 4 zákona  č. 59/2006 Sb.  Bylo zjištěno, že některá zařízení protokol nezpracovala. Na základě vymezení zařízení je v rámci integrovaného povolování většinou  posuzován celý areál společnosti, jehož součástí je zařízení pro výrobu krmiv. Součástí areálu v některých případech byly i sklady chemikálií. Při skladování většího množství chemických látek a přípravků v areálu je možné zařazení výrobního provozu do skupiny A, resp. B  podle zákona  č. 59/2006 Sb.

Jsou realizována opatření k úspoře a zlepšení využití surovin, včetně vody, pomocných materiálů a dalších látek. Ve všech zařízeních byla instalována aspirace technologických celků. Ke snížení emisí TZL jsou někde používány cyklony. Pouze v jednom případě byla odstraněna aspirace kvůli strhávání částic krmné směsi a tím nedodržení parametrů mikrokomponent. U pytlovaček zavedla jedna výrobna používání  pasivních filtrů. Výrobna suchých krmiv pro psy a kočky používá pro snížení emisí pachových látek termickou oxidaci odpadních plynů.

Jsou využívány digitální navažovací systémy. Jsou zaváděny automatizované systémy řízení, které umožní zkrácení dopravních cest a regulace toků surovin. Byla zaregistrována instalace pneudopravy výměnou za elevátory. Tímto opatřením lze snížit produkci odpadů z obalového materiálu až o 50 %. Jiným úsporným opatřením je instalace zařízení pro vlhčení páry technologickou vodou před granulačním lisem ve výrobně, která pro technologické účely používá dodávanou suchou páru. Dochází tím k úsporám pojiv do krmiv až o 15 %. Ve výrobně vlhkých krmiv je využívána rekuperace tepla ze systému chlazení k předehřevu užitkové vody. K úsporám energie přispívá výměna kladívkového šrotovníku za válcový. Úspora energie na tunu zpracované zrniny je vyčíslena na 5,29 kWh. Úspora energie            ve výrobnách je řešena rovněž zateplováním objektů.

# Závěr

V dokumentu byly použity poznatky CENIA, české informační agentury životního prostředí z povolovacího procesu IPPC. CENIA je dle zákona č. 76/2002 Sb. odborně způsobilou osobou a zároveň je pověřena podporou výkonu státní správy na úseku integrované prevence a omezování znečištění.

Je předpoklad, že v České republice existuje cca 70 zařízení výroby krmiv. Do 30.4.2007 podalo žádost 23 výroben a bylo vydáno 8 integrovaných povolení.

Předkládaná příručka je zaměřena zejména na zákonem stanovené povinnosti, které musí splňovat všechna zařízení pro výrobu krmiv, s přihlédnutím k aplikaci BAT. Předpokládáme, že bude vhodnou pomůckou k orientaci v povolovacím procesu integrovaného povolování krmivářských výrob.

# Seznam použité literatury

[1]  http://www.cmsozzn.cz/

[2]  http://www.bccresearch.com/fod/sampleFOD017B.pdf

[3]  http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/31257/story.htm

[4]  http://www.fefac.org/file.pdf?FileID=5071

[5]  http://ec.europa.eu/environment/ippc/brefs/lvic-s_bref_1006.pdf

[6]  http://www.ippc.cz/soubory/mon_final_0703.zip

[7]  http://www.ippc.cz/soubory/ecm_bref_0505.zip

[8]  http://www.ippc.cz/soubory/cww_final_0203.zip

[9]  http://www.ippc.cz/soubory/esb_final_0105.zip

# Příloha č. 1  Schéma procesu integrovaného povolování

# Příloha č. 2 - Seznam legislativních předpisů přímo související s IPPC pro komoditu krmiv

Pro usnadnění orientace v  právní oblasti pro komoditu krmiv uvádíme následující přehled legislativní předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Zákon č. 114/2004 Sb., úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb., zákonem č. 147/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 21/2004 Sb., zákon o krmivech.

Vyhláška č. 284/2003 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Zákon č. 308/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou potřebu.

Zákon č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony).

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

Vyhláška č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země.

Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejich zjišťování.

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečištění ovzduší.

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.

Vyhláška č. 254/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášek č. 187/2005 Sb. a č. 293/2006 Sb.

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami, náležitostech havarijního plánu a způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vyhláška č. 195/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů  a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Zákon č. 106/2005 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu a odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Směrnice Rady č. 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění.

Zákon č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Zákon č. 359/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění   pozdějších předpisů.

Zákon č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění zákonů č. 119/2000 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 137/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 444/2005 Sb. a č. 230/2006 Sb.

# Příloha č. 3  Shrnutí nejdůležitějších odkazů

http://www.mze.cz									 Ministerstvo zemědělství

http://www.cenia.cz    		         					 CENIA, česká informační agentura životního 						       								      prostředí

http://www.env.cz    		         					 Ministerstvo životního prostředí

http://www.env/ippc                                       Informace o probíhajících řízeních o vydání integrovaného povolení, kontakty na krajské úřady, seznam odborně způsobilých osob, legislativa

http://www.ippc.cz   	Informace o BREFech, diskusní fórum technických pracovních skupin

http://www.sfzp.cz  		              					 Programy na podporu BAT

http://www.environment-agency.gov.uk        Příručky k BAT pro všechna odvětví

http://www.irz.cz    	Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

http://www.centralniohlasovna.cz    			 Centrální ohlašovna

# Příloha č. 4  Slovník nejdůležitějších pojmů

Aspirace je vzduchotechnika na odstraňování prachu ze vzduchu - zařízení k zachycování úniků úletů emisí z technologie.

Biologické zkoušení je stanovení účinnosti krmiva nebo doplňkové látky za přesně specifikovaných podmínek stanovených vyhláškou.

Datum minimální trvanlivosti je datum, do kterého si krmivo, doplňková látka nebo premix uchová ve stanovených podmínkách skladování vlastnosti určující jejich kvalitu.

Denní    krmná    dávka je    minimální    množství krmiva, které potřebuje zvíře daného druhu, stáří a užitkovosti průměrně denně k zajištění celkové potřeby živin, propočtené na obsah vlhkosti 12 %.

Distributor je právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiv, doplňkových látek nebo premixů do oběhu.

Dodavatel je právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmiva, doplňkové látky nebo premixy, manipuluje s nimi a uvádí je do oběhu.

Doplňková krmiva jsou krmiva určeny pro doplnění krmné dávky. Samy o sobě nezajistí vyváženou a plnohodnotnou stravu.

Doplňková látka je látka nebo přípravek použitý při výrobě krmiv nebo při výživě zvířat za účelem:

- příznivého ovlivnění vlastností krmiv nebo vlastností živočišných produktů

- uspokojení požadavků na výživu zvířat nebo na zlepšení živočišné produkce, zejména ovlivněním zažívací a trávicí (gastrointestinální) flóry nebo stravitelnosti krmiv

- doplnění výživy zvířat o prvky, které přispívají k dosažení zvláštních výživových cílů nebo které zajišťují zvláštní požadavky na výživu zvířat v určitém období

- zabránění nebo zmírnění škodlivých vlivů způsobených výkaly zvířat

- zlepšení životního prostředí zvířat.

Druh výroby je výroba krmiv nebo výroba doplňkových látek nebo výroba premixů nebo výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo výroba krmiv s použitím premixů.

Granulace je výrobní postup, kdy krmná směs je kondiciována na požadovanou teplotu a následně je protlačeno matricí, přičemž výsledná velikost závisí na požadovaném použití.

Hospodářská zvířata jsou zvířata, která jsou obvykle člověkem chována pro hospodářské účely a krmena pro potřebu lidské výživy, a kožešinová zvířata.

Kompletní krmiva jsou směsi krmiv, které plně pokrývají potřebu živin zvířat, s přihlédnutím k jejich stáří, plemenné příslušnosti, hmotnosti, fázi reprodukčního cyklu a pracovní aktivitě, a to bez dalších doplňků krmné dávky (kromě vody).

Komponenty pro výrobu krmných směsí jsou suroviny využívané k výrobě krmných směsí.

Krmiva jsou produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez přidání, které jsou určeny ke krmení zvířat samostatně nebo ve směsích.

Krmné směsi jsou směsi krmných surovin s přídavkem nebo bez přídavku doplňkových látek, které jsou   určeny   jako   kompletní   nebo   doplňková krmiva ke krmení zvířat.

Krmné suroviny jsou krmiva, která jsou určena pro přímé použití ke krmení zvířat v původním stavu nebo po úpravě, dále k výrobě krmných směsí nebo jako nosiče pro výrobu premixů.

Křížová kontaminace je výskyt dvou nebo více doplňkových látek, které mají vzájemné protichůdné nebo inhibiční účinky a vyskytují se v krmivu v obsahu vyšším, než je mez stanovitelnosti metody pro jejich prokázání.

Medikované krmivo je směs medikovaného premixu nebo medikovaných premixů a krmiva nebo krmiv, která je určena pro uvedení do oběhu a ke zkrmení zvířatům bez dalšího zpracování nebo úpravy.

Nežádoucí látky a produkty jsou látky nebo produkty organického nebo anorganického původu, které negativně ovlivňují zdravotní stav zvířat nebo zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu.

Ochranná lhůta je minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro niž je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro lidskou potravu.

Opracování vstupních krmných surovin je mechanická úprava vstupních krmných surovin na předepsanou velikost jejich drcením na šrotovnících.

Partie je množství krmiva, doplňkové látky nebo premixů, které vykazují jednotnost svým vnějším uspořádáním, označením a místním uložením.

Podmíněně použitelná krmiva, doplňkové látky a premixy jsou krmiva, doplňkové látky a premixy, které neodpovídají některému ze stanovených požadavků a u nichž je z tohoto důvodu omezeno původní použití, je-li zachována jejich zdravotní nezávadnost.

Premix pro medikovaná krmiva je veterinární léčivý přípravek podléhající registraci, který je určený výhradně k výrobě medikovaných krmných směsí.

Premixy jsou směsi doplňkových látek bez nosičů nebo směsi jedné či více doplňkových látek s nosiči, popřípadě s přidáním aminokyselin, které jsou určeny k výrobě krmiv.

Určitá proteinová krmiva jsou krmné suroviny, které představují přímé nebo nepřímé zdroje proteinu a byly vyrobeny zvláštním technologickým postupem.

Uvádění do oběhu je držení, skladování, prodej, dovoz nebo vývoz krmiv, doplňkových látek nebo premixů za účelem jejich prodeje, nabízení k prodeji a každý jiný způsob jejich převodu za úplatu nebo bez ní jiným osobám.

Výrobní provoz je provoz, který vyrábí a uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky nebo premixy.

Vzorkování je odběr vzorků pro úřední kontrolu krmiv, doplňkových látek, premixů a nežádoucích látek postupem stanoveným vyhláškou s výjimkou reziduí pesticidů a mikroorganizmů.

Zakázané látky a produkty jsou látky nebo produkty, které svou podstatou negativně ovlivňují zdravotní stav zvířat a zdravotní nezávadnost živočišných produktů a nesmějí být při výrobě krmiv a ve výživě zvířat použity.

Zařízení na nástřik granulí je zařízení ve kterém dochází pomocí trysek k nástřiku tuku na granule.

Znehodnocená krmiva, doplňkové látky a premixy jsou ty, které jsou nezpůsobilé pro krmení zvířat.

Zvířata v zájmovém chovu jsou zvířata, která jsou člověkem chována, ale nejsou požívána.

Zvláštními účely výživy jsou účely sloužící k zajištění specifických výživářsko-fyziologických požadavků určitých kategorií hospodářských nebo domácích zvířat, u nichž se mohou vyskytovat poruchy trávení nebo výměny látkové.

# Text boxes

Obr. č. 20

Minikrmivárna