| CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz IČ: 45249130 DIČ: CZ 45249130 (není plátce DPH) Bankovní spojení: KB Praha 4 č. ú.: 44735041/0100 | Specifika potravinářského průmyslu z hlediska environmentální problematiky V Praze, 27.9.2007 |
| --- | --- |

Zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, Praha 1

IČ:	00020478

Kontakt: 	posta@mze.cz, 221 811 111

Zpracovatel:	CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Úsek technické ochrany životního prostředí

Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10

IČ: 	45249130

Kontakt:	info@cenia.cz, 267 225 232

Č.j.:	7633/CEN/07

Schválil: 	RNDr. Jan Prášek, ředitel úseku technické ochrany životního prostředí

Kontrolovala: 	Ing. Tetyana Kolesnykova, pověřená vedením oddělení IPPC a EIA

Vypracovala:	Ing. Jitka Zagorová

Archivní výtisk č. 1

© CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 2007

Obsah

1	Úvod	4

2	Informační systém IPPC	4

3	Dostupnost BAT	7

4	Úspory surovin, vody, energií, recyklace v procesu	11

5	Monitoring	13

5.1	BAT	13

5.2	Co řeší monitoring v zařízeních potravinářského průmyslu	18

5.3	Vazba výsledků monitoringu na realizační opatření	20

6	Specifika potravinářského průmyslu z hlediska environmentální problematiky	31

7	Závěr	32

8	Seznam použité literatury	33

9	Seznam zkratek	34

# Úvod

Na základě smlouvy o dílo č. 12/IPPC/2007 jsme vypracovali příručku „Specifika potravinářského průmyslu z hlediska environmentální problematiky“.

Cílem příručky je zhodnocení environmentální problematiky potravinářského průmyslu z hlediska ekonomiky provozu a využití cíleného monitoringu:

- Zhodnocení dat, která jsou k dispozici (informační systém MŽP, archiv CENIA z období 2002 – 2007), s důrazem na tyto dvě oblasti a zjištění přínosu vlastního procesu IPPC – dostupnost BAT, úspory surovin, vody, energií, recyklace v procesu.

- Vyhodnocení potřeby monitoringu, co pomohl odhalit a jaké přínosy provozovatel zúročil v realizačních opatřeních.

# Informační systém IPPC

Zdrojem informací o procesu IPPC je „Informační systém IPPC“ (http://www.env.cz/ippc). Přistupovat do systému je možné z hlavní internetové stránky MŽP (http://www.env.cz), případně z internetových stránek CENIA (http://www.cenia.cz). Systém shromažďuje údaje     o průběhu řízení o vydání integrovaného povolení pro průmyslové činnosti, které spadají pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,               o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění. V informačním systému jsou zveřejňovány v časové posloupnosti průběhu řízení následující údaje:

- základní údaje o provozovateli (identifikace, název firmy, právní forma, adresa umístění zařízení, povolované jednotky zařízení),

- stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti,

- vyjádření odborně způsobilé osoby,

- rozhodnutí.

Obrázek 2.1  Údaje zveřejňované v Informačním systému IPPC

Zdroj: www.env.cz/ippc

Informační systém obsahuje také seznamy provozovatelů, povolovaných jednotek, odborně způsobilých osob a správních úřadů.

Ministerstvo životního prostředí sleduje stav řízení ve věci vydání integrovaného povolení. Všechny údaje o stavu řízení vkládají do informačního systému pracovníci jednotlivých krajských úřadů. Informační systém je tak průběžně aktualizován.

Informační systém umožňuje několik forem vyhledávání, např.:

- podle názvu provozovatele,

- podle příslušného krajského úřadu,

- podle stavu řízení ve věci vydání integrovaného povolení.

Obrázek 2.2  Vyhledávání v Informačním systému IPPC – Krajské úřady

Zdroj: www.env.cz/ippc

Obrázek 2.3  Vyhledávání v Informačním systému IPPC – stav řízení

Zdroj: www.env.cz/ippc

V informačním systému jsou zaznamenávána také řízení ve věci vydání změny integrovaných povolení.

# Dostupnost BAT

BAT pro sektor FDM (Food, Drink and Milk Industries) jsou uvedeny v kapitole 5 Návrhu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů    a mléka (červen 2005) – dále „BREF I“.

BAT pro jatečnictví jsou uvedeny v kapitole 5 Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných postupech na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty (květen 2005) – dále „BREF II“.

BAT pro technologie vápenky (cukrovary) jsou uvedeny v kapitole 2 Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v cementářském a vápenickém průmyslu (březen 2000) – dále „BREF III“.

Tabulka 3.1  Dostupnost a používání BAT pro průmyslové činnosti v ČR

| Oblast BAT | Nejlepší dostupná technika | Dostupnost a používání BAT |
| --- | --- | --- |
| Obecné technologie | Školení zaměstnanců v oblasti ŽP (vědomí ekologických aspektů operací společnosti a osobní zodpovědnost). BREF I, kap. 5.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Obecné technologie | Programy pravidelné údržby. BREF I, kap. 5.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Obecné technologie | Regulovat emise hluku u konstrukcí výběrem, provozováním a údržbou zařízení, včetně vozidel. BREF I, kap. 5.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. Příklady: potrubí je vedeno v kolektorech, je prováděná výměna chladících zařízení a zařízení ventilace, která jsou konstruovaná s menší produkovanou hlučností. |
| Obecné technologie | Segregovat výstupy za účelem optimalizace, opakované použití, regenerace, recyklace a likvidace. BREF I, kap. 5.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. Je segregována dešťová voda, tříděny obaly, recyklovány některé druhy odpadu. |
| Obecné technologie | Používání snímačů hladiny, hladinoměrů tam, kde se skladují nebo reagují kapaliny v nádržích nebo nádobách (ve výrobě nebo při čištění). BREF I, kap. 5.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. Jsou používány hladinoměry, plováky. |

| Obecné technologie | Realizovat systém pro monitoring a přezkoumávání úrovní potřeby a emisí na úrovni jednotlivých výrobních procesů i na úrovni celku. BREF I, kap. 5.1 | Je běžně zaveden systém monitoringu odpadních vod, emisí do ovzduší (např. kotelny, udírny, sušárny). Je využíván systém k detekci úniku čpavku. |
| --- | --- | --- |
| Ekologické hospodaření | Zaveden systém EMS. BREF I, kap. 5.1 | Technika je dostupná, je využívána asi ve 40 % zařízení. |
| Obecné technologie | Vést přesné záznamy vstupů a výstupů ve všech fázích výrobního procesu. BREF I, kap. 5.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Obecné technologie | Snižovat spotřebu energií pro procesy ohřevu a chlazení. BREF I, kap. 5.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Obecné technologie | Používat automatické ovládání ventilů pro vodu. BREF I, kap. 5.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čištění zařízení provozu | Používat lapače na podlahové vpusti a zajistit jejich pravidelné čištění. BREF I, kap. 5.1.3 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čištění zařízení provozu | Opatřit čistící hadice ručního čištění manuálně obsluhovanými kohoutky. BREF I, kap. 5.1.3 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čištění zařízení provozu | Provozovat čištění bez demontáže (CIP) pro uzavřená zařízení. BREF I, kap. 5.1.3 | Technika je dostupná a běžně používaná. V masných výrobách a jatkách je využíváno satelitní čistění a čistění tlakovou vodou. |
| Čištění zařízení provozu | Používat neutralizaci proudů alkalických a kyselých odpadních vod v neutralizační nádrži. BREF I, kap. 5.1.3 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Zmrazování a strojní chlazení | Nepoužívat v chladících systémech chladiva poškozující ozónovou vrstvu. BREF I, kap. 5.1.4.7 | Technika je dostupná a běžně používaná. V některých zařízeních je používáno chladivo R 22, nakládání s ním je v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. |
| Chlazení | Regenerovat teplo z chladícího systému. BREF I, kap. 5.1.4.8 | Zavedení uvedené techniky patří k vysokonákladovým opatřením, není využívána. |
| Balení | Optimalizovat řešení obalů. BREF I, kap. 5.1.4.9 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Balení | Sbírat obalový materiál odděleně. BREF I, kap. 5.1.4.9 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Výroba a používání energie | Používat tepelnou izolaci. BREF I, kap. 5.1.4.10 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Výroba a používání energie | Vypínat zařízení, když není potřebné. BREF I, kap. 5.1.4.10 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Výroba a používání energie | Používat frekvenční regulátory. BREF I, kap. 5.1.4.10 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Parní systémy | Opravovat netěsnosti parního systému. BREF I, kap. 5.1.4.13 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čištění odpadní vody | Použití prvotního mechanického čištění odpadní vody. BREF I, kap. 5.1.6 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čištění odpadní vody | Odstranění tuků lapačem tuku. BREF I, kap. 5.1.6 | Technika je dostupná a běžně používaná v zařízeních, která vyrábějí výrobky na bázi tuků. |
| Čištění odpadní vody | Používat biologické čištění odpadní vody. BREF I, kap. 5.1.6 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čištění odpadní vody | Opakované použití vody. BREF I, kap. 5.1.6 | Technika je dostupná a běžně používaná, s výjimkou masných výrob a jatek, kde recyklace vody není z hygienických důvodů žádoucí. |
| Čistění odpadní vody | Použití prvotního mechanického čištění. BREF I, kap. 5.1.6 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čistění odpadní vody | Předčištění lapačem. BREF I, kap. 5.1.6 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čistění odpadní vody | Používat sedimentaci. BREF I, kap. 5.1.6 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čistění odpadní vody | Používat biologické čištění odpadní vody. BREF I, kap.5.1.6 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Čistění odpadní vody | Využívat plynný methan, vznikající při anaerobním čištění. BREF I, kap.5.1.6 | Technika je využívána v cukrovarnictví a pivovarnictví zatím v menší míře cca 5 %. |
| Čistění odpadní vody | Zpracování kalu z odpadních vod stabilizací, zahuštění, odvodnění, sušení. BREF I, kap.5.1.6 | Technika je dostupná a používaná asi v 60 % zařízení. |
| Únik látek při nehodě | Zabránit nehodám a snížit na minimum jejich účinek na ŽP. BREF I, kap. 5.1.7 | Technika je dostupná a běžně používaná. Jsou k dispozici havarijní plány. |
| Výroba a používání energie | Systém kombinované výroby tepla a elektřiny (kogenerace). BREF I, kap.5.1.4.10 | Technika je využívána v cukrovarnictví. Pro ostatní komodity patří její zavedení k vysokonákladovým opatřením s dlouhodobou ekonomickou návratností. |
| Parní systémy | Parní systémy – zvýšit vracení kondenzátu na maximum. BREF I, kap.5.1.4.13 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Parní systémy | Snížit odkalování kotlů na minimum. BREF I, kap.5.1.4.13 | Technika je dostupná a běžně používaná. Provádí se v rámci plánované preventivní údržby. |
| Technologie vápenka | Volba paliva s nízkým obsahem síry. BREF III, kap. 2.4.7 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Technologie vápenka | Emise TZL do 50 mg/m3. BREF III, kap. 2.5 | Plnění emisního limitu je stanovováno v rámci podmínek IP. |
| Technologie vápenka | Plynulý a stabilní proces – optimalizace řízení procesu. BREF III, kap. 2.5 | Technika je dostupná, optimalizace je postupně zaváděna. |
| Technologie cukrovaru | Používat kondenzát z odparek pro extrakci cukru z řepných řízků. BREF I, kap.5.2.7 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Technologie pivovary | Optimalizovat opakované použití horké vody z chlazení mladiny. BREF I, kap. 5.2.9.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Technologie pivovary | Regenerovat teplo z vaření mladiny. BREF I, kap. 5.2.9.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Technologie pivovary | Znovu používat přetokovou vodu z pasterace lahvového piva. BREF I, kap. 5.2.9.1 | Technika není využívána, přetoková voda má příliš nízkou teplotu (cca 30 °C) a nelze ji proto využít. |
| Technologie mlékárna | Používat kontinuální pastery. BREF I, kap. 5.2.5 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Technologie mlékárna | Používat při pasteraci regenerativní výměnu tepla. BREF I, kap. 5.2.5 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Technologie mlékárna | Zajistit regeneraci zředěného, ale jinak nekontaminovaného produktu z prvních proplachů CIP, spouštění, proplachování přímou detekcí rozhraní mezi produktem a vodní fází. BREF I, kap.5.2.5 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| Technologie jatka | Podílet se na technologiích čištění odpadní vody. BREF II, kap. 5.1.2 | Technika je dostupná a běžně používaná. Pokud nemá zařízení vlastní ČOV, je využívána ČOV veřejná. |
| Čištění provozu jatka | Řízení a snížení na minimum spotřebovaných množství vody a detergentů. BREF II, kap. 5.1.4 | Technika je dostupná a běžně používaná. |

| Technologie maso | Rozmrazovat maso vzduchem. BREF I, kap. 5.2.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. |
| --- | --- | --- |
| Technologie maso | Vyhýbat se používání vločkového ledu. BREF I, kap. 5.2.1 | Není využívána, v ČR je používání vločkového ledu standardní technologie. |
| Technologie maso | Dávkovat koření a ostatní pevné přísady z hromadného zásobníku, nikoli z plastových pytlů. BREF I, kap. 5.2.1 | Technika je dostupná a běžně používaná. |

Zdroj: archiv CENIA

# Úspory surovin, vody, energií, recyklace v procesu

Úspory dosahují zařízení zaváděním BAT:

1) Voda

- používání automatického ovládání ventilů pro vodu,

- čištění bez demontáže (CIP) pro uzavřená zařízení,

- automatizované řízení spotřeb vody a detergentů,

- používání kondenzátu z odparek pro extrakci cukru z řepných řízků (cukrovary),

- monitoring spotřeb vody na úrovni jednotlivých výrobních procesů i na úrovni celku,

- optimalizování opakovaného použití horké vody z chlazení mladiny (pivovary),

- zajištění regenerace zředěného, ale jinak nekontaminovaného produktu z prvních proplachů CIP,

- opakované použití vody.

2) Energie

- používání tepelné izolace pro potrubní systémy (pára, horká voda, ledová voda),

- vypínání zařízení, když není potřebné,

- používání frekvenčních regulátorů na motorech,

- opravování netěsností parního systému,

- využívání plynného methanu vznikajícího při anaerobním čištění,

- využívání systému kombinované výroby tepla a elektřiny (kogenerace),

- regenerace tepla z vaření mladiny (pivovary),

- používání regenerativní výměny tepla při pasteraci (mlékárny),

- výměna zařízení za nové, méně energeticky náročné,

- realizování opatření vyplývající z energetických auditů,

- zavádění energetického managementu.

3) Suroviny

- dávkování koření a ostatních pevných přísad z hromadného zásobníku, nikoli                       z plastových pytlů,

- zajištění plynulého a stabilního procesu – optimalizace řízení procesu,

- vedení přesných záznamů vstupů a výstupů ve všech fázích výrobního procesu,

- jímání oxidu uhličitého (pivovary),

- dodržování technologické kázně.

Všechny výše jmenované BAT jsou v zařízeních na území ČR realizovány.

# Monitoring

## BAT

Problematika stanovení optimálního rozsahu monitorovacích povinností je jedním z „tradičních problémů“ řešených v rámci povolovacího procesu v oblasti integrované prevence a omezování znečištění. Je zjevné, že jednou z příčin je dosud malé využívání BREFu General Principles      of Monitoring (2003), jehož česká verze byla zpřístupněna na informačním serveru Ministerstva průmyslu a obchodu (www.ippc.cz) na počátku roku 2004, stejně jako ostatních, „horizontálních“ referenčních dokumentů, a to ve všech fázích povolovacího procesu.

Monitorování (monitoring) představuje víceúrovňový a účelový informační systém, který je souhrnem technického vybavení, programového vybavení, dat a obsluhy a který je určen k cílenému sběru, archivaci, údržbě, analýze a vizualizaci informací. Na základě systematického pozorování, měření a analýzy současného stavu sledovaného objektu lze předpovídat jeho vývoj (Prášek 2004). Měření je množinou operací prováděných                     za účelem určení kvantitativní veličiny a jeho výsledkem je získání jednotlivých údajů.

Referenční dokument (2003) chápe monitorování jako systematické popisování variant chemických a  fyzikálních charakteristik emisí, spotřeby, ekvivalentního parametru nebo technických opatření,  založených na opakovaných měřeních nebo pozorováních s přiměřenou frekvencí a v souladu s dokumentovanými a odsouhlasenými postupy,  za účelem poskytování informací. Hlavním cílem monitorování je kontrola dodržování emisních limitů, optimalizace technologických procesů a zvyšování kvality řízení. V oblasti integrované prevence a omezování znečištění je monitorování zaměřeno také na určení a  kvantifikaci výkonu zařízení za účelem ověřování plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení. Výsledky monitorování lze rovněž využít k reportingu (např. IRZ), k odhadu výše plateb daní a poplatků, pro potřeby obchodování s emisemi apod. (Maršák a kol. 2004).

Nejpokročilejší a nejefektivnější stádium vývoje činností, jejich provozních metod, technicky a ekonomicky dostupných, charakterizuje nejlepší dostupná technika, která může být chápána z hlediska vědeckého, kdy představuje nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje z hlediska použitých technologií a způsobů jejich provozování, nebo z hlediska praktického,                 kdy technologie existují v měřítku umožňujícím jejich zavedení v určitém hospodářském odvětví. Zároveň je nutné akceptovat ekonomické hledisko, které hodnotí ekonomicky              a technicky přijatelné podmínky s ohledem na očekávané náklady a přínosy a hledisko ekologické, zohledňující účinnost technologií při dosažení vysokého stupně ochrany životního prostředí jako celku.

Výměna informací k nejlepším dostupným technikám probíhá na úrovni členských států EU s cílem vyrovnat nerovnovážný stav technologické úrovně v rámci společenství a podpořit stanovení limitů a používaných postupů. Výsledek výměny informací je publikován v referenčních dokumentech (BREF). BREFy jsou pro členské země nezávaznými dokumenty, avšak je doporučováno jejich využití při stanovení nejlepších dostupných technik a z nich vyplývajících požadavků uvedených v integrovaném povolení.

Nové techniky a postupy posunují neustále standard ochrany životního prostředí a umožňují zpřísnění emisních limitů; některé techniky změnou limitů přestávají kritéria nejlepší dostupné techniky splňovat a nevyhovují požadavkům procesu integrovaného povolování. Z nedostupných se stávají nejlepší dostupné techniky plošným zaváděním nových technologií, změnou cen vstupů, poklesem investičních a provozních nákladů apod. Změny a dobu potřebnou k zavedení nových nejlepších dostupných technik navrhuje provozovatel zařízení  při kontrole (změně) integrovaného povolení. Nové techniky a postupy však také posunují standardy v oblasti monitorování. Kvalita výstupů a interpretace dat tak vytvářejí potřebnou zpětnou vazbu a napomáhají k zabezpečení komplexního přístupu v oblasti ochrany životního prostředí.

Kritéria pro stanovení nejlepší dostupné techniky řeší příloha č. IV Směrnice o IPPC. Jsou zohledněny principy prevence a předběžné „opatrnosti“ a jsou vymezovány konkrétní podmínky pro posuzování technik, které by mohly být označeny jako nejlepší dostupné (BAT) se zřetelem k očekávaným nákladům a přínosům plánovaných opatření. Strategie kontroly a řízení je zaměřena na přímá rizika pro životní prostředí, zejména emise, jejich charakter, množství a účinky. Monitorování je vždy neoddělitelnou součástí takového procesu.

Úvodním krokem při stanovení BAT je zajištění objektivní informace o provozovaných technikách (postupech) s ohledem na definovaná kritéria. Je zřejmé, že dostupnost techniky          se snižuje v závislosti na stupni požadované úrovně ochrany životního prostředí.                    Podle dostupnosti jsou techniky rozdělovány na dostupné a dočasně nedostupné. Emisní limit je zpravidla vztahován k jednotce produkce tak, aby bylo možné postihnout srovnatelné parametry procesu vyjadřující jeho účinek na životní prostředí. BAT by měla vyhovovat všem emisním limitům odvozeným pro jednotlivá kritéria. Techniky, popsané na obecné úrovni procesů a jejich parametrů, jsou zveřejněny v referenčních dokumentech.

Článek 16 Směrnice o IPPC ukládá Evropské komisi povinnost organizovat mezi členskými státy a zainteresovanými průmyslovými odvětvími výměnu informací o BAT a monitorování jejich vývoje. Výsledky výměny informací je Komise povinna každé tři roky zveřejňovat. Účelem systému výměny informací je přenos informací o BAT, a to mezi veřejnou a soukromou sférou a uvnitř veřejné a soukromé sféry na úrovni jednotlivých států                         a mezi členskými státy. Formálním cílem systému výměny informací je podpora povolovacích úřadů. Výsledek formální výměny informací je postupně zveřejňován pro všechny činnosti v režimu IPPC formou referenčních dokumentů BAT. Obsahují informace o daném odvětví, resp. procesu, používaných postupech s vyčíslením indikátorů jednotlivých kritérií pro BAT, emisních limitech používaných v členských zemích, materiálových tocích a monitoringu. Základem každého BREF je popis BAT. Činnosti, které nejsou charakteristické jen pro dílčí průmyslové odvětví, jsou obsahem horizontálních (průřezových) BREFů.

Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách v ČR vznikl na základě § 27 zákona o integrované prevenci. Jeho informační základnou je doména www.ippc.cz. Na základě nařízení vlády č. 63/2003 Sb. je zřízeno Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách (FVI) za účelem organizační podpory systému výměny informací.  Technické pracovní skupiny (TPS) jsou nedílnou součástí systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách a zřizují je ministerstva v oblasti své působnosti stanovené zákonem. Úkoly TPS jsou definovány v nařízení vlády č. 63/2003 Sb. TPS zajišťují přípravu podkladů pro příslušnou evropskou TWG, sledují vývoj nejlepších dostupných technik v příslušné oblasti v ČR a na úrovni ES nebo mezinárodních organizací. Připravují překlad a odborné korektury překladu příslušného dokumentu ES o nejlepších dostupných technikách, návrh jeho odborného výkladu, komentáře a poskytování informací o vývoji BAT.

Článek 14 Směrnice o IPPC vyzývá členské státy, aby přijaly nezbytná opatření zajišťující dodržování podmínek provozu, stanovených v integrovaných povoleních. Provozovatel je povinen pravidelně informovat povolovací orgán o výsledcích monitorování. Takové informace musí dle článku 15 Směrnice o IPPC příslušné orgány zpřístupnit veřejnosti. Evropská komise přijala referenční dokument o obecných principech monitorování,             který představuje základní pracovní materiál pro žadatele o vydání integrovaného povolení, resp. pro provozovatele zařízení podléhajících režimu IPPC při plnění jejich závazků vyplývajících z legislativy a rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a zároveň slouží povolovacímu úřadu ke stanovení optimálních podmínek pro monitorování.

Monitorovací systém a jeho cíle musí být zřejmé všem zainteresovaným stranám,                     včetně veřejnosti. Správným postupem je stanovení cílů a okruhu uživatelů údajů                 před začátkem monitorování. Získaná data lze vzájemně porovnávat v čase s cílem monitorování za účelem zjištění míry jeho plnění.

Monitorování mohou provádět provozovatelé, smluvní strany jednající jejich jménem a kontrolní orgány. Primární odpovědnost za kvalitu monitoringu nese provozovatel nebo kontrolní orgán. Je běžné, že kontrolní orgán spoléhá na vlastní monitoring provozovatelů a spokojí se s kontrolou podmínek stanovených integrovaným povolením. Prakticky se nerealizují vlastní monitorovací programy, které slouží k nezávislé kontrole. Výhodou vlastního monitoringu je přitom zkušenost provozovatele s vlastními výrobními procesy, odpovědnost za vlastní emise a efektivita z hlediska vynaložených nákladů. Monitoring prováděný kontrolními orgány zvyšuje věrohodnost zveřejňovaných údajů (zejména ve směru k veřejnosti), ale jeho rozsah je omezený s ohledem na množství dostupných finančních prostředků.

Správný postup vychází z určení monitoringu, za který je zodpovědný provozovatel,           včetně monitoringu prováděného jeho jménem externím smluvním partnerem. Dále vychází ze stanovení monitoringu, za který je odpovědný povolovací nebo kontrolní orgán. Nutností je specifikace strategie monitorování, požadavků na předkládání zpráv, metod, záruk a specifikace úlohy každého účastníka, zapojeného v procesu monitorování. Důležité je stanovení požadavků na přiměřenou kvalitu výsledků. Součástí správného postupu pro účely plnění emisních limitů je využití standardních metod měření, certifikovaných přístrojů, autorizovaných osob a akreditovaných laboratoří. K vlastnímu monitoringu lze využít, namísto akreditace vlastního systému řízení kvality, při periodické kontrole i externí akreditovanou laboratoř.

Pro monitorování zvolených parametrů lze využít přímých měření, náhradních parametrů, látkových bilancí, kalkulací a emisních faktorů. Při výběru z výše uvedených přístupů je nutné respektovat rovnováhu mezi dostupností metody, její spolehlivostí, mírou jistoty, náklady a environmentálními přínosy. Výběr parametrů monitorování závisí na výrobních procesech, surovinách a chemických látkách používaných v zařízení. Frekvence monitorování parametrů se liší podle potřeb a rizik pro životní prostředí a je závislá na zvoleném přístupu k monitorování.

Různé úrovně environmentálního rizika lze rozlišit a postihnout přiměřeným režimem monitorování. Při určování režimu nebo intenzity monitorování jsou hlavními prvky ovlivňujícími riziko reálných emisí vyšších než emisní limity pravděpodobnost překročení emisních limitů a důsledky překročení emisních limitů. Při odhadování pravděpodobnosti překročení emisního limitu musí být zvažovány aspekty, jako jsou počet zdrojů přispívajících k emisím, stabilita výrobního procesu, pružnost výroby, schopnost provozovatele reagovat          na případné havárie, stáří provozovaného zařízení, provozní režim zařízení, výkyvy ve složení emisí apod. Při posuzování důsledků překročení emisních limitů je potřebné vzít v úvahu dobu trvání případné havárie, akutní účinky látky, umístění zařízení, možnost migrace v dílčích složkách životního prostředí a aktuální meteorologické podmínky.

Režim monitorování lze z hlediska rizik překračování emisních limitů stanovit jako intenzivní, kde nestabilita podmínek může vést s vysokou pravděpodobností k překročení emisních limitů. Jeho cílem je určení skutečných emisí v reálném čase. Měření jsou prováděna kontinuálně nebo v hodinovém intervalu. Častý režim monitorování je specifický požadavkem na vysokou přesnost dílčích měření, která se provádějí jednou denně až jednou týdně. Pravidelný režim, s vysokou frekvencí sledování, je realizován tak, aby bylo možné určit zvláštnosti podmínek nebo pokles výkonu zařízení a realizovat nápravná opatření; měření se provádí jedenkrát denně až jedenkrát týdně. Příležitostný režim monitorování je používán tam, kde je hlavním účelem kontrola skutečné úrovně emisí za předpokládaných nebo obvyklých podmínek a měření            se provádí jednou měsíčně až jednou ročně.

Pro sledování dodržování emisních limitů a výsledků monitorování je nutné používat dohodnuté jednotky koncentrace, jednotky časově akumulované zátěže, specifické jednotky a emisní faktory, jednotky tepelných účinků, ostatní jednotky emisních hodnot a normalizované jednotky. V integrovaném povolení musí být jednoznačně uvedeny jednotky použité ve vztahu k plnění stanovených emisních limitů.

Funkční monitoring je legislativně vynutitelnou součástí integrovaného povolení. Je nutné stanovit srozumitelně, která znečišťující látka má být sledována, proč má být sledována, jak má být sledována, jak často má být sledována, kde, kým, jak a v jakých intervalech má probíhat měření, pomocí jaké techniky, v jakých jednotkách má být uvedeno zjištěné množství nebo koncentrace a kdo bude uživatelem výsledků monitoringu. Vhodné je stanovení náhradního systému monitorování pro případ jeho havárie, a to včetně způsobu záznamu dat. Splnitelnost stanovených emisních limitů, s ohledem na dané způsoby měření a používanou měřící techniku, musí být předmětem diskuse před uložením závazných podmínek. Chybně stanovený postup nepřináší komplikace jen ve vztahu k podmínkám stanoveným v integrovaném povolení, ale také znehodnocuje řady měření a snižuje jejich praktickou využitelnost        (Prášek, 2006).

Obvyklými chybami při stanovování podmínek pro monitorování je podcenění stanovení přiměřené výrobní zátěže, při které probíhá měření, stanovení interpretace dat, podmínek           pro údržbu a aktualizaci monitorovacího systému jako celku. Projektování, výstavba                       a provozování kontrolního systému sledování emisí musí být logickým a srozumitelným procesem s vazbou na definování cílů a představu o využití získaných dat, a to nejen ve směru k environmentálním závěrům.

## Co řeší monitoring v zařízeních potravinářského průmyslu

### 5.2.1 Ekonomické ukazatele

Ve většině komodit potravinářského průmyslu se sledují měrné spotřeby vody a energie. Výkyvy měrných spotřeb mohou identifikovat poruchy zařízení nebo nedodržování technologické kázně ve výrobním procesu. Hodnoty měrných spotřeb vody mají vypovídající hodnotu o tom, jak je voda využívána, zda jsou ve výrobním procesu uplatňovány BAT (např. zpětné použití vody, systém pigging, manuální spouštěč u hadic). BAT je sledovat spotřebu vody v jednotlivých technologických celcích.

Hodnoty měrných spotřeb energie jsou ukazatelem energetické úrovně daného zařízení. Porovnáním měrných spotřeb energií zařízení podobného výrobního zaměření lze zjistit, do jaké míry jsou v technologiích uplatňovány BAT.

Produkce odpadů vztažená na t produktu není v potravinářských podnicích sledována. S odpady je nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

### 5.2.2 Emise

#### 5.2.2.1 Emise do ovzduší

Emise vznikají většinou pouze ve spalovacích procesech (kotelny). Spalovací procesy nejsou dále řešeny, neboť nejsou specifikem potravinářských zařízení. Obecně jsou spalovací procesy řešeny obligátně v jiných studiích, zaměřených na energetiku. Z technologických procesů potravinářského průmyslu vznikají emise TZL, a to při výrobě sušeného mléka, krmiv, cukru, z dopravních cest sypkých materiálů a z příjmu drůbeže na porážky.

Je kontrolováno dodržování stanovených emisních limitů. Emisní limity jsou stanoveny na základě platných právních předpisů. Při stanovení emisních limitů jsou zohledňovány BAT a regionální podmínky. V případě emisí do ovzduší jsou na základě místních imisních podmínek upravovány emisní limity TZL.

Pachové látky nebyly dosud v potravinářském průmyslu monitorovány. Monitoring pachových látek je uplatněn v rámci podmínek IP.

#### 5.2.2.2 Emise do vody

V potravinářských výrobách je monitorována kvalita vypouštěných technologických odpadních vod.

Je kontrolováno dodržování emisních limitů. Při stanovení emisních limitů jsou zohledňovány platné právní předpisy a BAT. V případě vypouštění vyčištěných technologických vod do recipientu jsou stanoveny emisní limity v souladu s právními předpisy a v závislosti na kvalitě vody vodního toku, do kterého jsou vody vypouštěny (imisní standardy). Emisní limity pro vypouštění odpadních vod do kanalizace jsou závislé na kapacitě a technických možnostech místních ČOV. Jsou případy, kdy povolené emisní limity pro vypouštěné odpadní vody z potravinářského zařízení do kanalizace jsou pro výrobně srovnatelná zařízení v jednom regionu několikanásobně nižší, než v regionech jiných. Podobně tomu je i v případě vypouštění odpadních vod do rozdílných recipientů.

## Vazba výsledků monitoringu na realizační opatření

V následujícím grafu je uvedeno porovnání naměřených hodnot zátěže odpadních vod látkami, které odebírají vodě kyslík (vyjádřené jako chemická spotřeba kyslíku CHSKCr) mezi vybranými průmyslovými činnostmi v potravinářském průmyslu.

Obrázek 5.3.1  Kvalita vypouštěných technologických odpadních vod

Zdroj: archiv CENIA

Odpadní vody z potravinářského sektoru se vyznačují proměnlivostí, vysokou chemickou spotřebou kyslíku (CHSKCr) a vysokou biochemickou spotřebou kyslíku (BSK5). Nejvyšší hodnoty CHSKCr byly zjištěny v pivovarech. Hodnotu CHSKCr v pivovarských odpadních vodách zvyšuje přítomnost vyslazeného mláta, zbytkových kvasnic, piva, výplachů kotlů, potrubí a provozních nádrží v odpadních vodách a vypouštění slabé mladiny do odpadních vod. Vyšší hodnoty CHSKCr jsou obecně zjišťovány v odpadních vodách jatečních provozů. Hodnotu CHSKCr v odpadních vodách z jatek zvyšuje přítomnost krve a jiných organických zbytků. Ztráty produktu způsobují zvýšení CHSKCr v mlékárenských odpadních  vodách.

Velký rozdíl mezi minimální a maximální zjištěnou hodnotou CHSKCr může být způsoben technologickou nekázní, rozdílnou úrovní technického vybavení výrobního zařízení a úrovní předčisticího zařízení. Rozdílná úroveň technického vybavení vybraných potravinářských zařízení byla zjištěna především v  jatečních a mlékárenských provozech. V mlékárenských výrobách je výše hodnoty CHSKCr závislá na výrobním programu daného zařízení. Správně navržený systém CIP hodnotu CHSKCr v odpadních vodách naopak sníží.

V následujícím grafu je uvedeno porovnání měrných spotřeb vody mezi vybranými průmyslovými činnostmi v potravinářském průmyslu.

Obrázek 5.3.2  Měrná spotřeba vody ve vybraných potravinářských odvětvích

Zdroj: archiv CENIA

Nejvyšší spotřebu vody vykazují zařízení masného průmyslu (jatka, masná výroba). Spotřeba vody je dána charakterem výroby a nutností dodržovat hygienické standardy kladené na výrobní procesy. Velký rozdíl mezi minimální a maximální měrnou spotřebou vody indikuje technologickou nekázeň, poruchy zařízení, různou úroveň technického vybavení jednotlivých sledovaných zařízení. Ve výsledcích se odráží variabilita provozních podmínek. Nižší měrnou spotřebu vody mají zařízení, která opakovaně používají vodu. Spotřeby vody se mohou lišit  například kvůli rozdílné skladbě produktů, velikosti šarží a způsobu čištění.

V následujícím grafu je uvedeno porovnání naměřených hodnot měrných spotřeb energie          mezi vybranými průmyslovými činnostmi v potravinářském průmyslu.

Obrázek 5.3.3  Měrná spotřeba elektrické energie ve vybraných potravinářských odvětvích

Zdroj: archiv CENIA

Spotřeba energie v potravinářských výrobách je závislá na charakteru výroby a na úrovni technologického zařízení. Využívání elektrické energie je závislé na cenách energií. Například pokud bude levnější elektrická energie než energie tepelná, bude snaha vybavit sušárny mléka odparkami s mechanickou kompresí par, pokud bude levnější tepelná energie, bude snaha využívat odparky s termickou kompresí par. Velký rozdíl mezi minimálními a maximálními hodnotami měrné spotřeby energie indikuje především odlišnou technickou úroveň energetických zařízení a rozdílnou úroveň energetického managementu porovnávaných potravinářských výrob.

V cukrovarech je vykazovaná spotřeba elektrické energie minimální, protože se jedná pouze o energii odebíranou z energetické sítě. Většina cukrovarů vyrábí vlastní elektrickou energii v kogeneračních jednotkách.

Na základě výsledků monitoringu jsou v oblasti kvality odpadních vod realizována následná opatření:

Ke snížení zátěže odpadních vod, způsobené organickými látkami v jatečnictví je realizována minimalizace spotřeby vody používané při porážce a při následném opracování mrtvých těl zvířat. Snižuje se tím příležitost pro vstup organických látek do odpadní vody. Další realizovaná opatření jsou intenzifikace předčištění odpadních vod (flotace, odlučovače tuků), optimalizace čištění zařízení, používání suchého sběru, dodržování technologické kázně.

Na základě výsledků monitoringu měrných spotřeb vody jsou realizována následná opatření:

Zařízení jsou vybavována technikami, které vedou ke snížení spotřeby vody – CIP, automaticky ovládané ventily, podružné vodoměry, recyklace vody.

Na základě výsledků monitoringu měrných spotřeb energií jsou realizována následná opatření:

Zařízení jsou vybavována technikami, které vedou ke snížení spotřeby energie – výměna tepelných izolací, zavádění energetického managementu, automatizace procesů, obnova zařízení výměnou za nové méně energeticky náročné strojní vybavení, modernizace chlazení, výměna pístových kompresorů za šroubové, rekonstrukce kotelen.

Na základě monitoringu emisí TZL ze sušáren mléka jsou realizována opatření v oblasti filtrace odpadního vzduchu – hadicové filtry.

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky měření kvality odpadních vod, měření emisí TZL a výsledky měření měrných spotřeb vody a energie provedených ve vybraných průmyslových činnostech v potravinářském průmyslu. Výsledky měření slouží při rozhodování o realizačních opatřeních v rámci zlepšení kvality vypouštěných vod, emisí do ovzduší, úspor vody a energie.

Tabulka 5.3.1  Kvalita technologických odpadních vod vypouštěných z masokombinátů

(masná výroba s jatky) do kanalizace

| Ukazatel | BSK5 mg.m-3 | CHSKCr mg.m-3 | Pcelk. mg.m-3 | NL mg.m-3 | NH4-N mg.m-3 | EL mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 902 – 1455 | 1504 – 2068 | 22 – 24 | 300 – 1719 | neměřeno | 159 – 343 |
| 2 | 637 – 784 | 1124 – 1290 | 16 – 22 | 293 – 328 | 96 – 125 | 62 – 98 |
| 3 | 972 – 1368 | 1390 – 1996 | neměřeno | 267 – 568 | neměřeno | neměřeno |
| 4 | 350 – 619 | 1100 – 1656 | 6 – 9 | 134 – 253 | neměřeno | 106 – 167 |
| 5 | 1251 – 1405 | 1979 – 1991 | 15 – 19 | 295 – 834 | 46 – 51 | 38 – 40 |
| 6 | 766 – 1141 | 1286 – 2211 | 22 – 27 | 685 – 795 | 51 – 69 | 54 – 68 |
| Rozsah celkem | 350 – 1455 | 1100 – 2211 | 6 – 27 | 134 – 1719 | 46 – 125 | 38 – 343 |

1) Všechna zařízení, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.2  Kvalita technologických odpadních vod vypouštěných z masokombinátů

(masná výroba, jatka) do recipientu

| Ukazatel | BSK5 mg.m-3 | CHSKCr mg.m-3 | Pcelk. mg.m-3 | NL mg.m-3 | NH4-N mg.m-3 | Nanorg. mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení1) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 8 – 22 | 60 – 80 | 7 – 12 | 19 – 35 | 5 – 29 | 9 – 16 |
| 8 | neměřeno | 130 – 489 | 10 – 23 | 67 – 142 | neměřeno | 12 – 65 |
| Rozsah celkem | 8 – 22 | 60 – 489 | 7 – 23 | 19 – 142 | 5 – 29 | 9 – 65 |

1) Všechna zařízení, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.3  Kvalita technologických odpadních vod vypouštěných z masokombinátů

(masná výroba) do kanalizace

| Ukazatel | BSK5 mg.m-3 | CHSKCr mg.m-3 | Pcelk. mg.m-3 | NL mg.m-3 | RAS mg.m-3 | EL mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení1) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 433 – 551 | 800 – 971 | neměřeno | 255 – 349 | 1089 – 1234 | 20 – 36 |
| 10 | neměřeno | 697 – 903 | 11 – 17 | neměřeno | neměřeno | 41 – 63 |
| 11 | 74 – 246 | 148 – 492 | neměřeno | 37 – 122 | neměřeno | 64 – 213 |
| Rozsah celkem | 74 – 551 | 148 – 971 | 11 – 17 | 37 – 349 | 1089 – 1234 | 20 – 213 |

1) Všechna zařízení, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.4  Kvalita technologických odpadních vod vypouštěných z porážky drůbeže

do kanalizace

| Ukazatel | BSK5 mg.m-3 | CHSKCr mg.m-3 | Pcelk. mg.m-3 | NL mg.m-3 | NH4-N mg.m-3 | EL mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1084 – 1301 | 2251 – 2384 | neměřeno | neměřeno | neměřeno | 191 – 238 |
| 2 | 290 | 447 | 2 | 40 | 22 | neměřeno |
| 3 | 475 – 972 | 863 – 1767 | neměřeno | 80 – 352 | neměřeno | neměřeno |
| 4 | 655 – 463 | 1215 – 1060 | neměřeno | neměřeno | neměřeno | 25 – 33 |
| Rozsah celkem | 290 – 1301 | 447 – 2384 | 2 | 40 – 352 | 22 | 25 – 238 |

1) Vybraná zařízení s relevantními údaji z celkového počtu 7, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.5  Kvalita technologických odpadních vod vypouštěných z porážky drůbeže

do recipientu

| Ukazatel | BSK5 mg.m-3 | CHSKCr mg.m-3 | Pcelk. mg.m-3 | NL mg.m-3 | NH4-N mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení1) |  |  |  |  |  |
| 5 | 14 | 61 | 4 | 26 | 15 |
| 6 | 22 | 66 | neměřeno | 13 | neměřeno |
| 7 | 16 | 58 | neměřeno | 11 | neměřeno |
| Rozsah celkem | 14 – 22 | 58 – 66 | 4 | 11 – 26 | 15 |

1) Vybraná zařízení s relevantními údaji z celkového počtu 6, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.6  Kvalita technologických odpadních vod vypouštěných z mlékárenské výroby do kanalizace

| Ukazatel | BSK5 mg.m-3 | CHSKCr mg.m-3 | Pcelk. mg.m-3 | NL mg.m-3 | NH4-N mg.m-3 | EL mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 124 – 241 | 272 – 377 | neměřeno | 46 – 54 | 3 – 6 | 3 – 6 |
| 2 | 696 – 1922 | 1147 – 3736 | neměřeno | 91 – 712 | neměřeno | 28 – 729 |
| 3 | 1230 – 1934 | 1852 – 3124 | neměřeno | 311 – 866 | neměřeno | 282 – 666 |
| 4 | 1050 – 1207 | 2010 – 2584 | neměřeno | 254 – 451 | neměřeno | 254 – 451 |
| 5 | 358 – 550 | 592 – 620 | neměřeno | 100 – 126 | neměřeno | neměřeno |
| 6 | 297 – 360 | 635 – 730 | neměřeno | 163 – 204 | neměřeno | 39 – 46 |
| 7 | 275 – 433 | 496 – 837 | neměřeno | 153 – 247 | neměřeno | 37 – 96 |
| 8 | 462 – 632 | 815 – 1076 | neměřeno | 229 – 448 | neměřeno | 70 – 117 |
| 9 | 729 – 813 | 1065 – 1127 | 2 – 4 | 28 – 33 | 6 – 8 | 3 – 7 |
| 10 | 849 | 1322 | neměřeno | 280 | neměřeno | 106 |
| 11 | 3218 | 1430 | neměřeno | 615 | neměřeno | 245 |
| 12 | 560 – 750 | 826 – 1250 | neměřeno | 308 – 389 | neměřeno | 114 – 160 |
| Rozsah celkem | 124 – 3218 | 272 – 3736 | 2 – 4 | 28 – 866 | 3 – 8 | 3 – 729 |

1) Vybraná zařízení s relevantními údaji z celkového počtu 19, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.7  Kvalita technologických odpadních vod vypouštěných z pivovarů

do kanalizace

| Ukazatel | BSK5 mg.m-3 | CHSKCr mg.m-3 | Pcelk. mg.m-3 | NL mg.m-3 | NH4-N mg.m-3 | RL mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1818 – 2489 | 1931 – 4061 | 18 – 24 | 583 – 789 | neměřeno | neměřeno |
| 2 | 740 – 1046 | 1197 – 1508 | neměřeno | 89 – 105 | 1 – 9 | 960 – 1193 |
| 3 | 1488 | 2300 | 22 | 539 | neměřeno | neměřeno |
| 4 | 1129 – 1996 | 2576 – 4570 | neměřeno | 802 – 2160 | neměřeno | 1377 – 3352 |
| Rozsah celkem | 740 – 2489 | 1197 – 4570 | 18 – 24 | 89 – 2160 | 1 – 9 | 960 – 3352 |

1) Vybraná zařízení s relevantními údaji z celkového počtu 5, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.8  Kvalita technologických odpadních vod vypouštěných z pivovarů do recipientu

| Ukazatel | BSK5 mg.m-3 | CHSKCr mg.m-3 | RAS mg.m-3 | NL mg.m-3 | Ncelk. mg.m-3 | AOX mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení1) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12 – 16 | 56 – 63 | 877 – 898 | 25 | 15 – 18 | 0,03 |
| 6 | 7 – 10 | 51 – 62 | 609 – 688 | 14 – 18 | 3 – 6 | 0,03 – 0,05 |
| Rozsah celkem | 7 – 16 | 51 – 62 | 609 – 898 | 14 – 25 | 3 – 18 | 0,03 – 0,05 |

1) Všechna zařízení, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.9  Kvalita technologických odpadních vod vypouštěných z cukrovarů do recipientu

| Ukazatel | BSK5 mg.m-3 | CHSKCr mg.m-3 | NH4-N mg.m-3 | NL mg.m-3 | Nanorg. mg.m-3 | Pcelk. mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | neměřeno | 78 – 150 | 0,2 – 10 | 5 – 9 | 11 – 20 | 0,08 – 0,74 |
| 2 | 24 | 102 | 11 | 35 | 8 | 0,39 |
| 3 | 6 – 16 | 34 – 62 | 2 | 23 – 37 | 13 – 36 | 0,80 – 1 |
| 4 | 5 – 11 | 87 – 94 | 0,96 – 6 | 17 – 34 | 24 – 33 | 0,51 – 0,54 |
| Rozsah celkem | 5 – 24 | 34 – 150 | 0,2 – 11 | 5 – 37 | 8 – 36 | 0,08 – 1 |

1) Všechna zařízení, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.10  Emise TZL ze sušáren mléka

| Ukazatel | TZL mg.m-3 |
| --- | --- |
| Zařízení1) |  |
| 1 | 43,6 |
| 2 | 38,0 |
| 3 | 137,7 |
| 4 | 139,0 |
| 5 | 42,0 |
| 6 | 1,0 |
| 7 | 33,8 |
| 8 | 24,6 |

1) Všechna zařízení, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.11  Měrné spotřeby vody a energie v masokombinátech (masná výroba

s jatky)

| Zařízení1) | Měrná spotřeba vody l/t produkce | Měrná spotřeba energie GJ/t produkce |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elektrická energie | % z celku | elektrická + tepelná energie |
| 1 | 5270 – 5730 | 0,72 – 0,84 | 4 | 18,3 – 20,6 |
| 2 | 12500 – 13800 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
| 3 | 9970 – 12280 | 0,50 – 0,71 | 11 – 12 | 4,52 – 5,58 |
| 4 | 7951 – 9241 | 1,34 – 1,38 | 7 – 8 | 16,51 – 18,44 |
| 5 | 6870 – 7220 | 1,76 – 1,86 | 16 – 20 | 8,98 – 11,66 |
| 6 | neměří | 0,66 – 0,73 | 19 | 3,44 – 3,92 |
| 7 | 13610 – 16920 | 1,13 – 1,26 | 23 | 4,9 – 5,47 |
| 8 | 11600 – 17400 | 0,76 – 1,02 | 18 | 4,26 – 5,42 |
| Rozsah celkem | 5270 – 17400 | 0,50 – 1,86 | 4 – 23 | 3,44 – 20,6 |

1) Všechna zařízení, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Tabulka 5.3.12  Měrné spotřeby vody a energie v masokombinátech (masná výroba)

| Zařízení1) | Měrná spotřeba vody l/t produkce | Měrná spotřeba energie GJ/t produkce |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elektrická energie | % z celku | elektrická + tepelná energie |
| 9 | 8043 – 8658 | 1,18 – 1,19 | 36 | 3,29 – 3,41 |
| 10 | 7877 – 8194 | 0,88 – 1,09 | 38 – 40 | 2,29 – 2,73 |
| Rozsah celkem | 7877 – 8658 | 0,88 – 1,19 | 36 – 40 | 2,29 – 3,41 |

1) Vybraná zařízení s relevantními údaji z celkového počtu 3, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Spotřeba vody  2000 – 20 000 l/t

Zdroj: Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka (červen 2005).

Tabulka 5.3.13  Měrné spotřeby vody a energie v masokombinátech (jatka)

| Zařízení1) | Měrná spotřeba vody l/t produkce | Měrná spotřeba energie GJ/t produkce |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elektrická energie | % z celku | elektrická + tepelná energie |
| 12 | 760 – 1190 | 0,16 – 0,19 | 47 | 0,34 – 0,40 |
| 13 | 773 – 1460 | 0,13 – 0,24 | 33 – 42 | 0,40 – 0,57 |
| 14 | 3887 – 6467 | 0,11 | neuvedeno | neuvedeno |
| 15 | 175 – 489 | 0,23 – 0,30 | 30 – 33 | 0,70 – 0,98 |
| Rozsah celkem | 175 – 6467 | 0,11 – 0,30 | 30 – 47 | 0,34 – 0,98 |

1) Vybraná zařízení s relevantními údaji z celkového počtu 6, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Spotřeba energie  (elektrická + tepelná) 0,36 – 2,7 GJ/t

Spotřeba vody  109 – 8300 l/t

Zdroj: Referenční dokument o nejlepších dostupných postupech na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty (květen 2005).

Tabulka 5.3.14  Měrné spotřeby vody a energie v porážkách drůbeže

| Zařízení1) | Měrná spotřeba vody l/t produkce | Měrná spotřeba energie GJ/t produkce |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elektrická energie | % z celku | elektrická + tepelná energie |
| 1 | 8358 – 10175 | 1,34 – 1,49 | 51 – 55 | 2,61 – 2,72 |
| 2 | 6666 – 9129 | 1,58 – 1,90 | 38 – 42 | 3,76 – 4,98 |
| 3 | 7250 – 7970 | 0,55 | 42 | 1,32 |
| 4 | 6300 – 6900 | 0,94 – 0,98 | 54 – 55 | 1,75 – 1,79 |
| 5 | 13490 – 15090 | 0,89 – 0,93 | 42 | 2,13 – 2,20 |
| 6 | 8508 – 12485 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
| 7 | 11160 – 13720 | 1,00 – 1,31 | 40 – 43 | 2,50 – 3,06 |
| 8 | 9705 – 12499 | 0,61 – 0,55 | 31 – 34 | 1,78 – 1,79 |
| 9 | 14500 – 18200 | 1,34 – 1,46 | 42 | 3,19 – 3,51 |
| Rozsah celkem | 6300 – 18200 | 0,55 – 1,90 | 31 – 55 | 1,32 – 4,98 |

1) Vybraná zařízení s relevantními údaji z celkového počtu 13, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Spotřeba energie  (elektrická + tepelná) 0,55 – 3,08 GJ/t

Spotřeba vody  5070 – 16 290 l/t

Zdroj: Referenční dokument o nejlepších dostupných postupech na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty (květen 2005).

Tabulka 5.3.15  Měrné spotřeby vody a energie v mlékárenské výrobě

| Zařízení1) | Měrná spotřeba vody l/t 1000 l přijatého mléka | Měrná spotřeba energie GJ/1000 l přijatého mléka |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elektrická energie | % z celku | elektrická + tepelná energie |
| 1 | 673 – 915 | 0,09 – 0,11 | 7 | 1,37 – 1,61 |
| 2 | 1180 – 1730 | 0,16 – 0,19 | 10 | 1,66 – 2,00 |
| 3 | 1580 – 2130 | 0,19 – 0,24 | 16 – 17 | 1,20 – 1,42 |
| 4 | 1940 – 2870 | 0,19 – 0,21 | 16 | 1,17 – 1,33 |
| 5 | 1140 – 1510 | 0,11 – 0,12 | 9 | 1,19 – 1,37 |
| 6 | 2210 – 2540 | 0,23 – 0,26 | 26 | 0,87 – 0,99 |
| 7 | 1920 – 3150 | 0,31 – 0,34 | 12 – 14 | 2,23 – 2,81 |
| 8 | 2020 – 3090 | 0,25 – 0,35 | 13 – 14 | 1,78 – 2,64 |
| 9 | 1250 | 0,10 | 15 | 0,68 |
| Rozsah celkem | 673 - 3150 | 0,09 – 0,35 | 7 – 26 | 0,68 – 2,81 |

1) Vybraná zařízení s relevantními údaji z celkového počtu 19, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Spotřeba vody  600 – 6000 l/t

Zdroj: Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka (červen 2005).

Tabulka 5.3.16  Měrné spotřeby vody a energie v pivovarech

| Zařízení1) | Měrná spotřeba vody l/t vystaveného piva | Měrná spotřeba energie GJ/hl vystaveného piva |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elektrická energie | % z celku | elektrická + tepelná energie |
| 1 | 380 – 420 | 0,02 | 22 | 0,09 |
| 2 | neuvedeno | 0,03 | 23 | 0,13 – 0,14 |
| 3 | 394 – 429 | 0,02 | 18 | 0,11 |
| 4 | 415 – 569 | 0,03 | 14 – 18 | 0,17 – 0,21 |
| 5 | 380 – 460 | 0,04 | 27 – 31 | 0,13 – 0,15 |
| 6 | 350 – 410 | 0,03 | 21 – 25 | 0,12 – 0,14 |
| 7 | 549 – 571 | 0,10 | 45 | 0,22 |
| Rozsah celkem | 350 – 571 | 0,02 – 0,10 | 14 – 45 | 0,09 – 0,22 |

1) Všechna zařízení, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Spotřeba energie 0,070 – 0,074 GJ/hl, pivovar bez systému regenerace tepla 0,1 – 0,2 GJ/hl

Spotřeba vody  350 – 1000 l/t

Zdroj: Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka (červen 2005).

Tabulka 5.3.17  Měrné spotřeby vody a energie v cukrovarech

| Zařízení1) | Měrná spotřeba vody l/t zpracované řepy | Měrná spotřeba energie GJ/ t zpracované řepy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elektrická energie | % z celku | elektrická + tepelná energie |
| 1 | neuvedeno | 0,01 | 10 | 0,96 |
| 2 | 700 | 0,01 | 9 | 1,10 |
| 3 | 80 | 0,07 – 0,09 | 4 – 9 | 1,31 – 2,07 |
| 4 | neuvedeno | 0,11 | 10 | 1,05 – 1,11 |
| 5 | 160 | 0,07 – 0,08 | 6 | 1,19 – 1,30 |
| 6 | neuvedeno | 0,10 – 0,13 | 7 – 8 | 1,18 – 1,45 |
| 7 | neuvedeno | 0,06 – 0,07 | 5 | 1,15 – 1,45 |
| Rozsah celkem | 80 – 700 | 0,01 – 0,13 | 4 – 10 | 0,96 – 2,07 |

1) Vybraná zařízení s relevantními údaji z celkového počtu 8, která podala žádost o vydání IP.

Zdroj: archiv CENIA

Spotřeba vody  230 – 1500 l/t

Zdroj: Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka (červen 2005).

# Specifika potravinářského průmyslu z hlediska environmentální problematiky

Záměrem je vyzdvihnout významné rozdíly odvětví potravinářského průmyslu, které je specificky odlišují od funkčně podobných zařízení, a poukázat  na používané potravinářské technologie ve vztahu k environmentální problematice. V rámci potravinářského průmyslu jsou monitorovány emise do ovzduší, pokud ve výrobním procesu vznikají. Je monitorována kvalita vypouštěných odpadních vod.

Potravinářství má v porovnání s ostatním průmyslem svá specifika. Příkladem jsou cukrovary, kde je použitá technologická voda jímána v usazovacích nádržích a znovu používána do výroby, aniž dochází k jejímu vypouštění do kanalizace, resp. do recipientu. Vypouštěny jsou pouze přebytky odpadní vody, které nelze zachytit v usazovacích nádržích. Kvalita recyklované vody se v cukrovarech nesleduje. Každý cukrovar vyrábí pro technologické účely k výrobě cukru vápno v šachtových pecích vápenek. Odpadní plyn z vápenky je veden do technologie výroby cukru.

Dalším specifikem je výroba krmných směsí, kde technologické odpadní vody nevznikají         a odpadní vodu tvoří pouze splašková voda, u které monitoring není uplatněn. Při kvašení piva vzniká velké množství oxidu uhličitého. Část jeho množství některé pivovary jímají        a využívají zpětně ve výrobním procesu. Emise, které unikají do ovzduší, nejsou monitorovány, protože obecný emisní limit pro oxid uhličitý není stanoven. Oxid uhličitý vzniká z kvasného procesu a podle zákona č. 695/2004 Sb., ve znění novely č. 212/2006 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, se na pivovarskou výrobu nevztahuje povolení k emisím skleníkových plynů a obchodování s nimi.

V rámci potravinářského průmyslu jsou monitorovány specifické spotřeby vody a energie. V potravinářských výrobách zatím nejsou běžně využívány podružné vodoměry. Spotřeba vody na úrovni jednotlivých výrobních operací není ve většině případů sledována. Monitoruje se celková spotřeba vody ve výrobním procesu. V cukrovarech se většinou nesleduje spotřeba vody na tunu zpracované řepy. Měrná spotřeba vody nemá v tomto případě dostatečnou vypovídající hodnotu. Spotřeba vody v cukrovarech je nízká, protože při výrobě cukru vzniká ve velkém množství tzv. barometrická voda, jejíž množství je závislé na obsahu vody v bulvách cukrové řepy. Obsah vody v řepě se každoročně mění v závislosti na kvalitě sklizené cukrové řepy. Barometrická voda je vracena zpět do výrobního procesu.

Výrobní postupy a tím i nároky na spotřebu vody a energie jsou mezi jednotlivými komoditami potravinářského průmyslu zcela odlišné. Specifickým příkladem je mlékárenství, kde jsou patrné rozdíly jak v technologiích výroby, tak v ekonomické náročnosti výrobního procesu (Referenční dokumenty o BAT).

# Závěr

V dokumentu byly využity poznatky z povolovacího procesu IPPC v oblasti velkých potravinářských podniků, které projektovanou kapacitou průmyslových činností podléhají příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. a podaly žádost o vydání integrovaného povolení. Cílem příručky bylo změřit se na specifika potravinářského průmyslu z hlediska environmentální problematiky. Hlavním hodnoceným kritériem byla dostupnost BAT uváděných v referenčních dokumentech a jejich používání v potravinářských technologiích v ČR.

Specifikovali jsme problematiku monitoringu životního prostředí z hlediska BAT. Porovnali jsme výsledky skutečného monitoringu emisí a měrných spotřeb vody a energie v jednotlivých odvětvích potravinářského sektoru. Odpadní vody vznikající v potravinářské výrobě obsahují v největší míře snadno odbouratelné organické znečištění a nerozpuštěné látky. Odpadní vody se vyznačují především vyššími hodnotami CHSKCr, BSK5. Vzhledem k charakteru používaných čistících prostředků mohou odpadní vody obsahovat zvýšené množství fosforu a AOX. Ve vypouštěných odpadních vodách potravinářského průmyslu jsou vždy sledovány ukazatele BSK5, CHSKCr a NL, v některých  případech Pcelk., NH4-N, EL, Nanorg., RAS a AOX. Porovnáním měrných spotřeb vody mezi jednotlivými vybranými potravinářskými odvětvími bylo potvrzeno, že nejnáročnější na spotřebu vody jsou jatka a porážky drůbeže. V mlékárenském průmyslu jsou z hlediska spotřeby vody nejméně náročné sušárny mléka. Menší spotřebu vody vykazují pivovary. V komoditě masného průmyslu jsou nejméně energeticky náročné provozy jatek. V mlékárenství mají velkou spotřebu energie sušárny. Nejmenší měrnou spotřebu energie vykazují pivovary. Na výši uvedených hodnot se projevila skutečnost, že sledované pivovary prošly významnými rekonstrukcemi a jsou vybaveny moderním technologickým zařízením, které odpovídá současným technologickým trendům. Na výši měrných spotřeb energie v jednotlivých mlékárnách a cukrovarech se projevuje úroveň technického stavu zařízení a jejich technologického vybavení.

# Seznam použité literatury

Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka (červen 2005).

Referenční dokument o nejlepších dostupných postupech na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty (květen 2005).

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v cementářském a vápenickém průmyslu (březen 2000).

Maršák, J. a kol.: Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. I. díl, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2004, 48 s. ISBN 80-7212-318-1. Prášek, J.: člen autorského kolektivu.

Phare Twinning Light č. CZ01/IB/EN1 – TL – „Podklady pro seminář o IPPC zaměřený na jatka, potravinářský průmysl a mlékárenství“.

Prášek, J.: Obecné principy monitorování. Edice PLANETA, odborný časopis pro životní prostředí, ročník XII, číslo 2/2004, s. 31-33.  ISSN 1213-3393.

Prášek, J.: IPPC a monitoring. EIA-IPPC-SEA, roč. XI, č. 1, s. 5-8. ISSN 1211-7296.

Reference Document on the General Principles of Monitoring. European Commission,         July 2003, 111 p.

Archiv CENIA.

# Seznam zkratek

BAT   		nejlepší dostupná technika

BREF		referenční dokument

CIP		čistící a desinfekční stanice

ČOV		čistírna odpadních vod

EMS		Environmental Management Systém

FDM		Food, Drink and Milk Industries

IP		integrované povolení

IS ENV	informační systém Ministerstva životního prostředí

TZL		tuhé znečišťující látky