TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Technologický postup k výrobě, ošetření a označení dřevěného obalového materiálu, dřeva a jiných předmětů podle § 68 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 6/2019 Sb.

Identifikace subjektu:

| Obchodní firma/jméno a příjmení: IČ: |
| --- |
| Provozovna (GPS souřadnice, adresa, je-li odlišná od sídla): |
| Odpovědná (-é) osoba (-y) provozovny: |  |
| Jméno: | Funkce: |

Obecné požadavky:

1. Popis zařízení pro ošetřování Výrobce, typ, popř. bližší popis zařízení, identifikace, kapacita komory, umístění zařízení, rozměry, tepelný zdroj, výkon zářičů, vícesměrná/protisměrná aplikace, způsob ventilace atp.

2. Popis ošetřovaného materiálu (zda se jedná o řezivo, dřevěný obalový materiál - palety, bedny, bedny, pomocné dřevo, proklady, rozměry atp.)

3. Popis zajištění odkornění používaného řeziva (zda je odkorňováno před zpracováním kulatiny, nakupováno odkorněné řezivo atp.)

4. Způsob řízení průběhu ošetřování (popis, jak je řízen proces ošetřování - řídicí jednotka zařízení, samostatný snímač teploty, umístění, jak je zajištěna rovnoměrná distribuce tepla v prostorách určených pro ošetřování atp.)

5. Popis měřidla ke sledování teploty ošetřovaného dřevěného obalového materiálu/řeziva (měřidlo/snímač je součástí řídicí jednotky, součástí samostatného teploměru se záznamem, značka/výrobce, typ měřidla)

6. Počet snímačů pro sledování teploty a jejich umístění v komoře zařízení pro ošetřování v průběhu ošetřování včetně způsobu umístění (snímač teploty dřeva, místo v komoře, kam jsou umisťovány snímače, popis, zda jsou v předvrtaném otvoru, jak jsou utěsněny ve dřevě - tmelem, snímač s těsnící manžetou atp.)

7. Popis zajištění pravidelné kalibrace měřidel (kalibrace zajištěna výrobcem zařízení/sušárny, výrobcem měřidla, kalibračním střediskem atp.)

8. Popis způsobu získávání, ukládání a uchovávání dat, prokazujících splnění minimálních požadavků na mikrovlnné ošetření, popis místa uložení záznamů o měření, provedeném ošetření (měřidlo se záznamem/dataloggerem, v paměti řídicí jednotky zařízení, uložení v agendě firmy, v PC, v tištěné formě atp.)

9. Popis, kde a jak je prováděno označování dřevěného obalového materiálu (při výrobě, před kompletací obalu, po výrobě, před ošetřením, po ošetření, při expedici, u příjemce atp.)

10. Popis skladování dřeva nebo dřevěného obalového materiálu po ošetření popis, jak je prováděno odlišení ošetřeného řeziva/obalů od neošetřeného (v kryté hale, pod přístřeškem, na volném prostranství atp.)

11. Popis způsobu označování dřeva, dřevěného obalového materiálu po ošetření tak, aby byl zpětně dohledatelný dodavatel, datum ošetření a konkrétní záznam o ošetření k danému dřevu, dřevěnému obalovému materiálu nebo jinému předmětu (jak je označováno řezivo pom ošetření, aby bylo kožné zpětně vysledovat druh, množství a datum ošetření)

12. Info o proškolení osob odpovědných za obsluhu zařízení, vyrábějících dřevěné obaly, označujících obaly (popis, jakým, způsobem jsou osoby/obsluha proškolovány - náplň proškolení, frekvence prováděných proškolení atp.)

13. Jak je zajištěna kontrola kvality označení, obsahu zbytkové kůry

14. Přehled dokumentů a materiálů souvisejících s technologickým postupem: k technologickému postupu musí být přiloženo: fotografie všech užívaných tvarů/typů značky IPPC, byla-li již subjektu přidělena; (lze přiložit na samostatném listu)

V ............................................ dne ................

Zástupce subjektu

Upozornění:

Oprávněný subjekt, který provozuje zařízení pro ošetřování je podle § 68 odst. 5 zákona dodržovat prováděcím právním předpisem stanovené technické a technologické požadavky a postupovat podle technologického postupu, schváleného ÚKZÚZ.

Za nedodržování technologického postupu může být oprávněnému subjektu uložena pokuta podle

§ 79d nebo § 79e zákona.