Sklad krmiv

Operačního program Rybářství

Lukáš Ladman

obchodní firma: Lukáš Ladman - rybářství

Nová Ves 24

335 01 Nepomuk

IČ: 111 11 111

Obsah:

1.	Název projektu	2

2.	Žadatel	2

2.1.	Zpracovatel projektu	2

3.	Popis projektu	3

3.1.	Zdůvodnění projektu	3

3.2.	Realizace projektu	4

3.3.	Technické řešení projektu	5

3.4.	Výsledky projektu	6

4.	Rozpočet projektu	7

5.	Realizované projekty	8

# Název projektu

- Sklad krmiv

- Osa 2 – Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh

Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury

Záměr a) žadatel obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše

odrážka první – vybavení rybníků

# Žadatel

Lukáš Ladman

obchodní firma: Lukáš Ladman - rybářství

adresa:   Nová Ves 24, 335 01 Nepomuk

IČ:  111 11 111

právní forma: zemědělský podnikatel – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

OKEČ:

- 012000: Živočišná výroba

- 050200: Chov ryb a související činnosti

## Zpracovatel projektu

Martin Jonáš

Míšovského 37, 160 00, Praha 6

Tel.: +420 666 666 666

# Popis projektu

## Zdůvodnění projektu

Předmětem připraveného projektu je novostavba skladu krmiv, která se bude nacházet na pozemku v areálu Starého mlýna, v katastrálním území Nová ves u Horažďovic, nedaleko obce Nová Ves.

Podstata problému:

V rybníkářství se využívá ke krmení ryb pšenice. Krmná sezóna je od poloviny dubna do konce září s vrcholem v červenci a srpnu, kdy probíhají žně. V tuto dobu však mají zemědělské podniky sýpky prázdné, vyčištěné a připravené pro nové obiloviny. Z tohoto důvodu musí mít rybářství vytvořenou dostatečnou zásobu vlastního kvalitního krmení pro ryby na celou krmnou sezónu. Žadatel chová ryby v celkem 8 rybnících (Hezký, Malý, Temný, Hluboký, Chudák, Hladový, Štikáč a Školka) na celkové výměře cca 60 ha. Zajištění krmení pro tyto ryby po celou sezónu je jednak složité a zároveň i nákladné v porovnání s variantou, kterou nabízí tento projekt.

Bez vlastního skladu krmiv má žadatel problémy se zajištěním dostatečného množství krmiv pro ryby ve svých 8 rybnících, vznikají mu zbytečné vícenáklady spojené s krmením ryb.

Výchozí stav:

Starý mlýn byl postaven v letech 1933 – 1936 a patřil mezi nejmodernější mlýny ve své kategorii. Mlýn byl provozován do 50-tých let. Poté byl znárodněn, veškerá technologie odvezena a mlýn postupně chátral. Lukáš Ladman koupil Starý mlýn spolu s přilehlým rybníkem Chudák v roce 1999. Postupně byl mlýn zrekonstruován, následně byly postaveny sádky a dokoupeno dalších 7 rybníků. Všechny rybníky bylo nutno z vlastních zdrojů zrekonstruovat.

Poté bylo majitelem vybudováno kaprové hospodářství, které svoji produkci prodává obchodníkům s rybami na export i pro český trh. Ve vánočním období je realizován drobný prodej pro místní obyvatele.

Jak projekt vyřeší stávající problém:

V rámci projektu dojde k vybudování skladu volně loženého předsušeného krmného obilí o kapacitě 200 tun krmiv. Stavbou nového skladu se vyřeší problém žadatele se zajištěním skladování krmiv pro jeho kaprové hospodářství v období květen až srpen, tedy v době, kdy ostatní zemědělci musí vyprázdnit a vydesinfikovat své sklady před žněmi.

## Realizace projektu

- Činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu „Sklad krmiv“:

Přípravné práce, svislé konstrukce, úpravy povrchů, izolace proti zemní vlhkosti, střešní krytina, podlahy, výplně otvorů, klempířské práce, nátěry, elektroinstalace, technologie odvětrávání, vrata a překlady z ocelových nosníků, zpevněné plochy, přípojka elektro,

technická dokumentace,

projektová dokumentace

- Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu (viz tabulka)

| Fáze projektu | Časový harmonogram realizace projektu |
| --- | --- |
|  | 05/2008 | 06/2008 | 07/2008 | 08/2008 | 09/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008 | 01/2009 | 02/2009 | 03/2009 | 04/2009 | 05/2009 | 06/2009 | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 |
| Příprava projektové dokumentace | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podání Žádosti o dotaci |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace výběrového řízení |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Podání Žádosti o proplacení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Místo realizace projektu

-  Nová ves 24/5

-  335 01 Nepomuk

-  Horažďovice

## Technické řešení projektu

## (výstavba skladu krmiv podléhá stavebnímu řízení, je tedy předložena Technická dokumentace společně s Žádostí o dotaci)

Stavba je navržena jako zemědělský objekt v uzavřeném areálu Starého mlýna. Jedná se o objekt obdélníkový, který je zastřešen sedlovým krovem. Ze západní strany bude částečně zapuštěn do terénu. Do objektu jsou navržena dvoje vrata. Zastavěná plocha bude 250 m2 a obestavěný prostor 1 675 m3.

Materiály budou přírodní kámen a na opláštění dřevo, tak aby vzhled novostavby navazoval na okolní budovy, které jsou postaveny ve 30-tých letech minulého století.

Stavebně technické řešení projektu - výtah

Před započetím stavebních prací je nutné provést zemní práce sejmutím ornice v tl. 300 mm. Tato zemina bude použita z části na ozelenění a z části bude odvezena na rekultivace jiných pozemků. Po sejmutí ornice budou provedeny výkopy pro základové pasy. Ty jsou navrženy z prostého betonu třídy B15.

Obvodové stěny jsou navrženy do výšky 2,20 m, respektive 2,95 m z monolitického betonu tř. B30 a vyztuženy pruty ocelí 10425 (nutné proti účinkům tlaku obilí). Do stěn jsou zabetonovány ocelové kotevní desky pro uchycení dřevěné konstrukce krovu a stěn. V místě plných vazeb krovu a vrat jsou navrženy zděné pilíře 300 x 300 mm, respektive 450 x 300 mm z cihel plných, které jsou předsazeny před betonovou stěnu o 400 mm.

Střešní krytina je navržena z profilovaného plechu lindab v hnědé barvě. Krytina bude ukládána na prkenné bednění tl. 24 mm, které bude kotveno do krovu. Podlaha je navržena z betonové mazaniny tř. B20 tl.150 mm, která bude vyztužená kari sítí. V podlaze budou vybudovány odvětrávací kanály šířky 245 mm. V objektu jsou navržena dvoje vrata 4,2 x 3,5 m s vloženým dveřním křídlem 0,8 x 1,97 m do rámové zárubně. Nad vraty jsou navrženy překlady z ocelových nosníků, které jsou obetonovány.

Pro zajištění příjezdu do navrhovaného skladu obilí a napojení vjezdů na stávající zpevněné plochy budou v nejbližším okolí skladu vybudovány zpevněné plochy sloužící pouze pro účely skladu (provoz těžké mechanizace). Tyto nové zpevněné plochy mají výměru 550 m2 a jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. Celá plocha je vyspádovaná od objektu na travnatou plochu. Navazuje na vjezdy do skladu a na stávající kamenný dvůr a napojuje se na současnou cestu. Alternativně je možno provést zpevněné plochy ze zatravňovacích betonových tvárnic.

Součástí stavby je i technologie provětrávání obilí, které je umístěno na podlaze a je provzdušňováno ocelovými rošty, pod kterými jsou umístěny vzduchotechnické kanály, kde provzdušnění zajišťují axiální ventilátory o výkonu 6 kW. Tyto ventilátory jsou přemístitelné a osazují se na přírubu kanálu. Ventilátory o tomto výkonu jsou zdrojem hluku. V provozu bude vždy jeden ventilátor. Vzdálenost stavby k okolním domům je 1 km a stavba je od této zástavby chráněna údolím tudíž provoz ventilátoru neovlivní okolní zástavbu hlukem.

Technická dokumentace řeší rovněž rozvody elektro v objektu skladu obilí, jeho osvětlení a dále napojení provzdušňovacích axiálních ventilátorů. Jedná se o vnitřní elektroinstalace ve skladu obilí, které jsou funkčně spojeny pouze s tímto jedním objektem. Napojení na elektro rozvody bude následně provedeno zemním kabelem CYKY 5x16 mm2.

## Výsledky projektu

Výsledkem projektu bude

nová stavba skladu krmiv s kapacitou 200 tun krmiv se zastavěnou plochou 250 m2 a obestavěným prostorem 1 675 m3, zavedení elektřiny do skladu pro účely osvětlení a provozu ventilátorů, technologie odvětrání jejímž účelem bude zajištění provzdušnění uloženého obilí a krmiva.

Projekt „Sklad krmiv“ řeší stavbu nového skladu krmiv v areálu objektu    Starého mlýna, který je hlavní měrou určen na uchování krmení pro ryby z 8 rybníků v majetku žadatele. Sklad bude v budoucnu zejména zajišťovat dostatečné zásoby krmiva v období několika měsíců přede žněmi, kdy mají zemědělské podniky sýpky prázdné, vydesinfikované a připravené pro obiloviny nové.

V kaprovém hospodářství je však potřeba zajistit dostatečnou zásobu vlastního kvalitního krmení pro ryby na celou krmnou sezónu. Bez vlastního skladu krmiv tak má žadatel problémy se zajištěním dostatečného množství krmiv pro ryby ve svých 8 rybnících, vznikají mu zbytečné vícenáklady spojené s krmením ryb.

Na základě těchto údajů dojde realizací projektu k dosažení následujících specifických cílů dle popisu opatření:

a) zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí;

b) rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře;

f) zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v akvakultuře;

# Rozpočet projektu

Celkové výdaje, resp. rozpočet projektu je ve výši 5 275 017,- Kč.

Celkové výdaje, resp. rozpočet projektu

| Položka | Kč včetně DPH | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Sklad krmiv | 5 092 947 | 4 279 787 |
| Projektová žádost | 23 800 | 20 000 |
| Technická dokumentace | 95 200 | 80 000 |
| Inženýrská činnost | 63 070 | 53 000 |
| CELKEM | 5 275 017 | 4 432 787 |

Způsobilé výdaje ze kterých je stanovena výše dotace v souladu s kódy

(pokud je žadatel neplátce DPH, jsou pro něj způsobilé výdaje včetně DPH)

| Kód | Název kódu | Položka | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 010 | Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb – sklady krmiv, zásobník krmiva | Sklad krmiv - výkopy příprava stavby - základy svislé konstrukce - úpravy povrchů - izolace proti zemní vlhkosti - střešní krytina - podlahy - výplně otvorů - klempířské práce - elektroinstalace - technologie odvětrání - vrata a překlady z ocelových nosníků celkem | 160 000 500 000 300 000 140 000 800 000 879 787 240 000 300 000 150 000 660 000 150 000 4 279 787 |
| 003 | Projektová žádost | Projektová žádost | 20 000 |
| 004 | Technická dokumentace | Technická dokumentace | 80 000 |
|  |  | CELKEM | 4 379 787 |

Nezpůsobilé výdaje projektu

| Položka | Kč včetně DPH | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Inženýrská činnost | 63 070 | 53 000 |
| DPH |  | 842 230 |
| CELKEM |  | 895 230 |

(Pokud sečteme částky nezpůsobilé výdaje projektu CELKEM a způsobilé výdaje projektu CELKEM, musí se součet  rovnat celkovým výdajům, resp. rozpočtu projektu.

Všechny uvedené částky musí korespondovat částkami uvedenými ve formuláři Žádost o dotaci.)

# Realizované projekty

Žadatel v posledních třech letech nerealizoval a ani v současné chvíli (v době podání žádosti) nerealizuje projekt z kteréhokoliv dotačního titulu.