Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

„Modernizace provozu 2021 – vyfukovací linka“

| Uchazeč (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Telefon |  |
| Email |  |

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyfukovací linka |  |  |  |

V ………………………………….., dne……………………………..

……………………………………………………             Razítko a podpis uchazeče

Příloha č. 2 - Požadovaná technická specifikace:

Vyfukovací linka:

| Technický údaj: | Požadavek zadavatele: | Specifikace nabízeného procesního tanku: |
| --- | --- | --- |
| Počet lahví ve formě | Min. 3 | ……………… |
| Objem lahve ve formě | 3 x 1000 ml | …………….ml |
| Kapacita | Min. 4000 ks 1litrových lahví/hod | Min. …………… …………………. |
| Objem vyfukovaných lahví | 0,2-1 litr | …………….. litr |
| Hrdlo | 38 mm – provedení 2 start a 3 start | ……………….mm …………………… |
| Výměna forem | Max. 30 min. | ………………….. |
| Pracovní prostředí | 15 – 33 °C | ………………..°C |
| Součástí je kompresor | ANO | ANO/NE |
| Součástí je automatický podavač PET preforem se zásobníkem | ANO | ANO/NE |
| Instalace stroje bude podmíněna předáním vzorku | ANO | ANO/NE |
| Součástí je doprava, montáž a uvedení do provozu. | ANO | ANO/NE |
| Předávací protokol bude obsahovat výrobní čísla zařízení. K předávacímu protokolu bude předáno prohlášení o shodě. | ANO | ANO/NE |
| Záruka | Min. 24 měsíců | …………měsíců |
| Záruční a pozáruční servis do max. 24 hodin | ANO | ANO/NE |

Pozn.: Do výše uvedené tabulky vyplňte pouze žlutě zvýrazněná pole, popřípadě vyberte jednu ze dvou uvedených variant. Měrné jednotky u jednotlivých bodů tabulky není možné upravovat.

Potvrzuji, že námi nabízené procesní tanky odpovídají výše deklarované technické specifikaci.

V………………. dne …..………. 			……………………………………….

Podpis statutárního orgánu společnosti

/jméno, funkce statutárního orgánu společnosti/

Příloha 3 – nákres lahve