Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

Pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

„Modernizace provozu 2021 – dopravní automobily“

| Uchazeč (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Telefon |  |
| Email |  |

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní automobil 1 ks |  |  |  |
| Dopravní automobily 3 ks |  |  |  |

V ………………………………….., dne……………………………..

……………………………………………………             Razítko a podpis uchazeče

Příloha č. 2 - Požadovaná technická specifikace:

Dopravní automobily:

| Technický údaj: | Požadavek zadavatele: | Specifikace nabízeného automobilu: |
| --- | --- | --- |
| Celková hmotnost vozidla | 11-12 t | ……… t (kg) |
| Výkon motoru | Min. 160 kW | ………kW |
| Automatická převodovka | ANO | ANO/NE |
| Provedení motoru | EURO VI D | EURO …… |
| Klimatizace | ANO | ANO/NE |
| Tempomat | ANO | ANO/NE |
| Příprava na zimní starty | ANO | ANO/NE |
| Pneu 245/70R17,5 | ANO | ANO/NE |
| Zadní náprava | VZDUCH | ……………. |
| Vnitřní výška kabiny | Min. 1590 mm | ………….mm |
| Vnitřní šířka kabiny | Min. 2200 mm | ………….mm |
| Uzávěrka diferenciálu | ANO | ANO/NE |
| Zábrany proti podjetí | ANO | ANO/NE |
| ABS, ASR, ESP, ESS, EBA 2 | ANO | ANO/NE |
| Rádio | ANO | ANO/NE |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka | ANO | ANO/NE |
| Kabina krátká denní | ANO | ANO/NE |
| Kotoučové brzdy | ANO | ANO/NE |
| Nádrž | Min. 180 l | ……………l |
| SKŘÍŇ |  |  |
| Skříň: Počet paletových míst | 13 palet | ………palet |
| Skříň: tloušťka stěny – přední | Min. 85 mm | ………mm |
| Skříň: tloušťka stěny – zadní | Min. 95 mm | ………mm |
| Skříň: tloušťka stěny boky | Min. 60 mm | ………mm |
| Skříň: tloušťka stropu | Min. 85 mm | ………mm |
| Skříň: tloušťka podlahy | Min. 125 mm | ………mm |
| Skříň: zadní a boční dveře křídlové | ANO | ANO/NE |
| Mrazuvzdorné těsnění dveří | ANO | ANO/NE |
| CHLAZENÍ |  |  |
| Chladicí agregát: pohon od motoru | ANO | ANO/NE |
| Chladicí agregát: min. výkon | Min. 4740W/30°C na 0°C | Min. …………………… |
| Chladicí agregát: topný výkon | Min. 3600 W/ -18 na 18 °C | Min. …………………… |
| Dodávka na místo-sídlo zadavatele | ANO | ANO/NE |
| Předávací protokol bude obsahovat výrobní číslo (WIN) automobilu, výrobní číslo nástavby, výrobní číslo chlazení (agregátu) | ANO | ANO/NE |
| Záruka | Min. 36 měsíců | …………měsíců |

Pozn.: Do výše uvedené tabulky vyplňte pouze žlutě zvýrazněná pole, popřípadě vyberte jednu ze dvou uvedených variant. Měrné jednotky u jednotlivých bodů tabulky není možné upravovat.

Potvrzuji, že námi nabízený dopravní automobil odpovídá výše deklarované technické specifikaci.

V……………. dne …………. 			……………………………………….

Podpis statutárního orgánu společnosti