- Název zakázky

Nákup sklízeče heřmánku

- Zadavatel

Firma:				Mgr. Iva Junková

Sídlo:				Křičeň 11, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČ:				72056924

DIČ:				CZ7862253740

Statutární zástupce:		Mgr. Iva Junková

- Poskytování informací

Osoba zodpovědná za poskytování informací:		Mgr. Iva Junková

Telefon:							734 107 203

Email:								statekjunek@seznam.cz

Adresa:							viz. sídlo firmy

- Popis a specifikace předmětu zakázky

Předmětem zadávacího řízení je dodávka, a uvedení do provozu sklízeče heřmánku dle technických parametrů uvedených níže.

Parametry jsou uvedeny dále v zadávací dokumentaci.

- Technické parametry

Sklízeč heřmánku:

sklízeč heřmánku s těmito parametry:

Nesené, popřípadě tažené provedení

Možnost agregace s traktorem do cca 100 hp.

Hydraulické nastavení výšky sklízecího ústrojí

Pracovní šířka min. 1,4 m

Zásobník o objemu min. 1,7 m3

Výkonnost stroje min. 1 ha za max. 5 hod.

traktor na kultivačních kolech

Min. jmenovitý výkon je min. 110 hp, 4 válcec

Plazivé rychlosti

Minimálně 4 rychlosti pod zatížením

Hnaná kola 4*4

Vnější okruhy 3*

Klimatizace

Vzduchové sedadlo otočné

Kultivační kola o max. šířce 340 mm (zadní) o rozchodu kol 1800 mm

Otáčky vývodového hřídele min: 540/540EKO/1000 ot./min.

Vzduchové brzdy přívěsu

Maják a pracovní světla

- Možnost ověření funkčnosti

Zadavatel je oprávněn vyzvat uchazeče k předvedení funkčnosti nabízené technologie. Technologie musí být předvedena v úplném funkčním celku, který je předmětem nabídky.

Uchazeč předvede funkčnost technologie do 5 dnů od výzvy k předvedení.

Základní požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, jejíž je tato zadávací dokumentace součástí.

V Křični dne 22.6.2024

Mgr. Iva Junková