Zadavatel:

Název zadavatele:	Zemědělské obchodní družstvo Habry

Adresa: 		Sportovní 452, 582 81 Habry

Právní statut:		družstvo

IČ/DIČ:		00122319/CZ00122319

Tabulka technických parametrů

Zadávací řízení: Modernizace peletovací linky

Granulátor

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Příkon motoru cca 70 – 80 kW | doplní uchazeč |
| Třírolnová lisovací hlava | doplní uchazeč |
| Matrice o průměru cca 10 mm | doplní uchazeč |
| Výkon granulátoru min 1 000 kg/hod | doplní uchazeč |
| Vstupní surovina drcený sláma, odpady z čištění obilovin | doplní uchazeč |

Nabídková cena granulátoru bez DPH:				………….. Kč

Příslušenství stávajícího příjmového stolu

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Dopravník od stolu – průměr 320 mm | doplní uchazeč |
| Příkon cca 2 – 2,5 kW | doplní uchazeč |
| Odkaménkovač | doplní uchazeč |
| Magnetický separátor na výpadu z dopravníku stolu | doplní uchazeč |

Nabídková cena příslušenství bez DPH:				………….. Kč

Příjmový stůl 2 ks

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Délka podávacího stolu min 7 metrů | doplní uchazeč |
| Šířka min 1,7 m | doplní uchazeč |
| Minimálně 3 rozdružovací válce | doplní uchazeč |
| Příkon max 30 kW | doplní uchazeč |
| Magnetický separátor na výpadu z dopravníku stolu | doplní uchazeč |

Nabídková cena příjmových stolů bez DPH:				………….. Kč

Žlabové šnekové dopravníky 4 ks

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Průměr 320 mm | doplní uchazeč |
| Délka 3 x 6 m, 1x 6,5 m | doplní uchazeč |

Nabídková cena dopravníků bez DPH:				………….. Kč

Příslušenství

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Pomocné ocelové konstrukce pro upevnění dodaných technologií | doplní uchazeč |
| Elektroinstalace včetně příslušné revize | doplní uchazeč |
| Řídící jednotka | doplní uchazeč |
| Snímače přeplnění dopravníku (5x) | doplní uchazeč |
| Stavoznak (2x) | doplní uchazeč |
| Frekvenční měnič příjmu (3x) | doplní uchazeč |

Nabídková cena příslušenství bez DPH:				………….. Kč

………………………………….

Razítko a podpis