Zadavatel:

Název zadavatele:	ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o.

Adresa: 		Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6

Právní statut:		společnost s ručením omezeným

IČ/DIČ:		45023930/CZ45023930

Tabulka technických parametrů

Zadávací řízení: Lesnická technika

Kolový traktor

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Jmenovitý výkon min 85 kW | doplní uchazeč |
| Jmenovitý výkon s navýšením min 95 kW | doplní uchazeč |
| Minimálně 4 válcový motor | doplní uchazeč |
| Objem motoru min 4,4 l | doplní uchazeč |
| Nosnost zadních ramen hydrauliky min 5,5 t | doplní uchazeč |
| Cestovní rychlost min 40 km/hod | doplní uchazeč |
| Plazivé rychlosti min od 0,16 km/hod | doplní uchazeč |
| Možnost zastavení traktoru bez sešlápnutí spojkového pedálu | doplní uchazeč |
| Oranžový pracovní maják | doplní uchazeč |
| Čerpadlo hydrauliky min 110 l | doplní uchazeč |
| Výškově nastavitelná ramena hydrauliky s tlumičem kmitů | doplní uchazeč |
| Rozvor náprav min 2 300 mm | doplní uchazeč |
| Přední odpružená náprava | doplní uchazeč |
| Příprava pro čelní nakladač | doplní uchazeč |
| Odpružená klimatizovaná kabina | doplní uchazeč |
| Ohřev motoru | doplní uchazeč |
| Vypínač baterie | doplní uchazeč |
| Minimálně 4 pracovní světla vpředu i vzadu | doplní uchazeč |
| Zadní okno se stěračem a ostřikovačem | doplní uchazeč |
| Odpružená sedačka | doplní uchazeč |
| Zadní vývodová hřídel 540 i 1000 ot/min | doplní uchazeč |
| Zadní vývodová hřídel se snížením otáček motoru | doplní uchazeč |
| Závěs s konzolou s možností nastavení min 5 poloh | doplní uchazeč |
| Automatický otočný závěs | doplní uchazeč |
| Stavitelné ráfky | doplní uchazeč |
| Zadní pneumatiky šíře max 270 mm | doplní uchazeč |
| Dvouokruhové vzduchové brzdy | doplní uchazeč |
| Celorámová konstrukce | doplní uchazeč |
| Příjímač navigace | doplní uchazeč |
| Příprava na automatické řízení dle GPS | doplní uchazeč |
| Přední pracovní závaží min 8x50 kg | doplní uchazeč |
| Certifikovaný ochranný rám kabiny dle Pravidel PRV | doplní uchazeč |

Celozáhonová aktivní pružinová plečka

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Pracovní záběr min 150 cm | doplní uchazeč |
| Boční kmit stroje s možností nastavení | doplní uchazeč |
| Min 4 sekce kmitu | doplní uchazeč |
| Min 40 pružin | doplní uchazeč |
| Připojení do tříbodového závěsu traktoru | doplní uchazeč |
| Pohon hydraulikou traktoru | doplní uchazeč |
| Variantní nastavení pro 7 a 5 řádků | doplní uchazeč |
| Hmotnost min 400 kg | doplní uchazeč |

Celozáhonová tažená propařovací kolona

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Pracovní záběr min 120 cm | doplní uchazeč |
| Hloubka propaření záhonů min 5 cm | doplní uchazeč |
| Pracovní teplota min 70°C | doplní uchazeč |
| Délka propařovacího ústrojí min 450 cm | doplní uchazeč |
| Pracovní výkon min 80 m/hod | doplní uchazeč |
| Nádrž na vodu s kapacitou min 2 200 l | doplní uchazeč |
| Topné medium diesel nádrž min 200 l | doplní uchazeč |
| Tažené zařízení za kolový traktor | doplní uchazeč |

Secí stroj pro výsev velkých a křídlatých semen

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Výsev semen lípy, buku, dubu a křídlatého osiva | doplní uchazeč |
| Pro výsev min 5 řádků o vzdálenosti 25 cm | doplní uchazeč |
| Kapacita zásobníku min 250 l | doplní uchazeč |
| Minimálně 150 kombinací výsevní dávky | doplní uchazeč |
| Paralelní zavěšení secích botek | doplní uchazeč |
| Míchací zařízení bez poškození vysévaných semen | doplní uchazeč |
| Pohon secího stroje od kola secího stroje | doplní uchazeč |
| Tažené zařízení za kolový traktor | doplní uchazeč |
| Adaptér pro výsev drobného osiva | doplní uchazeč |
| Adaptér pro záhonové plnosíje | doplní uchazeč |

Diskový podmítač

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Minimálně 20 disků | doplní uchazeč |
| Průměr disků min 500 mm | doplní uchazeč |
| Mocnost disků min 5 mm | doplní uchazeč |
| Rozteč disků min 25 cm | doplní uchazeč |
| Pracovní hloubka v rozmezí min 2 – 12 cm | doplní uchazeč |
| Vzdálenost mezi řádky disků min 80 cm | doplní uchazeč |
| Jištění pryžovými segmenty | doplní uchazeč |
| Pevný nosný rám | doplní uchazeč |
| Světlost pod rámem min 60 cm | doplní uchazeč |
| Přepravní šířka max 3 m | doplní uchazeč |
| Osvětlení | doplní uchazeč |
| Tažené zařízení za kolový traktor | doplní uchazeč |

………………………………….

Razítko a podpis uchazeče