Studie problematiky využití procesní vody v potravinářství

Zpracovatel:

ODOUR,s.r.o.

Dr. Janského 953

252 28 Černošice

Petr Auterský

Telefon: +420 602 176 710

e-mail: info@odour.cz

www.odour.cz

V Černošicích, 13.7.2007

OBSAH

strana

1.	Určení a cíle posudku	4

2.	Současný stav vědy a techniky	5

3.	Stav v ČR v porovnání s BREFY	5

3.1	CUKR	6

3.1.1	Základní výroba z hlediska spotřeby vody	6

3.1.1.1	Extrakce cukru z řepy	6

3.1.1.2	Rafinace cukru	6

3.1.2	Spotřeba vody BREF	7

3.1.2.1	Spotřeby vody v podnicích ČR podléhajících  IPPC	8

3.2	PIVOVARY	10

3.2.1	Spotřeba vody BREF	10

3.2.2	Spotřeby vody v podnicích ČR podléhajících  IPPC	12

3.3	MLÉKO	16

3.3.1	Spotřeba vody BREF	17

3.3.2	Spotřeby vody v podnicích ČR podléhajících  IPPC	19

3.4	OLEJ A TUKY	21

3.4.1	Extrakce semen olejnin	22

3.4.2	Spotřeba vody BREF	22

3.4.3	Spotřeby vody v podnicích ČR podléhajících  IPPC	24

3.4.4	Výroba v podnicích ČR podléhajících  IPPC	25

3.4.5	Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku	26

3.4.5.1	Extrakce a stanovení BAT	28

3.4.5.2	Trendy ve spotřebě vody, energie a izohexanu	28

3.4.5.3	Emise do vody	28

3.4.5.4	Výroba ztuženého tuku	29

4.	Výsledky a diskuze	34

4.1	Výroba cukru	34

4.2	Výroba piva	35

4.3	Výroba mléka	35

4.4	Výroba olejů a tuků	35

5.	ZÁVĚRY	36

¨

Poděkování  provozovatelům, kteří poskytly vodní bilance a informace o společnosti.

# Určení a cíle posudku

Voda je základním kamenem života. Voda je nezbytná součást buněk, ale i atmosférických dějů. Vodu využíváme jako potravinu, k relaxaci, ale také jako provozní prostředek (např. k mytí, chlazení apod.), jako výrobní surovinu, jako zdroj energie, apod.

Voda je všudypřítomná. Avšak velký nárůst populace a potažmo antropogenní vlivy mají za následek znečištění a znehodnocení tak významného prvku životního prostředí kterým voda bezpochyby je.  Tato skutečnost vede ke snahám úspory spotřeby vody ať již vlastními úsporami ve spotřebě domácností tak zejména úsporami ve výrobním procesu.

Účelem díla je hodnocení spotřeby vody pitné, užitkové a procení vody v potravinářském průmyslu, Specifikace a druhy vod v potravinářství, procesní voda - odpadní vody ve vztahu ke konkrétním technologiím, aplikace BAT.

Jako podklady pro tuto studii byly použité dostupné dokumenty BREF, IPPC, EIA a informace od provozovatelů.

# Současný stav vědy a techniky

Příručky BREFFů, které byly v této práci použity uvádí obecné informace o potravinářských technologiích, popisují používané technologie z hlediska jednotkových operací, udává úroveň emisí a spotřeby energií a vody těchto technologií v některých evropských státech, které jsou považovány za nejlepší dostupné techniky BAT z hlediska technologického, ekonomického a jejich vlivu a životní prostředí. Ovšem je nutné zdůraznit, že aktualizace BAT technologíí a BREFFů není tak pružná jako vývoj nových technologií sám a proto nelze technologie posuzovat pouze podle toho, zda jsou uvedena v dokumentech ale je potřeba zhodnotiv všechny aspekty nových technologií a následně je zařadit mezi BAT technologie.

Technologie v ČR v potravinářském průmyslu jsou pod tlakem trhu, požadavků nekvalitu z boží, požadavků na integrované povolení či schválení nových technologií v rámci EIA na vysoké úrovni a spadají mezi nejmodernější evropské technologie.

Hlavním pramenem, použitým pro toto odvětví jsou:

- „Pokyny pro zavádění BAT v evropském cukrovarnickém průmyslu; Comité Européen des Fabricants de Sucre“ z června 2001 (138, CEFS, 2001(.

- „Pokyny pro zavádění BAT v evropském cukrovarnickém průmyslu; Comité Européen des Fabricants de Sucre“ z června 2001 [138, CEFS, 2001].

- Nejlepší dostupné techniky v průmyslu potravin, nápojů a mléka, Zařízení pro úpravu a zpracování mléka, Kategorie 6.4.c příloha 1 zákona č. 76/2002 Sb. ve znění pozdější novely tohoto zákona  (zákon č. 222/2006 Sb.). Konečný návrh TWG Sevilla – září 2005

- Nejlepší dostupné techniky v průmyslu potravin, nápojů a mléka. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z rostlinných surovin Kategorie 6.4.b , druhý odsek, příloha 1 zákona č. 76/2002 Sb. ve znění pozdější novely tohoto zákona  (zákon č. 222/2006 Sb.). Konečný návrh TWG Sevilla – září 2003

- Nejlepší dostupné techniky v průmyslu potravin, nápojů a mléka. Zařízení pro úpravu a zpracování mléka Kategorie 6.4.c příloha 1 zákona č. 76/2002 Sb. ve znění pozdější novely tohoto zákona  (zákon č. 222/2006 Sb.) Konečný návrh TWG Sevilla – září 2005

# Stav v ČR v porovnání s BREFY

Procesní a technologická voda je stejně rozmanitá jako průmysl sám. Přece mají něco společného: všude je požadována vysoká kvalita a spolehlivost.  Na emisích do vod se podílí odpadní vody procesní, oplachové a provozní odluhy. Úspora vody je nutná nejen z hlediska ekologického, ale zejména z hlediska ekonomického, kdy náklady na pitnou vodu a potažmo na čištění odpadní vody výrazně narůstají. Úspora vody souvisí se samotnou technologií úsporné procesy racyirkulace vody, uzavřené systémy, stejně jako nakládání s odpadními vodami.

## CUKR

Cukr (sacharóza) se vyrábí v ČR ze základní suroviny, cukrové řepy.

### Základní výroba z hlediska spotřeby vody

#### Extrakce cukru z řepy

Řepa se krájí na tenké proužky, zvané řízky. Z řízků se cukr extrahuje v protiproudém zařízení nazývaném difuzér a vychází jako cukrová šťáva a vyslazené řízky. Voda používaná v extrakčním procesu je ve skutečnosti kondenzát z následných technologických kroků, jako je odpařování, spolu s recirkulovanou vodou z lisování vyslazených řízků. Teplota uvnitř difuzéru je asi 68 až 72°C.

Čerstvé řízky padají z pásového dopravníku do spodního konce. Řízky jsou oběma šneky dopravovány vzhůru k lopatkovému kolu, které je vynáší z extraktoru. Čerstvá voda se uvádí na horním konci a cukrová šťáva opouští extraktor  sítem na spodním konci.

Proces krystalizace probíhá ve vakuových pánvích, v nichž se šťáva vaří pod sníženým tlakem, aby se snížila teplota varu. Růstu krystalů sacharózy se účastní pouze sacharóza a voda. Necukerné látky obsažené v cukrové šťávě nevcházejí do struktury krystalů. Většina necukrů zůstává v kapalné fázi, zatímco některé z nich přecházejí do parní fáze. Krystaly cukru se z kapalné fáze oddělují odstředěním.

#### Rafinace cukru

Surový cukr je minimálně 96% sacharóza. Nečisté krystaly s ulpělou melasou se „afinují“ nasyceným roztokem cukru, aby se vrstva nečistot na povrchu uvolnila a bylo možné ji odstranit odstředěním. Afinovaný cukr se rozpouští ve vracených krystalizačních odtocích z rafinačního procesu. Afinovaný cukr (afináda) Potom následuje čiření a saturace, tj. zpracování vápenným mlékem a oxidem uhličitým. Vytvoří se sraženina, která obsahuje příměsi, jako jsou pektiny a bílkoviny, a odstraní se suspendované nečistoty, jako jsou vosky, slizy a škroby. Cukerný sirup se filtruje      a odbarvuje iontoměniči a aktivním uhlím, čímž se získá  „klér“, který lze prodávat jako hotový produkt nebo předat dál ke krystalizaci.

Klér se koncentruje odpařováním, aby se získal sirup s obsahem asi 60 – 70 % pevných látek, známý jako těžká šťáva. Šťáva se přefiltruje a převede do vakuových pánví (odparek). Když je šťáva mírně přesycená, odparka se naočkuje moučkovým cukrem, aby se vyvolala krystalizace. Směs se odstředěním rozdělí, aby se získal krystalový cukr, který se vysuší, upraví pro balení nebo se nakládá hromadně. Každý var pánve poskytne asi 50 % cukru, který dostupný.

Šťáva, oddělená odstředěním (odstřik) se znovu svařuje pro další oddělení cukru. Tři vary poskytují bílý cukr, kdežto čtvrtá již dává přechodový průmyslový cukr. Čtvrtý odstřik spolu se šťávou z afinace odcházejí do provozu regenerace k dalším třem varům pro získání hnědých cukrů, které se vracejí na začátek procesu a zpracují se jako surový cukr. Různé meziprodukty z odstřiků jedna až čtyři a odpovídající sirupy z regenerace    a vaření se prodávají jako startovní materiály pro sirupy, jako jsou zlatý sirup a rafinační melasa. Melasy se používají pro krmiva pro hospodářská zvířata, kvašení a  řadu nepotravinářských aplikací.

Obrázek 1 Princip výroby cukru

### Spotřeba vody BREF

Spotřeba vody na plavení činí asi 500 až 800 % na množství řepy (n.ř.). Pro praní je zapotřebí 150 – 200 % a pro jeden odlučovač kamenů je potřebných 70 – 100 % vody n.ř.  Mechanicky vyčeřená voda se znovu používá pro plavení a praní, takže je potřebné přidávat jen asi 25 - 30 % průmyslové vody n.ř. během posledního oplachu bulev po praní.

Menší ztráty jsou způsobeny odparem chladící vody a vypouštěním vody obsahující vedlejší produkty a odpady. Bulvy řepy však obsahují asi 75 – 78 % vody, řepa tedy vnáší do zpracování dostatek vody, která se pak sbírá jako kondenzát. Cukrovar tedy využívá i vodu z řepy, protože ta se při výrobě cukru využívá. [134, AWARENET, 2002].

I když je celková spotřeba vody asi 15 m3/tunu zpracované cukrovky, je spotřeba čerstvé vody jen 0,25 až 0,4 m3/t zpracované řepy, v moderních cukrovarech ještě méně. Spotřeba vody v každém závodě závisí na technologii, např. více vody se spotřebuje v závodě, kde se extrahuje a rafinuje řepný cukr, než v závodě, který provádí je jednu z těchto činností. Z Rakouska se uvádí spotřeba vody 1,5 m3 n.ř., což odpovídá 9 m3 na tunu vyrobeného cukru [152, Austria, 2002]. Spotřebu vody v dánských cukrovarech uvádí tabulka 1.

Tabulka 1 Spotřeba vody v dánských cukrovarech

| Parametr | Měrná hodnota na tunu zpracované řepy | Měrná hodnota na tunu vyrobeného cukru |
| --- | --- | --- |
|  | Průměr | Rozsah | Průměr | Rozsah |
| Voda (m3) | 0,37 | 0,23a-0,50b | 2,39 | 1,56a-3,21b |
| aKromě chladící vody (dva závody) bVčetně chladící vody (dva závody) |

#### Spotřeby vody v podnicích ČR podléhajících  IPPC

Tabulka 2 Výrobní závody v ČR - produkce cukru a spotřeba vody:

| Zdoj |  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková projektovaná kapacita zařízení -zpracování řepy | t /den | 2 000 | 2 900 | 1 600 | 4 000 | 1 750 |  |
|  | t řepy za kampaň | 200 000 |  | 144 000 | 360 000 | 160 000 |  |
|  | t řepy za den |  | 5 000 |  | 4 000 |  | 2 000 |
|  | t cukru za kampaň | 29 500 | 36 000 | 28 800 | 58 500 |  |  |
|  | t cukru na den | 295 | 400 | 320 | 650 |  |  |
| Produkce odpadních vod |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství vody |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypouštění technologické odpadní vody, | m3/měsíc | 2 000 | 2 000 |  | 105 000 |  | 30 000 |
|  | m3/rok | 200 000 | 300 000 |  | 315 000 | 50 000 | 120 000 |
| Odebírat povrchovou vodu v množství |  |  |  |  |  |  |  |
| za účelem odběru plavící, prací a technologické vody | m3/kampaň | 130 000 |  |  |  | 250 000 | 800 000 |
| za účelem doplnění akumulačního rybníka. |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpařená voda | t/den |  |  | 770 |  |  |  |
|  | t/kampaň |  |  | 69 300 |  |  |  |
| Při odběru podzemních vod v množství, | m3/rok | 15 000 |  |  |  | 50 000 | 24 000 |
| Celkový odběr vody | m3/rok | 145 000 |  |  | 21 000 | 300 000 | 824 000 |
| Poznámky |  |  | 1) | 2) | 3) | 4) |  |

Poznámky:

1) Čistírna odpadních vod o kapacitě 2000 m3/den slouží k přečištění cukrovarnických vod a přebytků kondenzátu, které vznikají při zpracování cukrovky. Princip čištění je biologický ve dvou stupních - anaerobním a aerobním.

2) Technologická voda v množství cca 5 m3/hod se používá ke zkrápění aspirace od peletovacích lisů. Zdrojem vody jsou kondenzáty ze stávajícího okruhu technologických vod cukrovaru. Použitá technologická voda ze zkrápění aspirace od peletovacích lisů se vrací do stávajícího okruhu technologických vod cukrovaru jako přídavná voda do difuze.

3)  Obsah vody v cukerné řepě je 75 %. Tato voda se při zpracovávání mění v kondenzát a je vedena zpět do výrobního procesu.Technologická odpadní voda je zaokruhována a vracena do výrobního procesu. Přebytková technologická odpadní voda je čištěna dvoustupňově (anaerobní a aerobní stupeň s denitrifikací a nitrifikací) a vypouštěna do recipientu.Splaškové vody jsou shromažďovány vypouštěny na veřejnou ČOV.

4) Veškerá technologická voda je recyklována. Od roku 2001 provozovatel průmyslovou odpadní vodu nevypouští. Voda je shromažďována v soustavě kalových lagun a akumulačních nádrží, předčišťována a vracena zpět do výrobního procesu. Splašková voda je vyvážena na ČOV města.

Tabulka 3 Používání BAT technologií na jednotlivých cukrovarech v ČR

| ZDROJ | Nejlepší dostupná technika | V souladu s BAT |
| --- | --- | --- |
| D, E | Neustálý monitoring spotřeb vody a energie, úrovně produkce opadů a účinnosti regulačních opatření. | BREF I kap. 4.1.6.6 |
| D, E | Aerobní laguny – utěsnění kalových lagun | BREF I kap. 4.5.3.1.4 |
| D, E | Recyklace dopravní vody | BREF I kap. 4.7.7.3 |
| E | Opakované použití vody z cukrovky a odpadní vody | BREF I kap. 4.7.7.3 |
| A, F | Použití prvotního mechanického čištění. | BREF I kap. 5.1.6 |
| A, F | Předčištění lapačem | BREF I kap. 5.1.6 |
| A, F | Používat sedimentaci | BREF I kap. 5.1.6 |
|  | Snižování hladiny amoniaku v kondenzátu - použitím aerobních biologických procesů uspořádaných tak, že umožní nitrifikaci amoniaku | BREF I kap. 4.5.7.7.1 |
| A, D, E, F | Několikastupňové odpařování | BREF I kap.4.2.9.1 |
| D, E | Anaerobní proces čištění odpadních vod spojený s aerobním čištěním | BREF I kap.4.7.7.1 |
| E | Snížení množství hlíny ulpělé na bulvách | BREF I kap.4.7.7.2 |
| A, D, E, F | Sbírat odděleně vodní proudy, jako je kondenzát a chladící voda, za účelem optimalizace jejich opětovného použití | BREF I KAP.5.1, BREF I kap. 4.1.7.8 |
| A, D, E, F | Čerpat jen taková množství vody, která jsou skutečně potřebná | BREF I kap.5.1.4.11 |
| A, D, E, F | Optimalizace procedur spouštění a odstavování zařízení a odstavování zařízení pro potlačování emisí | BREF I kap.5.1.5 |
| A, F | Používat biologické čištění odpadní vody | BREF I kap.5.1.6 |
| A, E, F | Používat kondenzát z odparek pro extrakci cukru z řepných řízků | BREF I kap.5.2.7 BREF I kap.4.1.7.8 |
| A, F | Zpracování kalu z odpadních vod stabilizací,zahuštění, odvodnění, sušení | BREF kap.5.1.6 |

Cukrovary B a C nemají v dostupné dokumentaci tyto skutečnosti uvedeny.

Tabulka 4 Spotřeba vody na produkci v ČR

| Cukrovar |  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkce cukru na množství cukrovky | t/t | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | ? | ? |
| Množství vody na produkci cukru | m3/t | 4,92 | 8,33 | ? | 0,36 | ? | ? |
| Množství vody na množství zpracované cukrové řepy | m3/t | 0,73 | ? | ? | 0,06 | 1,88 | 4,12 |

## PIVOVARY

Pivo je kvašený nápoj s poměrně nízkým obsahem alkoholu, který se vyrábí z různých druhů sladu a obilí. Hlavní je sladovnický ječmen, ale mohou se použít i sladovaná pšenice, kukuřice nebo jiné obilniny, či může být použit i cukr nebo různé sirupy.

Pivovary spotřebují významná množství vody a energie a produkují odpadní vodu         a pevné zbytky. Typické spotřeby a emise německých pivovarů ukazuje obr.2.

Obrázek 2 Spotřeby a emise německých pivovarů

### Spotřeba vody BREF

Spotřeba vody v moderních pivovarech se pohybuje obvykle v mezích 0,4 až 1,0 m3/hl vyrobeného piva.  Jako příklad uváděný finský pivovar oznámil  průměrnou spotřebu vody 0,32 m3/hl [199, Finland, 2003].

Spotřeba  vody se mění podle druhu piva, počtu značek piva, velikosti várek, existence či neexistence myčky láhví, toho, jak se pivo balí a pasteruje, stáří závodu., systému používaného pro čistění a typu používaného zařízení. Jestliže se používají místní studny, může voda vyžadovat před použitím úpravu, během níž mohou nastat až 30% ztráty. Stáčení do láhví spotřebuje více vody, než stáčení do soudků. Spotřeba vody pro chlazení jedním průtokem a ztráty způsobované odparem v horkém podnebí jsou značné.

Spotřeby vody v jednotlivých fázích procesu, jak je udává německé pivovarnictví jsou uvedeny v tabulce 5. Měření provedená Heidemannem, Rosenwinkelem a Seyfriedem (1990 – 1992) Spotřeba vody pro různé procesy v pivovaru [65, Germany, 2002]

Tabulka 5 Spotřeby vody v jednotlivých fázích procesu, jak je udává německé pivovarnictví

| Provoz | Měrná spotřeba vody (m3/hl výstavu piva) |
| --- | --- |
|  | Naměřeno(( | Publikováno |
|  | od | do | od | do |
| Varna a studený sklad | 0,130 | 0,236 | 0,174 - 0,11 | 0,26 - 0,24 |
| Spilka | 0,032 | 0,053 | 0,04 | 0,08 |
| Ležácký sklep | 0,024 | 0,067 | 0,01 | 0,06 |
| Filtrace | 0,031 | 0,109 | 0,01 | 0,076 |
| Stáčírna láhví | 0,059 | 0,163 | 0,09 | 0,098 |
| Stáčírna sudů | 0,013 | 0,061 | 0,01 | 0,12 |
| Různé( | 0,20 | 0,204 | 0,026 | 0,397 |
| PROCES CELKEM | 0,403 | 0,680 | 0,485 | 1,81 |
| ( Odhady (( Měření provedená Heidemannem, Rosenwinkelem a Seyfriedem (1990 – 1992) |

Výtok odpadní vody je roven přívodu vody, zmenšenému o množství vyrobeného piva, odpar ve varně a pomocných provozech a vodu přítomnou ve vedlejších produktech a pevném odpadu. Asi 0,13 až 0,18 m3 vody na hektolitr piva se nedostane do kanalizace. Jinými slovy, v moderním pivovaru se produkuje odpadní voda v množství asi 0,3 až 0,9 m3/hl výstavu, například pro Rakousko se uvádí rozmezí 0,26 – 0,6 m3/hl výstavu. Jako příklad uváděný finský pivovar hlásí produkci odpadní vody 0,24 m3/hl [199, Finland, 2003]. Tabulka  ukazuje  produkci odpadních vod v různých procesech v pivovaru.

Tabulka 6 Odpadní vody v jednotlivých fázích procesu, jak je udává německé pivovarnictví

| Provoz | Měrný objem odpadních vod (m3/hl výstavu piva) |
| --- | --- |
|  | Naměřeno( | Publikováno |
|  | od | do | od | do |
| Varna a studený sklad | 0,024 | 0,063 | 0,010 - 0,008 | 0,114 - 0,050 |
| Spilka | 0,005 | 0,021 | 0,012 | 0,070 |
| Ležácký sklep | 0,005 | 0,013 | 0,0014 | 0,030 |
| Filtrace | 0,019 | 0,059 | 0,0070 | 0,090 |
| Stáčírna láhví | 0,036 | 0,068 | 0,070 | 0,280 |
| Stáčírna sudů | 0,008 | 0,037 | 0,0053 | 0,067 |
| Různé( | 0,020 | 0,204 | - | - |
| Proces celkem | 0,117 | 0,465 | 0,1029 | 0,701 |
| ( Měření provedená Heidemannem, Rosenwinkelem a Seyfriedem (1990 – 1992) |

Tabulka 6: Produkce odpadních vod v různých procesech v pivovaru [65, Germany, 2002]

V pivovaru se voda používá hlavně pro operaci vystírání, přestup tepla a čistění. Spotřeba vody v moderních pivovarech obecně kolísá mezi 4 a 10 hl na hektolitr piva. Tabulka 7 ukazuje některá typicky dosažitelná snížení spotřeby vody v pivovarech. [136, CBMC – The Brewers of Europe, 2002, 216, CBMC-The Brewers of Europe, 2004]

Tabulka 7 Dosažitelná snížení spotřeby vody v pivovarech.

| Opatření pro úsporu vody | Typické snížení při použití v procesu (%) | Možné aplikace |
| --- | --- | --- |
| Recyklace vody v uzavřeném okruhu | až 90 | Chladič kvasné nádoby |
| CIP | až 60 | (Nový) |
| Opakované užití vody z čistění | až 55 | Čistění sudů |
| Protiproudé vypírání | až 40 | CIP |
| Dobré hospodaření (úklid) | až 30 | Hadice |
| CIP | až 30 | Optimalizace CIP |
| Modernizace postřiku a trysek | až 20 | Čistění sudů |
| Kartáče a stěrky | až 20 | Čistění kvasných nádob |
| Automatické uzavírání | až 15 | Chladící voda čerpadel |

### Spotřeby vody v podnicích ČR podléhajících  IPPC

Pivo je vyráběno ze sladu, vody, chmele, přídavku pivovarských kvasinek a aditiv pomocí strojně-technologického zařízení, specifického pro pivovarnický průmysl.

Hlavní ingredience pro výrobu piva (voda, slad, chmel a aditiva) projdou v pivovaru třemi hlavními procesy: vařením piva, kvašením a dokvašováním, filtrací a stáčením piva.

Vaření piva se provádí ve varně. Jedná se o tlakově uzavřenou nerezovou varní soustavu s energeticky uzavřeným cyklem minimalizujícím tepelné ztráty. Varní proces je klasický. Technologický proces se řídí a sleduje z velínu pomocí počítačového řídícího systému.

Kvašení mladiny probíhá dvoufázově. Cílem hlavního kvašení je řízená přeměna sacharidů obsažených v mladině na alkohol a oxid uhličitý. Cílem dokvašování je dosažení optimálních chuťových vlastností, nasycení oxidem uhličitým a vyčiření.

Oxid uhličitý, který vzniká metabolickou činností kvasinek, je z části v pivu vázán a tím spoluvytváří charakter nápoje, přebytečný uvolňován, následně jímán, čištěn a zpět vracen do provozu.

Účelem filtrace je odstranění složek z piva, které by mohly vytvořit jeho zákal. Po filtraci pivo prochází souborem přetlačných tanků sloužících jako úschovna filtrovaného piva před plněním.

Stáčírny jsou poslední technologický proces výroby piva. Pivo je v pivovaru Staropramen stáčeno plně mechanizovanými stáčecími linkami do lahví, KEG sudů a plechovek. Plnění cisteren se provádí z přetlačných tanků.

Veškerá technologická zařízení, která přicházejí do styku s pivem, včetně potrubních tras jsou provedena z nerezového materiálu, který umožňuje jejich dokonalou sanitaci z jednotlivých uzavřených sanitačních stanic.

Průmyslové odpadní vody z areálu pivovaru jsou tvořeny odpadní vodou splaškovou (ze sociálních zařízení), vodou srážkovou (svedenou ze střech a zpevněných ploch jednotlivých dvorů areálu pivovaru), oteplenými vodami z chlazení odpařovacích kondenzátorů a odpadní vodou technologickou, odpadající přímo z jednotlivých technologických procesů. Odpadní voda technologická je zejména tvořena odpadní vodou z výroby vyznačující se organickým znečištěním. Průmyslová odpadní voda (obsahuje pouze organické znečištění a nerozpuštěné látky, není znečištěna zvlášť nebezpečnými látkami) je do veřejné kanalizace zaústěné na městskou čistírnu odpadních vod.

Pro částečné vyrovnávání rozdílů v kvalitě vypouštěné průmyslové odpadní vody do veřejné kanalizace (v ukazateli pH a teploty) jsou veškeré průmyslové odpadní vody z hlavního areálu pivovaru před jejich nátokem do veřejné kanalizace svedeny do tří nerezových nádrží, ve kterých dochází k neutralizaci odpadních vod a k vyrovnání jejich teplot. Schéma výroby piva je uvedeno na obr. 3

Obrázek 3 Princip výroby piva

V tabulce č. 8 je provedeno porovnání měrné spotřeby vody v pěti českých pivovarech s měrnými spotřebami dosahovanými v německém pivovarnictví. V kapitole 5.2.9.1 BREF je uvedena BAT pro spotřebu vody na jednotku produkce 3,5 hl (vody)/hl (piva).

Tabulka 8 Produkce odpadní vody vztažená na jednotku produkce

| Produkce odpadní vody vztažená na jednotku produkce |
| --- |
| Pivovar | A | B | C | D | (E)** | BREF* |
| Spotřeba vody v hl na hl vyrobeného piva (hl/hl) | 4,96-5,36 | 5,49-5,71 | 6,14-6,44 | 0,35 – 0,41 | 0,38 – 0,46 | 3,7-4,7 |

*kap. 3.3.11.2, **Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení  CENIA, č.j. 5495 /CEN/07

V tabulce  č.9 je provedeno porovnání měrné produkce odpadní vody v pěti českých pivovarech s měrnými produkcemi odpadní vody dosahovanými v evropském pivovarnictví. V porovnání s hodnotami uvedené v BREFu  čeští provozovatelé dosahují srovnatelných výsledků.

Tabulka 9 Produkce odpadní vody na jednotku výroby piva

| Produkce odpadní vody vztažená na jednotku produkce |
| --- |
| Pivovar | A | B | C | D | E | BREF* |
| Měrný objem odpadních vod (m3/hl) | 0,24 – 0,28 | 0,39 – 0,43 | 0,43 – 0,53 | 0,35 – 0,41 | 0,38 – 0,46 | 0,3 – 0,9 |

*kap. 3.3.11.2

Celková kapacita největších českých pivovarů  a jejich dílčích výrob v závislosti na odběru pitné vody a vypouštění vody odpadní ukazuje Tabulka 10.

Tabulka 10 Výrobní závody v ČR - produkce piva a spotřeba vody:

| Pivovar |  | A) | B) | C) | D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | roční kapacita | zvýšení |
| Kapacita |  |  |  |  |  |  |
| Výstav | hl/rok |  | 1 500 000 |  | 1 390 000 | 3 000 000 |
| Sladovna |  |  |  | 20 000 |  |  |
| Varna | hl | 1 295 975 | 2 190 000 | 2 277 228 |  |  |
| Spilka | hl | 1 224 693 |  | 2 631 000 |  |  |
| Kvašení piva |  |  | 547 500 000 |  |  |  |
| Fltrace | hl | 2 040 192 | 3 066 000 | 900 000 |  |  |
| Ležácký sklep | hl | 1 349 654 |  | 900 000 |  |  |
| Stáčírny | hl | 1 705 105 | 3 504 000 |  | 3 000 000 |  |
| Stáčírny plechovek | ks/rok |  | 131 400 000 |  | 150 000 | hl/rok |
| Stáčírny lahví | ks/rok |  | 438 000 000 | 75 400 | 1 650 000 | hl/rok |
| Stáčírny sudy KEG |  |  |  |  | 1 200 000 | hl/rok |
| Odběr vody | m3/rok |  | 301 030 | 370 000 | 1 500 000 |  |
| Odpadní vody | m3/rok |  | 350 000 |  | 514 000 | 1 100 000 |

Rozpětí specifických potřeb u pivovarů závisí především především na recirkulaci chladících vod a na využívání oteplených vod v teplovodním hospodářství. U sladoven záleží na druhu sladovny, tj. na způsobu namáčení sladovnického ječmene a především na jeho důkladného praní. U humnových sladoven, kde šetří vodou se jedná o potřebu 6 - 8 m3.

U posuvných hromad je spotřeba až 12 m3 a u bubnových sladoven (Louny) 10-11m3.

5 až 8 m3 u posuvných hromad až 12 m3 u bubnových sladoven 10 - 11 m3, to vše na tunu vyrobeného sladu. U nealko nápojů záleží na úsporách vody při mytí ( druhu myčky lahvi ) a četnosti obměny mycích vod. U vína se liší potřeby vody podle lisování hroznů.

Tabulka 11 Potřeba vody při výrobě nápojů v ČR

| Potřeby vody | vody (specifické) |
| --- | --- |
| PIVOVARY | m3.hl.-1 | 0,4 - 1,1 |
| SLADOVNY | m3.t.-1 | 5,0 - 12 |
| NEALKO | m3.hl.-1 | 0,25 - 0,55 |
| VÍNO | m3.hl.-1 | 0,2 - 0,8 |

Výzkumný ústav pivovarskosladařský, podle generálního ředitelství Pivislad Praha 2005

Objem odpadních vod při výrobě piva je velmi variabilní a zatížení znečisťujícími látkami z různých kroků procesu  neodpovídá vždy objemovým průtokům. Např. z mytí láhví odchází velké množství odpadní vody, ale jen s malým organickým zatížením, kdežto odpadní voda z kvašení a filtrace činí pouze 3 % celkového objemu odpadních vod, ale dodává 97 % zatížení BSK [140, World Bank (IBRD) et al., 1998].

Organické znečistění v odpadní vodě pochází zejména z těchto zdrojů.

- vyslazené mláto

- kvasnice a zbytkové kvasnice

- hořké kaly

- vypouštění slabé mladiny

- vyprazdňování a vyplachování vody z kotlů

- vyprazdňování provozních nádrží

- vyplachovací voda z provozních potrubí

- vyřazené pivo z prostoru balení

- vrácené pivo

- rozbití láhví v prostoru balení

- pomocné materiály používané v prostoru balení

- maziva z dopravníků

- lepidlo na etikety

Suspendované pevné látky (SS) v odpadní vodě pocházejí z vypouštění vedlejších produktů, rozsivkové zeminy, např. křemeliny, a patrně i z papíroviny, z etiket  a z myčky láhví. Dusík má původ hlavně v detergentech používaných pro čistění nádrží, ze sladu a z  pomocných látek. Fosfor  může pocházet z používaných čistících prostředků. K velkým změnám pH může docházet kvůli používání kyselin a alkálií k čistění provozního zařízení a vratných láhví. Těžké kovy jsou normálně přítomny ve velmi nízkých koncentracích. Zdrojem niklu a chromu může být opotřebení strojů, zejména dopravníků v balících linkách.

Porovnání používaných BAT technologií pro dva největší pivovary v ČR ukazuje Tabulka 12.

Tabulka 12 Používání BAT technologií na jednotlivých pivovarech v ČR

| ZDROJ | Nejlepší dostupná technika | V souladu s BAT |
| --- | --- | --- |
| C | Segregovat vodu z procesu od nekontaminované srážkové vody, rozdělovat znečištěné toky odpadních vod podle jejich zatížení znečišťujícími látkami. | BREF I kap.5.1. |
| C | Princip předčištění odpadních vod pomocí různých procesů | BREF I kap.5.1. |
| D | Využíváno při mytí lahví, při zastavení myčky je automaticky zastavena dodávka vody.Optimalizace procedur spouštění a odstavování zařízení pro potlačování emisí | BREF I kap.5.1.5 |
| D | Odpadní voda je neutralizována. Používání neutralizace odpadní vody | BREF kap.5.1.4.11 |
| D | Čištění provozu -Sanitace probíhá automaticky řízenými CIP v uzavřeném okruhu. Hospodařit s používáním vody, energie a detergentů a snížit je na minimum | BREF kap. 5.1.3 |
| D | Většina čistění probíhá v uzavřených CIP okruzích Opatřit hadice manuálně obsluhovanými spouštěmi | BREF kap. 5.1.3 |
| D | Jsou používány CIP Provozovat čištění bez demontáže CI, | BREF kap. 5.1.3 |
| D | Odpadní voda je vypouštěna do veřejné kanalizace zakončené biologickou ČOV.Používat biologické čištění odpadní vody | BREF I kap.5.1.6 |
| D | Průtoky jsou regulovány používáním zásobních a vyrovnávacích nádrží Používat vyrovnávání a průtoků a zatížení | BREF kap.5.1.6 |
| D | V rámci zařízení není čištěna odpadní voda, Zpracování kalu z odpadních vod stabilizací,zahuštění, odvodnění, sušení | BREF kap.5.1.6 |
| D | Zásobní nádrže jsou vybaveny snímači hladiny, které zastavují přívod vody, velké spotřebiče vody (myčka lahví) automaticky zastavují čerpáni vody při zastavení stroje | BREF I kap.5.1.4.11 |
| D | Čerpat jen taková množství vody, která jsou skutečně potřebná | BREF I kap.5.1.4.12 |

U ostatních pivovarů nebyly  dostupné dokumenty.

## MLÉKO

Mléko obsahuje přibližně 87 % vody, přičemž zbytek tvoří bílkoviny, tuk, laktóza, vápník, fosfor, železo a vitaminy.

Syrové chlazené mléko se dodává do mlékárny a přečerpá se do společného tanku. Mléko může být pak zpracováno na odstředivkách za účelem získání odstředěného nebo částečně odstředěného mléka a smetany. Mléko se pak tepelně ošetřuje řadou různých metod, jako je pasterace, nebo sterilace, známá jako UHT. Tepelné zpracování může být šaržové nebo kontinuální podle množství zpracovávaného mléka a použité metody.

### Spotřeba vody BREF

Spotřeba vody souvisí zejména se způsoby čistění a úklidu. K faktorům, které ovlivňují spotřebu vody evropských mlékáren, se počítají [160, European Dairy Association, 2002]:

•	dostupnost povrchové a spodní vody pro chlazení

•	doba a množství vody používané pro oplach

•	charakteristiky programů CIP

•	údržba, např. opravy netěsností.

Přiměřeně účinná spotřeba vody činí asi 1 až 5 litrů vody na kg mléka [134, AWARENET, 2002], avšak  na vyspělém zařízení lze při správné obsluze dosáhnout spotřeb vody kolem 0,8 až 1,0 l vody/kg mléka [74, Greek Ministry for the Environment, 2000]. Podle německého průzkumu, 132 mlékáren spotřebovalo v roce 1999 v průměru 2,06 m3 vody na tunu zpracovaného mléka [39, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (German Dairy Association), 2001]. Tabulka 13. ukazuje spotřebu vody v evropských mlékárnách [160, European Dairy Association, 2002],

Tabulka 13 Spotřeba vody v evropských mlékárnách

| Produkty | Spotřeba vody( (l/kg zpracovaného mléka) |
| --- | --- |
| Konzumní mléko a zakysané produkty | 0,96 – 2,8 | 0,60 – 0,97 |
|  | (8)( | (3) |
| Sýry a syrovátka | 2,0 – 2,5 | 1,2 – 1,7 |
|  | (4) | (5) |
| Sušené mléko, sýry nebo tekuté produkty | 1,7 – 4,0 | 0,69 – 1,9 |
|  | (7) | (3) |
| (Chladící voda je započtena |

Tabulka 14 Spotřeba vody v severských mlékárnách

| Produkty | Spotřeba vody (l/l zpracovaného mléka) |
| --- | --- |
|  | Švédsko | Dánsko | Finsko | Norsko |
| Tržní mléko a zakysané produkty | 0,96 – 2,8 | 0,60 – 0,97 | 1,2 – 2,9 | 4,1 |
|  | (8)( | (3) | (8) | (1) |
| Sýry a syrovátka | 2,0 – 2,5 | 1,2 – 1,7 | 2,0 – 3,1 | 2,5 – 3,8 |
|  | (4) | (5) | (2) | (2) |
| Sušené mléko, sýry nebo kapalné produkty | 1,7 – 4,0 | 0,69 – 1,9 | 1,4 – 4,6 | 4,6 – 6,3 |
|  | (7) | (3) | (2) | (2) |
| ( Čísla v závorkách označují počet mlékáren v kategorii |

Tabulka 14 spotřebu vody v některých severských mlékárnách. [ Nordic Council of Ministers, et al., 2001]

V mlékárenství je hlavní ekologický problém odpadní voda. Obor používá značná množství vody a produkuje obrovská množství odpadních vod s cílem udržet  potřebnou úroveň hygieny a čistoty. Údaje o měrném objemu vypouštěných odpadních vod pro činnosti v mlékárenském průmyslu v Rakousku ukazuje Tabulka 15. Uvádí se, že objem odpadní vody v dobře udržované výrobně je asi 1 – 2 l na kg zpracovaného mléka.

Tabulka 15 Produkce odpadních vod v mlékárenském průmyslu v Rakousku

| Druh produktu | Objem odpadní vody (m3/t zpracovaného mléka) |
| --- | --- |
| „Bílé“ produkty (např. mléko, smetana, jogurt) | 3 |
| „Žluté“ produkty (např. máslo, sýry atd.) | 4 |
| „Speciální“ produkty (např. zahuštěná mléka nebo syrovátka, sušené mléčné výrobky atd.) | 5 |

Spotřeba vody :

běžná spotřeba -   1 – 5 l na kg zpracovaného mléka

vyspělá zařízení -   0,96 l/kg mléka (syrové mléko);  2-2,8 l/kg mléka (výrobky sýry, jogurty)

Tabulka 16 Spotřeba vody při použití BAT technologií při zpracování mléka

| Technologie výroba z 1l mléka | Spotřeba vody (l/l) | Odpadní voda (l/l) |
| --- | --- | --- |
| výroba konzumního mléka | 0,6 – 1,8 | 0,8 – 1,7 |
| výroba sušeného mléka | 0,8 – 1,7 | 0,8 – 1,5 |
| Výroba 1 kg zmrzliny | 4,0 – 5,0 | 2,7 – 4,0 |

V německém návrhu BREF (zdroj projektu CZ01/IB/EN1-TL) je uváděna spotřeba 1,77 m3/t mléčných výrobků.

Produkce odpadní vody :

ve vyspělých provozech:   1 – 2 lt/kg zpracovaného mléka (GB), v Rakousku 3-5 l/kg (mléko, výrobky)

produkce odpadní vody v mlék. provozech nyní v Evorpě:

0,9 – 25 l/kg zprac. mléka (produkce konzumní mléko a jogurt)

0,7 – 60 l/kg zprac. mléka (produkce sýrů, suš. mléka)

V mlékárenství se pevné látky z vody z myček vozidel obecně odstraňují u zdroje. To lze provádět pomocí lapačů písku a štěrku, nebo se srážková voda z nepropustných povrchů normálně odvádí do vnitrozávodních systémů čistění odpadní vody. Dále se uplatňuje segregace odpadních vod podle vysokého obsahu pevných látek, velmi vysoké BSK a vysoké salinity.

### Spotřeby vody v podnicích ČR podléhajících  IPPC

Stav spotřeby vody a produkce odp. vody v ČR nebyl uveden.  Ing. Vozková (MZe) Přepočet podle mlékárenské produkce :

nákup mléka v ČR za 2007 :  2 381 228  tis. litrů

Zpracování mléka a spotřebu vody několika největších mlékáren ukazuje

Tabulka 17,

Tabulka 17 Výroba mléka, spotřeba pitné vody a produkce odpadní vody ČR

| MLÉKÁRNA | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) | H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t /den | l/den mléka |
| Příjem mléka pro výrobu celkem | 465 |  | 250 000 | 378 082 | 400 000 | 500 000 | 849 315 | 200 000 |
| Trvanlivé mléko |  |  |  | 253 151 |  |  |  | 98 630 |
| Výroba másla | 16,5 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Stáčení mléka, smetan, podmáslí a ochuceného podmáslí | 55 |  | 8 000 |  |  |  |  |  |
| Výroba sušeného odstředěného mléka | 20 | 22 | 22 000 |  |  |  |  |  |
| Výroba sýrů | 20 | 27 | 205 000 |  |  |  |  | 14,3 (t/den) |
| Výroba zahuštěné syrovátky | 40 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| Smetana |  |  | 15 000 |  |  |  | 48 000 |  |
| Pitná voda |  |  | 250 000 |  |  |  |  | 235 000 |
| k [m3 pité vody na 1 t zpracovaného mléka] |  |  | 1,25 |  | 1,58 |  |  | 1,18 |
| Předčištění odpadní vody m3/den | 1200 |  | 114 063 |  |  |  |  |  |
| Produkce odpadní vody l/l mléka |  |  | 0,45 |  | 0,74 |  |  |  |
| Pozn. | 1) |  | 2) |  | 3) |  |  |  |

Pozn.:

1) Odpadní vody vznikající v mlékárenské výrobě obsahují pouze organické znečištění a nerozpuštěné látky postupu výroby. Technologické vody mycí a proplachové , dešťové, jsou svedeny na ČOV – předčištění odpadních vod, kde je odpadní voda egalizována v homogenizačních nádržích. V procesu sanitace a čištění je používána Čistící tlaková stanice Henkel a DiverseyLevel čištění vysokotlakými tryskami. Zvýšením tlaku dochází ke zvýšení účinnosti mytí a zároveň ke snížení spotřeby vody a používaných chemikálií. K dalším úsporám vody (ledové vody) dojde při využití rekuperace tepla (tepelná váha). Tank na 70 000 litrů vody, v horní části teplá ve spodní části studená voda. Ve spodní části se odebírá chladná voda, která se v procesu ohřeje a vrátí se do horní části tanku a opačně z vrchní části tanku se použije teplá voda pro ohřev v technologii a ochlazená voda se vrací do spodní části tanků. K dalším úsporám vody přispěje instalace vodoměrů u každého technologického celku a následné rozbory spotřeby.

2) Technologické vody mycí a proplachové, jejichž součástí jsou roztoky kyseliny dusičné a hydroxidu sodného,  budou svedeny do dvou centrálních čistících stanic, tzv. CIP, kde se budou akumulovat a před vypouštěním do venkovní kanalizace se budou neutralizovat vzájemným promícháváním s roztokem hydroxidu sodného v neutralizační nádrži. Postupnou akumulací  dojde také k homogenizaci vypouštěných odpadních vod, které budou svedeny do veřejné ČOV. Odpadní voda může obsahovat tuk. Odstranění tukových látek ( flotace, lapačů tuku) před odtokem odpadní vody do ČOV provozovatel neuvádí.

3) Vzhledem k charakteru výroby jsou používány lapače na podlahových vpustích jako prvotní mechanické čištění. Použití prvotního mechanického čištění odpadní vody.

Bohužel "Vyjádření žádosti k vydání IPPC není jednotné a proto není možné zpracovat bilanci spotřeby vody pro všechny posuzované mlékárny. Proto byla pro další hodnocení převzata tabulka z jednoho takového vyjádření. Tabulka 18.

Tabulka 18 Porovnání měrného objemu spotřeby vody při zpracování mléka

|  | m3 vody/1000 l zpracovaného mléka |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Zařízení stejného výrobního zaměření | 2,74 | 3,32 | 3,33 |
| Zařízení stejného výrobního zaměření | 2,56 | 2,37 | 2,21 |
| Zařízení stejného výrobního zaměření | 2,02 | 2,49 | 3,09 |
| Zařízení stejného výrobního zaměření | 5,90 | 4,90 | 4,50 |
| Zařízení stejného výrobního zaměření | 3,96 | 2,83 | 3,52 |

Tabulka byla převzata z Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení  7295/CEN/07 a 7193/CEN/07

Dosahovaná spotřeba vody odpovídá rozsahu parametrů uváděných v referenčním dokumentu a v porovnání s některými mlékárnami srovnatelného výrobního zaměření v ČR dosahují provozovatelé nejlepších výsledků.

Využívání BATových technologií ukazuje

Tabulka 19

Tabulka 19 Používání BAT technologií na jednotlivých mlékárnách v ČR

| ZDROJ | Nejlepší dostupná technika | V souladu s BAT |
| --- | --- | --- |
| A, | Princip předčištění odpadních vod pomocí různých procesů | BREF kap. 5.1.6 |
| A, | Segregovat vodu z procesu od nekontaminované srážkové vody, rozdělovat znečištěné toky odpadních vod podle jejich zatížení znečišťujícími látkami. | BREF kap. 5.1.6 |
| E, G | Odstranění tuků lapačem tuků, je vypouštěna k čištění na veřejnou biologickou ČOV. Používat biologické čištění odpadní vody. | BREF kap. 5.1.6 |
| E | Výplachová voda ze závěrečného výplachu čištění se používá na první výplach na začátku dalšího čištění. Opakované použití vody. | BREF kap. 5.1.6 |
| G, | Voda z posledního proplachu je regenerována. Opakované použití vody. | BREF kap.5.1.6 |
| G, | Použití prvotního mechanického čištění odpadní vody. | BREF kap.5.1.6 |

U ostatních mlékáren nebyly k dispozici dostatečné podklady.

## OLEJ A TUKY

Oleje a tuky se vyskytují přirozeně v řadě různých zdrojů, ale v komerčním měřítku se na celém světě zpracovává jen asi 22 rostlinných olejů. Jsou to tyto procesy:

- výroba olejů ze semen olejnin, např. slunečnicových semen, sojových bobů, řepkových semen, semen světlice barvířské (safloru), hořčice, bavlníku či podzemnice.

- výroba olejů z dužiny plodů, např. oliv

- výroba živočišných tuků

- výroba rybích olejů .

Z nich se v největších objemech vyrábějí oleje sojový, podzemnicový, olivový, slunečnicový, saflorový, bavlníkový, hořčičný a řepkový - známý též jako olej colza. Země Středozemí produkují 95 % z celkové světové produkce olivového oleje, odhadované na 2,4 milionu tun za rok. Živočišné tuky pro lidskou spotřebu se obecně získávají procesy zvanými tavení podobně jako výroba rybích tuků (tránů). Výrobou živočišných tuků a rybích tránů se zabývá samostatný dokument BREF „Jatka a vedlejší živočišné produkty“ [181, EC, 2003]

Příprava surovin zahrnuje odslupkování (vyloupání), čistění, drcení a kondicionaci. Proces získávání oleje je obecně fyzikální, např. vaření plodů a lisování semen a ořechů, nebo se používá rozpouštědla, jako je hexan. Po provaření se olej sbírá z hladiny, po vylisování se filtruje. Po extrakci rozpouštědlem se surový olej oddělí a rozpouštědlo se odpaří a regeneruje. Zbytky se upraví, např. vysuší a přepracují se na vedlejší produkty, jako jsou krmiva. Rafinace surových olejů zahrnuje odstranění slizovitých látek, neutralizaci, bělení, dezodoraci a další rafinaci. Oleje lze dále zpracovat na margariny.

### Extrakce semen olejnin

Výroba surového rostlinného oleje ze semen olejnin je dvoustupňový proces. Prvním krokem je čistění, příprava, tj. sušení, vyloupání, vločkování, kondicionace a lisování semen. Lisování se provádí v jednom nebo dvou krocích, jejichž výsledkem je surový vylisovaný olej a koláč s obsahem oleje 12 až 25 %. Extrakce hexanem se už neprovádí, jestliže koláč po vylisování obsahuje jen 6 až 12 % oleje. Boby, obsahující 20 % a méně oleje se (naopak) pro nízký obsah oleje nelisují, ale rovnou se po čistění a přípravě extrahují.

Druhý krok procesu  zahrnuje extrakci oleje z vylisovaného koláče nebo vločkovaných bobů hexanem. Extrakce se provádí v protiproudém režimu. Směs hexanu a oleje, zvaná miscella, se dále zpracuje destilací pro regeneraci hexanu z rostlinného oleje. Rozpouštědlo se separuje na hexan a vodu, a potom se hexan znovu použije při extrakci.  Zbývající hexan se z koláče oddestiluje s parou. Proces odstraňování a „vypékání“ rozpouštědla také snižuje aktivitu enzymů a ničí mikroorganismy v pokrutinách.

Páry hexanu a vody se používají v procesu destilace miscelly pro regeneraci rozpouštědla a tepla. Pokrutiny se suší a chladí vzduchem než se uloží do sila nebo naloží k expedici.

Methyl ester vzniká reakcí řepkového oleje s methanolem za zvýšené teploty a přítomnosti katalyzátoru. Základní surovinou pro výrobu FAME je surový řepkový olej a methanol a kyseliny (kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná). Používají se dále chemikálie a pomocné látky (hydroxid sodný, aditivum, odpěňovač, antioxidant, dusík).

### Spotřeba vody BREF

Procesy s nejvýznamnější spotřebou vody jsou výroba surového oleje, chemická neutralizace a následující praní, a dezodorace oleje [182, Germany, 2003]. Spotřeba vody závisí na druhu procesu, např. spotřeba vody na pouhé lisování je minimální, na druhu chlazení a vakuového zařízení a na druhu a stáří semen olejnin. Např. měkká semena, jako řepka, vyžadují jiné množství vody než sojové boby [109, CIAA (FEDIOL), 2002, 182, Germany, 2003].

Při výrobě surového oleje se pro účely chlazení spotřebuje 0,2 – 14 m3/t semen olejniny. Neutralizace surového oleje chemikáliemi má spotřebu vody 1 – 1,5 m3/tunu produktu. Dezodorace zneutralizovaného a vyběleného oleje a

vyběleného jedlého tuku spotřebuje 2 – 30 m3 na tunu produktu. Spotřeba vody při ztužování rostlinných olejů dosahuje   2,2 – 7 m3 na tunu oleje.

Při chemické rafinaci jedlých olejů se používají tyto látky:

- demineralizovaná voda: 0,1 – 0,3 m3/t oleje

- pitná voda: 0,05 – 0,3 m3/t oleje

- chladící voda: 0,1 – 0,2 m3/t oleje

- H2SO4: 50 – 250 kg/t mýdla.

Úprava semen a zpracování jedlého oleje mohou být zdrojem až 10 – 25 m3 odpadních vod na tunu produktu [140, World Bank (IBRD) et al., 1998]. Měrná produkce odpadní vody je přitom obvykle v rozsahu 3 až 5 m3/t přiváděné suroviny. Množství odpadní vody silně závisí na zdroji oleje a technologii. Například výroba surového řepkového oleje lisováním plus extrakcí rozpouštědlem vede na produkci 2,5 – 3 m3 odpadní vody na tunu řepkového semene (tj. 7 – 12 m3 na m3 surového oleje), zatímco výroba rafinovaného oleje z řepkového semene může vést k produkci 10 – 12 m3 odpadní vody na tunu řepkového semene [134, AWARENET, 2002].

Charakteristika odpadních vod z výroby rostlinných olejů, z několika zdrojů a uvádění v různých jednotkách, je uvedena v různých jednotkách v tabulkách 20 a 21.

Tabulka 20 Produkce odpadní vody ve fázích výroby rostlinných olejů

| Výrobní odvětví | Jednotka | Měrný objem odpadní vody |
| --- | --- | --- |
| Výroba surových rostlinných olejů a tuků |  |  |
| Zpracování semen |  |  |
| Odpadní voda | (m3/t semen) | 0,2 – 0,5 |
| Chladící voda | (m3/t semen) | 0,2 – 14 |
| Rafinace surových rostlinných olejů a tuků |  |  |
| Kyselá voda ze štěpení mýdel z neutralizace oleje | (m3/t)( | 1 – 1.5 |
| Odpadní voda z čistění výrobny | (m3/t)( | až 0,5 |
| Kondenzované páry, používají-li se k dosažení vakua pro dezodoraci parní ejektory | (m3/t)( | 0,02 – 0,4 |
| Barometrická spádová voda z vakuových koncových stupňů destilační neutralizace a dezodorace (bez recirkulace) | (m3/t)( | 10 – 30 |
| Odpadní voda z ostatních vakuových zařízení | (m3/t)( | asi 1,5 |
| Výroba margarinu |  |  |
| Procesy čistění a proplachování | (m3/t hotového produktu) | 0,75 – 2 |
| Vstup vody pro odpaření | (m3/t hotového produktu) | 0,1(( |
| ( na hotový rafinovaný olej (( pro chladící výkon 15 – 20 kW/t hotového produktu |

[65, Germany, 2002, 109, CIAA-FEDIOL, 2002]

Tabulka 21 Charakteristiky odpadní vody ze zpracování rostlinných olejů

| Proces/jednotková operace | Parametr | Úroveň |
| --- | --- | --- |
| Výroba surového oleje (zpracováním semen) | Zatížení ChSK | 0,1-1,0 kg/t zpracovaných semen |
| Chemická neutralizace a štěpení mýdel | Objem odpadních vod | 1-15 m3/t rafinovaného produktu |
|  | Zatížení ChSK | ( 5 kg/t rafinovaného produktu |
| Dezodorace | Objem odpadních vod | 10-30 m3/t rafinovaného produktu |
|  | Zatížení ChSK | ( 7 kg/t rafinovaného produktu |
| Konvenční chemická rafinace jedlého oleje | Objem odpadních vod | 25-35m3/t rafinovaného produktu |
|  | Zatížení ChSK | ( 15 kg/t rafinovaného produktu |
| Spojená výroba a zpracování jedlého oleje | Poměr ChSK/BSK odpadní vody | 1,5-2 (normálně) |

[65, Germany, 2002, 109, CIAA-FEDIOL, 2002]

V roce 2002 probíhal rozsáhlý výzkum biologického čistění odpadní vody z rafinerií a výroben jedlých olejů s cílem eliminovat dříve dosud nevyhnutelné zátěže odpadních vod. Například v průběhu výroby rafinovaného oleje z řepky se může tvořit asi 10 – 12 m3 odpadní vody na tunu suroviny ´(10 – 12 m3/t). odpadní voda obsahuje ChSK až 5000 mg/l, suspendované pevné látky až 4500 mg/l, oleje a tuky až 1200 mg/l [134, AWARENET, 2002].

Fosfor je přítomen v organické i anorganické formě. Zkoušky se prováděly v laboratorním i poloprovozním měřítku. Strategie čistění, které byly vypracovány jako výsledek, byly až dosud realizovány ve dvou systémech ve výrobním měřítku. Oba příklady jsou přizpůsobeny zvláštním provozním podmínkám továren  a jejich lokální situaci.

### Spotřeby vody v podnicích ČR podléhajících  IPPC

V roce 2006 bylo v ČR vyrobeno 880 172 t řepky olejné. Pěstování této komodity nabývá na významu nejen jako potravní složky - pro výrobu jedlého oleje, ale především k výrobě MEŘA a FAME (methylester řepkového oleje), který se distribuuje  výrobcům bionafty, kde se přidává do nafty vyrobené z ropy, čímž dochází k její úspoře a podpoře využití tzv. obnovitelných zdrojů energie.

Konkrétní číselné údaje jsou ve zdrojích označovány jako obchodní tajemství, nebyly zde proto citovány.

Tabulka 22 Bilance potřeby vody

| Při výrobě surového oleje se pro účely chlazení spotřebuje. | 0,2–14 m3/t semen olejniny |
| --- | --- |
| Neutralizace surového oleje chemikáliemi má spotřebu vody. | 1 – 1,5 m3/t produktu |
| Dezodorace zneutralizovaného a vyběleného oleje a vyběleného jedlého tuku spotřebuje | 2 – 30 m3/t produktu |
| Spotřeba vody při ztužování rostlinných olejů dosahuje | 2,2 – 7 m3/t oleje |
| Spotřeba vody pro chlazení | 10 m3/t semen řepky |
| Spotřebou vody v chem. procesu | 26 m3 /t produktu – oleje |

Výtěžnost oleje lisováním v úrovni  30 – 38 %, lze kalkulovat s prům. výtěžností a produkcí v úrovni cca 34 % = 299 258 t oleje řepky olejné.

Tabulka 23 Bilance spotřeby vody

| Produkce odpadních vod na jednotku suroviny | 10 – 12 m3 /tunu |
| --- | --- |
| Spotřeba vody na chlazení | 8 801 720 m3 |
| Spotřeba vody na chemické zpracování | 7 780 708 m3 |

Celková spotřeba vody na zpracování vypěstované suroviny ročně v ČR podle výše uvedeného schematu se pohybuje celkem kolem cca 16 582 428 m3 vody.

Produkce odpadních vod na jednotku suroviny je uváděna v rozmezí  10 – 12 m3 na tunu , tj. produkce odpadních vod za rok činí při průměrné produkci 11 m3 na t řepky : 9 681 892 m3 odpadní vody.

### Výroba v podnicích ČR podléhajících  IPPC

Vstupní surovina jsou semena olejnatých rostlin (hlavně řepka, slunečnice, sója) nebo polotovary vzniklé jejich úpravou. Finálním výrobkem jsou surové  a rafinované oleje, krmný šrot a FAME.

Tabulka 24 Vstupy a výstupy výroby FAME

| Vstupy |
| --- |
| Rostlinný olej | Kyselina chlorovodíková |
| Mastné kyseliny | Kyselina octová |
| Metanolát sodný | Kyselina sírová |
| Aditivum | Dusík |
| Odpěňovač |  |
| Výstupy |
| FAME (methylester řepkového oleje) | Mastné kyseliny |
| Surový glycerín | Odpadní voda celkem |

Olejnatá semena (řepka, slunečnice, sója) jsou přiváděna dopravníky z expedičních zásobníků Sila na Lisovnu, kde jsou souborem dopravních cest dopravena do mlecí sekce. Zde jsou semena upravena mechanicky ( drcení, vločkování ) a poté jsou dopravena do pánví, kde probíhá úprava teploty a vlhkosti materiálu na optimální hodnotu. Takto upravený materiál je veden do šnekových lisů, kde vlivem vysokého tlaku dochází k oddělení oleje od sušiny. Filtrací je získaný olej zbaven mechanických nečistot a přečerpává se na Lecitinku. Výlisky obsahující zbytky oleje jsou vedeny do Extrakce, kde je z nich olej extrahován organickým rozpouštědlem ( isohexan) v protiproudém extraktoru. Olej rozpuštěný v rozpouštědle ( tzv. miscela ) se od něho oddělí destilací a dále se zpracovává v Lecitince. Extrahovaný šrot, který obsahuje cca 30 % procent rozpouštědla, je veden do tzv. toasteru, kde se pomocí páry rozpouštědlo oddělí. Šrot se v následných patrech toasteru vysuší, vychladí a  poté je veden do skladovacích sil. Páry rozpouštědla z destilace a toastace se chladí a zkondenzované rozpouštědlo  se vrací do výroby.

Olej přicházející z lisovny a extrakce do lecitinky obsahuje nežádoucí  sloučeniny ( fosfolipidy ). Ty  se odstraňují  nejdříve hydratací vodou a poté působením dávkovaného enzymu. Vyvločkované fosfolipidy jsou  z oleje odstraněny na odstředivce. Odlecitinovaný olej je  usušen a poté veden do skladu  olejů. Na šrot vycházející z extrakce se ke zvýšení jeho nutriční hodnoty nastříkává lecitinový kal a je dále dopravními cestami veden do skladovacích sil. Odtud je expedován ke spotřebě jako krmivo pro skot.

V rafinerii se odstraňují ze surového slunečnicového oleje vosky ( v oleji tvoří zákal) jejich krystalizací  za řízených teplotních podmínek (winterizace) a následnou  mechanickou separaci odfiltrováním.

Dalším procesem je bělení olejů spočívající v odstranění přírodních barevných látek z olejů (lipochromy) pomocí aktivované bělící hlinky. Na bělící hlinku nadávkovanou do oleje se za definovaných pracovních podmínek  naadsorbují lipochromy, případně ostatní nečistoty, a následné fázi se hlinka od oleje oddělí filtrací.

Závěrečnou operací je odkyselení oleje odstraněním volných mastných kyselin a  dezodorizace oleje,  při které se olej zbavuje ostatních těkavých látek, které jsou nositeli nežádoucí chuti a vůně. Proces  probíhá za využití nosné páry procházející olejem při definovaných pracovních podmínkách (hluboké vakuum, vysoká teplota). Olej vystupující z procesu odpovídá svými jakostními parametry kvalitativním požadavkům na rafinované jedlé rostlinné oleje.

V současné době je připravováno zvýšení kapacity výroby na 50 kt za rok z důvodu zvýšení potřeby FAME k výrobě bionafty, vzhledem k připravovanému povinnému přidávání k naftě ve výši 5% v rámci států EU.

### Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku

Technické řešení reesterifikace mastných kyselin, čištění vyrobeného methylesteru odpovídá současnému standardu technického řešení výroby FAME. Recyklace methanolu a volných mastných kyselin z matečných louhů a jejich zpětné využití k výrobě methylesteru příznivě přispívá k vysoké výtěžnosti výrobku a významně snižuje potenciální znečištění technologických odpadních vod  a zátěž primárních čistících operací i konečného dočišťování odpadních vod na podnikové biologické čistírně. Provozovatel nainstaluje technologii výroby BDI, kdy probíhá reakce při běžné teplotě a za normálního tlaku.

Technologie se vyznačuje:

- plně automatizovaným provozem

- nízkou energetickou náročností

- bezproblémovým najížděním a odstavováním technologie

- žádnými filtračními odpady ani odpady z bělení

- snadným přizpůsobením na různé druhy rostlinných olejů

BAT pro vývoj a projekci nových výroben a pro přípravu a projekci zásadních rekonstrukcí existujících výroben zahrnují tyto prvky (BREF kap.6.3):

- Provádět chemické reakce a separační procesy kontinuálně v uzavřeném zařízení              – posuzovaný výrobní proces splňuje požadavek.

Na odpadní proudy odebírané z procesů aplikovat opatření podle následující hierarchické stupnice: opětovné použití, přepracování, spalování v zařízení vybaveném systémem na ochranu ovzduší, spalování v zařízení, které není určeno k řízenému spalování odpadů – v posuzovaném výrobním procesu je uplatňováno.

Minimalizovat spotřebu energie a maximalizovat stupeň využití energií

– ve výrobním procesu je využíván předehřev methylesteru před vstupem na odparku.

Používat sloučeniny a směsi s nízkou nebo alespoň nižší tenzí par.

Uvažovat o možnostech využít zásad tzv. "Zelené chemie" (BREF kap. 5.2.1)

Odpadní vody neobsahují zvlášť nebezpečné látky podle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Odpadní vody pocházejí ze sociálního zařízení (splaškové vody), chladícího okruhu (odluhy z chladícího okruhu a regenerace filtrů), esterifikace řepkového oleje a reesterifikace MK.

Odpadní vody splaškové, odpadní vody z odluhu chladícího okruhu budou odvedeny do řadu „dešťové kanalizace“ a na vlastní ČOV. Odpadní vody z esterifikace řepkového oleje budou předčištěny na odlučovači organických látek s flotací a shromaždovány v podzemní jímce o objemu 40 m3. Předčištěné silně kyselé odpadní vody budou zpětně použity v technologii výroby. Odpadní vody jsou segregovány podle zatížení škodlivinami. Toto je považováno za BAT (BREF kap. 6.5). Budou využívány záchytné jímky, dvouplášťové nádrže, nepropustné podlahy (v souladu s BREF kap. Souhrn).

Lisování a extrakce využívají jako vstupní surovinu rostlinná semena, výrobkem jsou surové oleje pro potravinářské i jiné užití a krmný šrot pro hospodářská zvířata

Lisovna sestává z většího množství jednotlivých zařízení (drtiče, výměníky tepla, lisy) o nižších kapacitách a technologie jsou převážně staršího data. Lisovna je součástí této žádosti, neboť je obtížné ji oddělit od extrakce, obě technologie pracují ve vzájemně návazném kontinuálním režimu. Jedno zařízení bez druhého nemůže samostatně pracovat – lisovna vyrábí vstupní surovinu pro extrakci a extrakce zhodnocuje výlisky, které nejsou prodejné, pokud z nich není vyextrahován olej.

Během odslizení se z oleje oddělí lecitin (tzv. hydratační kaly), který se následně přidává do krmného šrotu.

#### Extrakce a stanovení BAT

Výběr dodavatele - Krupp (renomovaného výrobce těžkých technologií), je sám o sobě zárukou, že zařízení odráží poslední světový vývoj technologií v tomto oboru. Minimalizace vlivů na životní prostředí je v dodaném zařízení dosahováno nikoliv koncovými technologiemi, ale zařízeními integrovanými do samotného zařízení, které všechny zachycované materiálové toky vrací zpět do procesu. Vznik odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší je snížen na nejmenší možnou míru, odpovídají současným technologickým možnostem. Dodavatel Krupp zaručil minimální zbytkový obsah hexanu v vyráběném oleji a šrotu i v odpadních vodách. S přihlédnutím ke všem těmto faktům je extrakce Krupp považována na nejlepší dostupnou techniku.

S ohledem na vyšší zatížení území města těkavými organickými látkami je instalace zcela nové technologie extrakce nejúčinnějším opatřením, které mohl podnik realizovat.

#### Trendy ve spotřebě vody, energie a izohexanu

Níže uvedené grafy znázorňují trendy ve spotřebě vody a energie při přechodu na novou extrakční technologii. Nelépe viditelný je trend klesající spotřeby izohexanu.

Jako poslední hodnota byla v grafech zařazen nejnovější údaj – za měsíce leden a únor 2003.

V roce 2000 byla v provozu stará technologie extrakce, v roce 2001 byl zahájen zkušební provoz nové extrakce a výroba se na obou technologiích střídala, od začátku r. 2002 byla v provozu již pouze nová technologie ve zkušebním provozu. Trvalý provoz byl zahájen v prosinci 2002.

#### Emise do vody

Odpadní vody z extrakce je směs vody obsažené v semenech a kondenzátu z propařování. Odpadní voda vznikající při extrakci je znečištěna ze dvou zdrojů: izohexanem a látkami obsaženými v olejnatých semenech. Zejména látky obsažené v semenech způsobují vysoké CHSK vody. Z lisovny a extrakce též odcházejí splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení. Odpadní vody jsou odváděny kanalizací na ČOV. Vzhledem k tomu, že podíl vypouštěných odpadních vod z extrakce činí cca 5,8 % z celkového množství odpadních vod, které v podniku vznikají, nemají rozhodující podíl na zatížení odpadních vod jako celku.

Při přechodu na novou extrakční technologii je patrný trend klesající spotřeby

Pokles spotřeby technologické vody  ze 1,97 m3 / 1t oleje  v roce 2000 na  1,5 m3 / 1t oleje v roce 2002,

Pokles spotřeby pitné vody z  0,29m3 / 1t oleje v roce 2000 na  0,105 m3 / 1t oleje v roce 2002.

Obrázek 4 Spotřeby vody při výrobě FAME

#### Výroba ztuženého tuku

Výroba MK - kyselá rafinace s projektovanou kapacitou 87,9 t rafinovaných živočišných tuků za 24 h (v průměru 334 dní provozu za rok).

Surové živočišné kafilerní nebo lapačové tuky jsou rafinovány pomocí kyseliny sírové a po částečné neutralizaci přebytku kyseliny hydroxidem sodným jsou zpracovány na dekantéru. Po vyčištění na dekantéru je tuk veden do mixéru s prací vodou za účelem snížení kyselosti a dále na odstředivku, kde dojde k oddělení prací vody od tuku.

Rafinovaný tuk je uskladněn do zásobníku a dále zpracováván v provoze štěpení tuků. Kysele rafinované tuky jsou surovinou pro výrobu mastných kyselin.

Výroba mastných kyselin - šaržové štěpení tuků s projektovanou kapacitou 19,3 t za 24 h (v průměru 232 dní provozu za rok). Proces probíhá v autoklavu za tlaku 1,8 - 2,6 MPa a teploty cca 250 °C dochází k reakci (hydrolýze) tuku s vodou za vzniku mastných kyselin a glycerinové vody.

Výroba mastných kyselin - kontinuální štěpení tuků s projektovanou kapacitou 89,9 t za 24 h (v průměru 232 dní provozu za rok).

Zařízení tvoří kolona od fy Feld a Hahn, kde dochází k protiproudé tlakové hydrolýze v rozmezí teplot 240°C - 260°C a za tlaku 4,8 - 5,2 Mpa. Na zařízení je možno štěpit veškeré tukové suroviny, které neobsahují více než 1 % mechanických nečistot a jsou negativní na obsah síranu. Jako štěpící voda je použitelný kondenzát nebo demineralizovaná voda.

Výroba stearanů s projektovanou kapacitou 0,75 t za 8 h (v průměru 232 dní provozu za rok).

Technologie výroby je založená na srážecím postupu. Výroba probíhá ve dvou varných kotlích. Síran zinečnatý nebo hlinitý se za stálého míchání a ohřevu rozpustí. Za stálého ohřevu a míchání se do druhého kotle napustí stanovená dávka stearinu, ke které je následně připouštěn 45 % hydroxid sodný. Za stálého míchání se hydroxidem zmýdelněný stearin sráží pozvolným dávkováním roztoku síranu z prvního kotle. Po kontrole dosažení maximálního vysrážení je obsah kotle předáván k odstřeďování. Na tomto zařízení probíhá výroba stearanu vápenatého (hořečnatého) podobným postupem. Granule stearanu vápenatého nebo hořečnatého se předávají do sušárny ke svému dalšímu zpracování.

V níže uvedených tabulkách jsou  provedena porovnání měrné produkce odpadní vody s hodnotami uváděnými v BREF. Hodnoty uvedené v BREFu provozovatel splňuje.

Tabulka 25 Produkce odpadní vody na jednotku výroby ztuženého tuku

| Ztužovna | 2004 | 2005 | 2006 | BREF* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měrný objem odpadních (m3/t ztužených tuků a olejů) | 1,56 | 1,56 | 0,70 | 2,2 – 7 |

*kap. 3.3.4.1

Tabulka 26 Produkce odpadní vody na jednotku výroby ztuženého tuku

| Rafinérie | 2004 | 2005 | 2006 | BREF* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měrný objem odpadních (m3/t rafinovaných tuků a olejů) | 1,713 | 1,430 | 2,374 | 10 – 12 |

*kap. 3.3.4.1

V případě extrakce se jedná o směs vody obsažené v semenech a kondenzátu z propařování.  Odpadní voda je znečištěna ze dvou zdrojů: izohexanem a látkami obsaženými v olejnatých semenech. Zejména látky obsažené v semenech způsobují vysoké CHSK. Část  silně znečištěné odpadní vody z výroby FAME je předávána k čištění do anaerobním reaktoru smluvně zajištěné ČOV. Vysoké znečištění odpadní vody (40 – 60 tisíc CHSK) je způsobeno přítomností glycerínu a octanu methanolu. Technologické vody ze zařízení jsou odpadní vody znečištěné hlavně tukovými látkami. V technologii čištění odpadních vod je zařazena flotace.

Odpadní technologické vody jsou odváděny kanalizací na vlastní biologickou ČOV, kam jsou odváděny i splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení.

Tabulka 27 Měrný objem odpadní vody

| Výroba 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | BREF* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovárna m3vody/ t produkce | 0,44 | 0,22 | 0,25 | 0,2 – 0,5 |

Tabulka 28 Měrná spotřeba vody na výrobek olejů v ČR

| Výrobek |  | Spotřeba vody v [m3] na výrobu 1 t výrobku | Spotřeba vody celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pitná | Užitková | [m3 vody/ 1t výrobku] |
| Olej řepkový surový odslizený | 1 | 0,036 | 0,537 | 0,573 |
| Olej sluneč. bez vosků bělený | 2 | 0,656 | 0,822 | 1,478 |
| Olej sojový bělený GMO | 3 | 0,656 | 0,822 | 1,478 |
| Tuk směsný vratný bělený | 4 | 0,656 | 0,822 | 1,478 |
| Násada na Vegetol Klasik | 5 | 0,162 | 1,500 | 1,662 |
| Olej řepkový bělený dvoustup. | 6 | 0,400 | 0,988 | 1,388 |
| Olej sójový rafin. cisterny GMO | 7 | 0,162 | 1,500 | 1,662 |
| Olej řepkový rafinovaný cisterny speciál | 8 | 0,162 | 1,500 | 1,662 |
| Olej stolní cisterny | 9 | 0,162 | 1,500 | 1,662 |
| Vegetol gold 750 ml - Makro | 10 | 0,846 | 0,273 | 1,119 |
| Vegetol classic 750ml | 11 | 0,846 | 0,273 | 1,119 |
| Lukana fritovací olej 3 l PET | 12 | 0,838 | 0,464 | 1,302 |
| Ceresol rostlinný olej 3 l PET | 13 | 1,006 | 0,325 | 1,331 |
| Lukana fritovací olej 10 l box | 14 | 0,728 | 0,235 | 0,963 |
| Ceresol rostlinný olej 10 l box | 15 | 0,607 | 0,336 | 0,943 |
| Ceresol rostlinný olej 10 l box-MAKRO | 16 | 0,607 | 0,336 | 0,943 |
| Ceresol rostlinný olej 5 L | 17 | 0,847 | 0,469 | 1,316 |
| Vegetol gold 0,75 sklo | 18 | 0,705 | 0,390 | 1,095 |
| Ceresol 10 L | 19 | 0,937 | 0,520 | 1,457 |
| LUKANA Vegetable oil UNI 5 l PET | 20 | 1,016 | 0,328 | 1,344 |
| Olej řepkový sud 200 kg | 21 | 0,411 | 0,336 | 0,747 |
| Olej rostlinný sud 200 kg | 22 | 0,411 | 0,336 | 0,747 |
| Olej rostlinný sud 200 kg | 23 | 0,411 | 0,336 | 0,747 |
| Tesco řepkový olej 3 l PET | 24 | 0,838 | 0,464 | 1,302 |
| Olej slunečnicový sud 200 kg | 25 | 0,411 | 0,336 | 0,747 |
| Olej fritovací sud plast 200 kg | 26 | 0,411 | 0,336 | 0,747 |
| Olej sojový sud plast 200 kg | 27 | 0,411 | 0,336 | 0,747 |
| Vegola fritovací olej 3 L | 28 | 0,838 | 0,464 | 1,302 |
| Průměr |  | 0,578 | 0,603 |  |
| PV je včetně spotřeby na sociální účely |  |  |  |  |

Průměrná spotřeba pitné a užitkové vody je ne celkovou produkci je téměř shodná. Graficky  měrné spotřeby pro jednotlivé výrobky ukazuje

Obrázek 5.

Obrázek 5 Měrná spotřeba vody na výrobek olejů v ČR ( Výrobna A B)

Spotřeba  vody pro technologii (C)  :

voda pro doplňování parního systému     488 m3/rok

voda pro doplňování kondenzátu praní metylesteru (14 l/h)  112 m3/rok

---------------------------------------------------------------------------------------------

celkem výroba  :                                      600 m3/rok

Celková roční spotřeba vody je 1496 m3/rok na 50 t MEŘO, tj. 30 m3/t

Tabulka 29 Spotřeba vody výrobna D)

| Technologie | Q [ m3/rok] |
| --- | --- |
| deguming – hydratační a prací voda | 390 |
| lisovna a deguming chladící věže | 6 240 |
| odpar + odkal | 19,2 |
| lisovna vlhčení výlisků | 780 |
| lisovna a deguming -ostatní | 30 |
| kotelna napájecí voda | 25 200 |
| kotelna - prací voda pro úpravnu vody | 15 050 |
| kotelna - chladící věže | 90 |
| SUMA | 47 800 |
| Kapacita výroby [t/den] |  |
| Měrná potřeba vody [m3/t] | 0,164 |

Tabulka 30 Používání BAT technologií na jednotlivých výrobnách v ČR

| ZDROJ | Nejlepší dostupná technika | V souladu s BAT |
| --- | --- | --- |
| A, B | Neustálý monitoring spotřeb vody a energie, úrovně produkce opadů a účinnosti regulačních opatření. | Bref I kap. 4.1.6.6 |
| A, | Sbírat odděleně vodní proudy, jako je kondenzát a chladící voda, | Bref I kap. 4.1.7.8 |
| A, B, C, D, | Čerpat jen taková množství vody, která jsou skutečně potřebná | Bref I kap.5.1.4.11 |
| A, | Vícestupňové čištění odpadní vody (segregace, lapač tuků, flotace, neutralizace, metoda aktivovaného kalu, sedimentace) | Bref I kap. 4.5.7.4.3 |
| A, | Deodorizace: používané technologie | Bref I kap.4.7.4.12.1 |
| A, | Cílem je minimalizovat spotřebu vody v procesu. Je používán cold water systém | BREF II kap. |
| B, | Minimalizovat spotřebu vody - Recirkulace chladících vod | BREF II kap. 6.3 |
| B, | Minimalizovat spotřebu vody - Chlazení je provozováno nepřímé | BREF II kap. 6.3 |
| B, | Minimalizovat znečištění procesních vod surovinami, produkty a vedlejšími produkty | BREF II kap.6.3 |
| B, | Minimalizovat spotřebu vody - Pitná voda je používána pro účely výroby potravin a v procesech, kde je to možné je využívána možné je využívána technologická voda, | BREF II kap.6.3 |
| B, | Minimalizovat spotřebu vody - v chladicím systému je voda recirkulována. Maximalizovat využití s opětovné využití vody | BREF II kap.6.3 |
| B, | Úprava pH do kyselejší reakce. Používání neutralizace odpadn vody | BREF I kap.5.1.4.11 |
| B, | Odpadní voda je vypouštěna do veřejné kanalizace zakončené biologickou ČOV. Používat biologické čištění odpadní vody | BREF I kap.5.1.6 |
| C, D | Prací voda z technologie se recykluje zpět do výroby, oplachové vody z vyspárovaných podlah jsou jímány do jímky a po chemickém rozboru se určí zda budou svedeny do recyklace vody nebo na lapol. | BREF II kap. 6.3 |

Tabulka 31 Kapacita výroben MEŘO

| Kapacita |  | A) | B) | C) | D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEŘO*) | t/den | 40 | 303 | 50 | 142 |
| *)včetně úpravy vedlejších produktů, tedy glycerinu a mastných kyselin a regenerace methanolu z pracích vod |

Dostupná data v rámci IPPC nebo EIA.

# Výsledky a diskuze

Ve zprávě byly shrnuty bilance spotřeby vody pro vybrané potravinářské  technologie. Data byla využita z databází provozovatelů a nebo z dostupných dokumentací IPPC a EIA. Posuzované technologie jsou velmi rozmanité a soustředit se na sušinu a úspory procesních vod v jednotlivých potravinářských odvětví by znamenalo samostatnou studii pro každé odvětví, Pro takovéto vyhodnocení je nutné sledovat jednotlivé toky ve výrobě, kvalitu surovin, a kvalitu odpadů.  Vzhledem k tomu, že takové údaje jsou pro mnoho provozovatelů chápány jako výrobní tajemství, bylo problematické dané údaje získat.

Proto zpráva byla zpracována pouze na základě dostupných provozních dat, produkcí výroby, potřeby provozní vody a vznikem odpadní vody v jednotlivých odvětvích, která byla porovnána s nejlepšími dostupnými technikami BAT a s úrovní technologií v zahraničí.

Jako vzorové byly vybrány obory :

- Výroba cukru

- Výroba piva

- Výroba mléka a mléčných produktů

- Výroba olejů a tuků

## Výroba cukru

Pro výrobu cukru jsou uváděny spotřeby vody na množství zpracované cukrové řepy v zahraničních cukrovarech v rozmezí 0,23-0,5 m3/t  Pro české cukrovary se tato hodnota pohybuje v rozsahu 0,06-0,7 m3/t. Měrná hodnota na tunu vyrobeného cukru se pohybuje 0,4 - 4,9 m3/t zatímco údaje uvedené ze zahraničí  udávají čísla 1,56-3,21 m3/t. Široký rozsah výsledků pro české cukrovary může být dán nejednotným vyjadřováním produkce, viz tab. 2 a také skutečností, že v dokumentech BREF nejsou uvedeny hodnoty, které jsou do celkové spotřeby vody zahrnuty. V cukrovarech jsou maximálně využívány BAT techniky ¨, které ale také mohou být v dnešní době již zastaralé.

## Výroba piva

V České republice jsou jak velké nadnárodní koncerny pro výrobu piva, které používají evropské standardy, jsou zde i malé víceméně rodinné pivovary, kde je náročnost na měrnou potřebu vody vyšší.  Velkou roli, jako obecně v potravinářském průmyslu je sanitace procesů, tedy spotřeby na mycí vody, které je z hygienického hlediska problematické recyklovat.

Významný vliv na spotřebu vody v pivovarech má proces stáčení piva - do lahví, plechovek, či sudů. Velkou spotřebou se vyznačuje zejména mytí lahví.

Posuzované pivovary spadaly do kategorie velkých pivovarů podléhajících schvalovacímu procesu IPPC. Sledované pivovary z 50 % překračovaly  v měrné potřebě pitné vody, tab. 8, ale v kategorii vzniku odpadních vod se posuzované pivovary pohybovali v dolní hranici rozmezí BREFu.

## Výroba mléka

Posouzení a porovnání jednotlivých společností zpracovávající mléko byla jakou předchozích technologií velmi problematická z důvodů různých způsobů vyjadřování výrobních kapacit (denní produkce, roční produkce, produkce v hl, nebo v tunách, v kartonech apod.) Takto podávané údaje nejsou slučitelné, nehledě na to, že každá mlékárna má jiný sortiment výrobků. Pokud je produkce vztažena na výrobek a ne na spotřebu mléka, nelze jednotlivé technologie porovnat. Pokud byly uváděné údaje správně prezentovány je mléčná výroba výrazně pod evropským průměrem ve spotřebě a využití procesních vod.

Rozsah spotřeby procesních vod v některých evropských zemích je 0,6-6 l vody na l zpracovaného mléka. V ČR se tato hodnota pohybuje v rozsahu 0,45-0,47 l/l. Jiná data uvádí rozsah spotřeby vody v r. 2006 od 2,21 do 4,5 l/l zpracovaného mléka (tab.18)

## Výroba olejů a tuků

Výroba olejů a tuků je velmi specifická výroba nebyla doposud v ČR výrazně rozšířena. Avšak potřeba MEŘO a FAME vede výstavbě nových technologií. V této kapitole je odhad produkce řepky včetně potřeby procesní vody za rok 2006. Nově budované technologie jsou již konstruovány tak, aby byla potřeba procesní vody co nejmenší, viz. obr.4. a tab. 27. Spotřeba procesní vody se pohybuje v r. 2005 na dolní hranici spotřeby udávané v BREF.

Podrobně uvádí potřeby procesní vody tukového průmyslu tabulka 28. a násl. obr. 5,  kde je patrná potřeba pitné a užitkové vody. Brefy pro některé provozy jsou opět udávány velmi obecně, jako např. : "Čerpat jen taková množství vody, která jsou skutečně potřebná" , to je o technologii nic nevypovídající fráze.

# ZÁVĚRY

Tato zpráva je souhrnem potřeb procesních vod a vzniku odpadních vod v porovnání s BREF dokumenty ve vybraných potravinářských odvětvích.

Data byla získána z podkladů provozovatelů, dostupné dokumentace IPPC a EIA.

Vzhledem k tomu, že mnoho potřebných údajů je pro provozovatele výrobním tajemstvím (jako je např. potřeba vody pro jednotlivé konkrétní výroby) nebylo možné dopodrobna posoudit šetření s procesními vodami na základě provozované technologie. Dostupná dokumentace IPPC a EIA nemá jednotné vyjadřovaní a údaje (jednotky) pro specifikaci produkce, vyjadřování pro charakter využívání vod, některé dokumentace jsou velmi obecné a mnohá data chybí, stejně jako rozepsání použití BAT technologií. Často se jedná pouze o fráze bez bližší specifikace. Proto není snadné posoudit, která z použitých technologií má jaký vliv na úspory vody.

Z hlediska možného posouzení současného stavu v porovnání s BREF dokumenty lze konstatovat, že se spotřeba vody v potravinářském průmyslu  pohybuje v průměru v hodnotách popisovaných v dokumentech BREF.

Při zpracování této zprávy vyplynulo, jak nejednotné je vyjadřování v dokumentaci IPPC a jak je pro případné další hodnocení technologií potřebné uvádění jednotného systému jednotek, hodnocení produkce výroby a podrobnější vyhodnocení BAT technologií, např. i s jejich účinností v daném procesu.

Výsledky této zprávy jsou základním vodítkem pro hlubší rozpracování jednotlivých odvětví za spolupráce s výrobními svazy v daných odvětvích.

Seznam tabulek

Tabulka 1 Spotřeba vody v dánských cukrovarech	8

Tabulka 2 Výrobní závody v ČR - produkce cukru a spotřeba vody:	8

Tabulka 3 Používání BAT technologií na jednotlivých cukrovarech v ČR	9

Tabulka 4 Spotřeba vody na produkci v ČR	10

Tabulka 5 Spotřeby vody v jednotlivých fázích procesu, jak je udává německé pivovarnictví	11

Tabulka 6 Odpadní vody v jednotlivých fázích procesu, jak je udává německé pivovarnictví	11

Tabulka 7 Dosažitelná snížení spotřeby vody v pivovarech.	12

Tabulka 8 Produkce odpadní vody vztažená na jednotku produkce	14

Tabulka 9 Produkce odpadní vody na jednotku výroby piva	14

Tabulka 10 Výrobní závody v ČR - produkce piva a spotřeba vody:	14

Tabulka 11 Potřeba vody při výrobě nápojů v ČR	15

Tabulka 12 Používání BAT technologií na jednotlivých pivovarech v ČR	16

Tabulka 13 Spotřeba vody v evropských mlékárnách	17

Tabulka 14 Spotřeba vody v severských mlékárnách	17

Tabulka 15 Produkce odpadních vod v mlékárenském průmyslu v Rakousku	18

Tabulka 16 Spotřeba vody při použití BAT technologií při zpracování mléka	18

Tabulka 17 Výroba mléka, spotřeba pitné vody a produkce odpadní vody ČR	19

Tabulka 18 Porovnání měrného objemu spotřeby vody při zpracování mléka	20

Tabulka 19 Používání BAT technologií na jednotlivých mlékárnách v ČR	21

Tabulka 20 Produkce odpadní vody ve fázích výroby rostlinných olejů	23

Tabulka 21 Charakteristiky odpadní vody ze zpracování rostlinných olejů	24

Tabulka 22 Bilance potřeby vody	25

Tabulka 23 Bilance spotřeby vody	25

Tabulka 24 Vstupy a výstupy výroby FAME	25

Tabulka 25 Produkce odpadní vody na jednotku výroby ztuženého tuku	30

Tabulka 26 Produkce odpadní vody na jednotku výroby ztuženého tuku	30

Tabulka 27 Měrný objem odpadní vody	31

Tabulka 28 Měrná spotřeba vody na výrobek olejů v ČR	31

Tabulka 29 Spotřeba vody výrobna D)	32

Tabulka 31 Používání BAT technologií na jednotlivých výrobnách v ČR	33

Tabulka 30 Kapacita výroben MEŘO	34

Seznam obrázků

Obrázek 1 Princip výroby cukru	7

Obrázek 2 Spotřeby a emise německých pivovarů	10

Obrázek 3 Princip výroby piva	13

Obrázek 4 Spotřeby vody při výrobě FAME	29

Obrázek 5 Měrná spotřeba vody na výrobek olejů v ČR ( Výrobna A B)	32

# Footnotes

Originál uvádí „cukrová řepa“, což je zřejmý omyl – pozn. překl.